Devis ICESTA

Pour la machine à glaçons 10T/24H

- Détails de client

Nom de société:

Adresse: Cote D'Ivoire

Personne à contacter: Olivier KOUKOUA

Email: koukoua@yahoo.com

Tél: (225) 07 69 85 35

- Numéro de référence de devis ICESTA: ICT-CIV-20160509

- Le devis inclut

  - 1 Numéro de la machine à glaçons 10T/24H

- Fiche technique détaillée

Paramètres de la machine à glace en blocs 1T

| N° | Paramètres | IC-10T |
| --- | --- | --- |
| 01 | Capacité de glace | 10t/24h |
| 02 | Compresseur | Bitzer |
| 03 | Capacité de réfrigération (KW) | 100 |
| 04 | Température d’évaporation (℃) | -12 |
| 05 | Température de condensation (℃) | 40 |
| 06 | Puissance totale (KW) | 53.15 |
| 07 | Puissance d’entrée de compresseur (KW) | 45.8 |
| 08 | Puissance de ventilateur de la tour à refroidissement (KW) | 1.5 |
| 09 | Pompe à eau de la tour de refroidissement (KW) | 4 |
| 10 | Pompe d’évoporateur | 1.1 |
|  | Puissance de sortie de glace | 0.75kw |
|  | Consumption d’eau de refroidissement | 0.05 m3/h |
| 11 | Alimentation | 3P/ 380V/ 50Hz |
| 12 | Réfrigérant | R404a |
| 15 | Température ambiante standard (℃) | 30 |
| 16 | Température ambiante max. (℃) | 45 |
| 17 | Température d’eau standard (℃) | 23 |
| 18 | Température de glace (℃) | -10 |
| 19 | Dimension de la machine | 5750*1780*2000mm |
| 20 | Temps de gel | 16-18 minutes |
| 21 | Densité de glace | 500~550kg/m3 |
| 22 | Capacité de réservoir de stockage de glace | 800kg |

Note: The above data is for your reference and is subjected to final design.

- Liste de composants principaux

| N° | Composant | Marque | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Compresseur | BITZER Allemagne |  |
| 02 | PLC | Siemens Allemagne |  |
| 02 | Electrovanne | DANFOSS Danemark |  |
| 03 | Détendeur | DANFOSS Danemark |  |
| 04 | Filtre d'huile | Emerson USA |  |
| 06 | Mètre de haute et basse pression | REFCO Suisse |  |
| 07 | Composants électriques | LG (LS) Corée du Sud |  |
| 08 | Disjoncteur | SCHNEIDER |  |
| 09 | Contacteur | SCHNEIDER |  |
| 10 | Relais thermique | SCHNEIDER |  |
| 12 | Condenseur | UAR/CHINE |  |
| 14 | Filtre-déshydrateur | FASIKE |  |
| 15 | Pompe de circulation | MINAMOTO |  |
| 16 | Pompe à eau | CNP(CHINE) |  |
| 16 | Tour de refroidissement | LINGDIAN(CHINE) |  |

N.B.: Les données ci-dessus sont seulement pour votre référence et sont soumises à la conception finale.

- Photos-machine à glaçons 10T et glaçons

- CFR Abidjan, Côte d'Ivoire Prix en USD

| Article | Modèle | Capacité | Prix unitaire (USD) | QTE | TOTAL(USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine à glaçons | IC-10T | 1t/daily | $ 63,495 | 1 | $63,495 |
| Sea freight | 1 | $1800 |
| CFR Abidjan, Côte d'Ivoire Montant en USD | US $65,295 |
| CFR Abidjan, Côte d'Ivoire Soixante-cinq-mille-deux-cent-quatre-vignt-quinze dollars américains |

- Termes commerciaux

    - L’acompte 30% est prépayé dès la confirmation de la command; le solde 70% est payé avant la livraison des marchandises.

    - Délai de livraison: 40-45 jours dès la réception de l’acompte.

    - Garantie: 12 mois à compter de la date du connaissement.

    - Documents required: Original signed Commercial Invoice and Packing List, Original Bill of Lading and Certificate of Origin. Documents requis: original de facture commerciale signée, liste de colisage, original du connaissement et certificat d'origine.

- Exposition de société

Bureau

Entrepôt

Usine#1

Usine#2

Merci pour consacrer votre temps. Bienvenu à notre société à tout moment.

Nous sommes le meilleur fabricant d’usine de glace pour vous!

ICESTA Ice Systems

(the reliable and Creditworthy enterprise)

Le 9 mai, 2016

Vivian