ПРЕДЛОЖЕНИЕ   (共9页）

Quotation  （total 9 pages)

JDCPE 90/60-1000 两层共挤缠绕膜生产线

JDCPE 90/60-1000 High Speed Stretch Film Co-extrusion Line

日期（Date）：May 13，2016

SUPPLIER:

浙江建达机械有限公司

Zhejiang Jianda Machinery Co., Ltd.

电话(Tel):0086-577-65159968

传真(Fax):0086-577-65599887

Http://www.jiandajx.com

E-mail:jd@jiandajx.com,  msn messenger: jiandajxa@hotmail.com

TO:

Номер :

Quotation No.

Имя клиента : 
Name of customer: :
Телефон клиента:

Tel of Customer:

Machine reference picture: :

Short video link:  http://en1.jiandajx.com/about7shows_7.html

Характеристики оборудования

Equipment specifications

| Номер no | Наименование name | Количество quantity | Описание Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SJ90 экструдер（A） SJ90 extruder( A ) Screw L/D ratio: 34:1 | 1шт. 1 set | Использование алюминиевый отопление, высокоточный регулятор температуры управлять температуру. Оборудовать с 55 кВт мотором инвертора и инверторного управления Panasonic Using aluminium casted heater, temperature control by high precision temperature controller Equipped with 55KW frequency conversion motor and control by Panasonic inverter. |
| 2 | SJ60 экструдер （B） SJ60 extruder (B) Screw L/D ratio: 34:1 | 1шт. 1 set | Использование алюминиевый отопление, высокоточный регулятор температуры управлять температуру. Оборудовать с 22 кВт мотором инвертора и инверторного управления Panasonic. Можно экономить энерги, иметь высокую точность управление. Using aluminium casted heater, temperature control by high precision temperature controller Equipped with 22KW frequency conversion motor and control by Panasonic inverter. |
| 3 | Автоматический питающий механизм Automatic feeding loader | 2шт. 2 sets | Мощность :100--200Kg/h. feeding capacity100--- 200Kg/h Оборудование клея ：1шт. Glue feeding motor & pump: 1 set |
| 4 | Переключатель для экрана Screen changing device | 2шт. 2 sets | Гидравлический переключатель Non-stop hydraulic net changer station; |
| 5 | A/B распределитель A/B distributor | 1шт. 1 set | Мощность: 6 кВт Distributor heating power: 6kw |
| 6 | Средства настройки давления Minus pressure shaping device | 1шт. 1 set | Мощность ： 1.5 кВт, количество ：2个 Minus pressure air blower power: 1.5kw * 2 pcs |
| 7 | 1250mm Литья под давлением 1250mm cast die head (cloth hanger design) | 1шт. 1 set | Законченный толщина пленки: 0.015-0.03mm Материал: Sm3Cr2Mo Мощность нагрева: 22.4kw Размер: 1292 * 160 * 244 мм Finished film thickness: 0.015-0.03mm Die material: Sm3Cr2Mo Heating power: 22.4kw Size: 1292*160*244 mm |
| 8 | Устройство охлаждения traction & cooling part | 1шт. 1 set | Тяговый мощность привода двигателя: 4kw Охлаждающий ролик: Ф600mm, длина: 1300мм тяги ролика: Ф268MM, длина: 1300мм Тяговый небольшой ролик: Ф80mm, 2pcs, длина: 1300мм Traction driving motor power: 4kw Cooling roller：Ф600mm, length:1300mm traction roller：Ф268MM, length:1300mm Traction small roller: Ф80mm, 2pcs, length: 1300mm |
| 9 | поворотное устройство Oscillating device | 1шт. 1 set | колеблющаяся двигателя: 0.18kw Соотношение передач: 1: 1200 oscillating motor: 0.18kw Gearbox ratio: 1:1200 |
| 10 | Автоматическое устройство намотки automatic winding part | 1шт. 1 set | С автоматической резки и намотки системы Обмотка ролика: Ф345MM, длина: 1150 мм Гладкий ролик: Ф119MM, длина: 1150 мм Резиновый ролик: Ф118MM, длина: 1150 мм Обмотка двигателя: 2.2KW Край отделан утилизацию пленки и непосредственно подачей в бункер Воздух расширения ролика: Ф74mm, 2pcs, длина: 1150 мм Система подсчета Автоматический счетчик With automatic cutting & winding system Winding roller：Ф345MM, length: 1150mm Smooth roller: Ф119MM, length: 1150mm Rubber roller: Ф118MM, length: 1150mm Winding motor：2.2KW Edge trimmed film recycling & directly feeding into hopper Air expanding roller：Ф74mm, 2pcs, length: 1150mm Automatic meter counting system |
| 11 | Устройство электричества Electronics |  | инвертор: Eura/Delta/Panasonic Inverter: Eura/Delta/Panasonic электродвигатель： Siemense Motor: Siemense PLC: Panasonic PLC: Panasonic сенсорный экран：Taiwan, Hi-tech Touch screen: Taiwan, Hi-tech Управление температуры : WINPACK(JIANGSU) Temperature controller: WINPACK(JIANGSU) |
| 12 | Аксессуар для выбора Accessories for your option: | 1) 2) 3) | 20p охладитель воды: 7,000usd / комплект ФОБ 1.1cube метровый воздушный компрессор: 2,500usd / комплект ФОБ JDARW-500B автоматическая стрейч-пленка перематыватель: 10,000USD / комплект 20p water chiller: 7,000usd/set fob 1.1cube meter air compressor: 2,500usd/set fob JDARW-500B automatic stretch film rewinder: 10,000usd/set |

# 1) JDQL-20P WATER CHILLER

- technical parameters:

Cooling capacity: 56678 w

48800kcal/hour

193638Btu/hour

Input power:16.8 kw

II. Machine picture:

2) 1.1 cube meter air compressor:

1.technical parameters

flux capacity: 1.1m3/min

Motor power:7.5kw

2. Picture for reference

3) JDARW-500B全自动复卷机

JDARW-500B automatic stretch film rewinder

MAIN TECHNICAL PARAMETERS:

| Model модель | JDARW-500B |
| --- | --- |
| Main motor power мощность главного мотора | 4kw |
| Unloading motor power мощность разгрузки | 0.55kw |
| Mother roll diameter диаметр рулона мать | ＜400mm |
| Mother roll width ширина рулона мать | Не более 500mm |
| Mother roll paper core dia. Форма рулрна мать | 3” |
| Finished roll diameter законченный диаметр | ＜150mm |
| Finished roll width законченная ширина | 300-500mm |
| Finished roll paper core dia. Законченная форма | 1.5” 2” 3” |
| Cutting way способ разреза | Cutting by resistance wire heating |
| Error corrcetion way способ исправления | JOG |
| Rewinding type способ перемотки | Friction winding |
| Working speed рабочая скорость | Max.1000m/min |
| Machine Size размер машины | 2400*1450*1550mm |
| Machine weight вес машины | 750kg |
| Power supply ток питания | 380v/3/4/50 |
| Note: the machine is now updated with discharge/unloading table Примечание: машина теперь обновляется с выгрузки / таблицы разгрузки |
| Short video link: http://v.youku.com/v_show/id_XODIyMTE3Nzcy.html Ссылка видео: http://v.youku.com/v_show/id_XODIyMTE3Nzcy.html |

- Machine photo for reference:

ПУНКТ БИЗНЕСА

Business clause

- Цена: высокоскоростной экструдер для производства стрейч-пленки JDCPE-90/60--1000: 92,000usd/шт. На условиях ФОБ.

20p Устройство охлаждения воды : 7,000usd/шт. На условиях ФОБ (для выбора)

1.1 компрессор воздуха:  2,500usd/шт. На условиях ФОБ (для выбора)

- Price: JDCPE-90/60--1000 stretch film coextrusion machine: 92,000usd/set fob

20p water chiller: 7,000usd/set fob  (for your option)

1.1cube meter air compressor: 2,500usd/set fob (for your option)

- Срок платежа: 30% от общей суммы должны быть оплачены в качестве депозита T / T,  70% общой суммы должна быть оплачена по T / T после осмотра и квалифицированного на заводе продавца перед поставкой.

- Дата поставки: 30 дней с момента получения депозита на заводе продавца.

- Упаковка:море достойная упаковка с пузырчатой пленкой или стрейч-пленку.

- Гарантия :1 год

- The продавец направляет техников к установке завода крышки покупателя, ввод в эксплуатацию, руководство и обучать работников покупателя в течение 7 дней; визы, круглый путь билеты, отель и еда оплачиваются Покупателем, в течение 7 дней, Покупатель должен оплатить техник 100USD / день в качестве заработной платы.

- Эффективный период предложения: 30 дней.

- Term of payment: 30% of the total amount should be prepaid as deposit by T/T, balance payment 70% of

the total amount shall be paid up by T/T after inspection and qualified in seller's factory before delivery.

- Delivery date: 30 days since the receipt of deposit in seller’s factory.

- Packaging: sea worthy packaging with air bubble film or stretch film.

- Guarantee: 1 year

- The seller shall send the technicians to buyer’s factory cover installation, commissioning, guide and train the buyer’s workers for 7 days; visa, round way tickets, hotel & food are borne by Buyer, over 7 days, Buyer shall pay the technician 100usd/day as salary.

- Valid period of offer: 30 days.