- КОНКРЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

1、автомвтическое вибросито и конвейер

| ПУНКТ | ПАРАМЕТР |
| --- | --- |
| Режим настройки интервала | цифровой |
| Диапазон настройки интервала | 100mm—1500mm |
| серводвигатель | 1Kw |

2、Экструдер

| деталь | пункт | парамер |
| --- | --- | --- |
| болт | диаметр | 65mm |
|  | пропорция | 33/1 |
|  | Скорость вращения | 140r/min |
|  | материал | 38CrMoAla |
|  | Твердость поверхности | 950Hv |
| труба | район нагревания | 4区 |
|  | маиериал | 38CrMoAla |
|  | Твердость поверхности | 940Hv |
| коробка передач | материал | 20CrMnTi |
|  | Способ разработки | Закалка |
|  | Твердость поверхности | HRC58—62 |
| оправка | материал | 40Cr |
|  | конструкция | Прямой угол |
|  | диаметр | 150mm |
|  | Нагревательный прибор | 1650w нервавеющая сталь |
| энергия | Мощность главного мотора | 45Kw |
|  | Мощность нагревания | 22Kw |
|  | Мощность охлаждения вентилятора | 1Kw |
| производительность | Выход экструзии | 140кг/час |

3、Вакуумный проклейки бак

| пункт | параметр |
| --- | --- |
| Размер вакуумного ящика | 2400*300*30 |
| материал | бронза |
| способ | вакуумный |
| Способ передвижения | ручной |
| склейка | Резиновые шины |
| Контроллер расхода | серводвигатель |

4、Бак для охлаждения

| пункт | параметр |
| --- | --- |
| материал | Нержавеющая сталь |
| Размер танка | 6000*300*300 |
| Способ охлаждения | Водятой охлаждение |

5. Гусеничный трактор

| деталь | пункт | параметр |
| --- | --- | --- |
| Двигатель привода | марка | Delta |
|  | мощность | 4Kw |
| тяговый ролик | модель | гусеница |
|  | материал | резиновая смесь |
|  | Способ лифта | пневматический |
| Максимальная скорость тяги | 150м/мин |

6、перфоратор

Перфорация вакуум сосание, сервопривод, обнаружение механических перфорационные устройства. Приводные двигатели, контроллеры и другие бренды Delta

7、Автоматическое двухстороннее намотки

| пункт | параметр |
| --- | --- |
| Модель намотки | Автоматическая намотка |
| Мощность мотора | 4Kw |
| Мощность мотор намотки | 0.75Kw |
| Мощность тросового привода | 750w |
| Контроль тяги | PID самоходный контроль |