内容

名称

加工代码

加工依据

- 目的

- 一般要求

- 初始数据

3.1钻井

3.2灌装线

3.3预计生产过程

4设计任务（报价的比较）

名称：纯净水灌装线生产车间

加工代号：06.000.000.T3

加工依据：2016.03.10编号232协议

- 目的

纯净术生产车间用于将纯净水灌装到不同大小的容器中，用不同的材料制成所需要的水。

- 一般要求

2.1 机器应该预见生产中所有的细节，从深井泵到包装仓库

2.2 机器应当使饮用水中不含有碳酸成分，并且保持原有的特性。

2.3 加工和灌装水的机器应当在生产车间操作

2.4 打算在一套机器中完成操作

2.5 在选择机器时应当选择其配置、价格、可靠性和安全性都比较好的机器

2.6 在整个生产线中允许用国内外的机器

2.7 能够重置产出量，而至于玻璃瓶，使用高级一点的瓶子

2.8 所有的机器，包括实验室中使用的有必须符合俄罗斯国家卫生标准

- 初始数据

3.1钻井

在指定领域中有两个钻孔（基本的和后备的）来获取矿泉水，有以下特性：

---井深 - 地下50米

---在深达29.5-41.5米的地方放置过滤网

---管子内侧致直径（未到过滤网）- 259毫米

---钻孔产量 - 54立方米/小时

---井内水的温度 - 零上4-6℃

3.1.1 泵应当保持54立方米/小时的出水量

3.2灌装线

3.2.1将水灌装到玻璃瓶（2条）

A将水灌装到容量为1.5升的塑料中

---生产力 - 10000瓶/小时

---考虑到灌装的不是纯净水而是含少量碳酸的水的可能性

B 将水灌装到容量为0.33升的玻璃瓶中
---生产力为13000瓶/小时

---考虑到灌装的不是纯净水而是含少量碳酸的水的可能性

附注：玻璃瓶是由其他公司生产并运送到车间储存，必须考虑使用玻璃瓶

3.2.2装入塑料瓶的灌装线（3条）

- 将水灌装至容量为0.75升的塑料瓶

---生产力为10000瓶/小时

---考虑到灌装的不是纯净水而是含少量碳酸的水的可能性

B. 将水灌装至容量为1.5升的塑料瓶

---生产力为7000瓶/小时

---考虑到灌装的不是纯净水而是含少量碳酸的水的可能性

C. 降水灌装到容量为5升的塑料瓶

---生产力为1200瓶/小时

---考虑到灌装的不是纯净水而是含少量碳酸的水的可能性

附注：机器用于生产目录塑料瓶

3.2.3将水灌装至大容器的灌装线（1000升甚至更多）

---生产力为18000升/小时

---将水装入集装箱或者蓄水池，直接用汽车运输

3.3预计生产过程

---钻井取水

---过滤

---杀菌

---充气

---冲洗

---灌装

---包装

---贴标签

---包装

---贮存

附注：所有的技术操作应该最大程度化的机械化，可能的话，让人也参与生产过程

- 设计任务（比较报价）

4.1 提供这条灌装线生产过程中使用机器的目录清单

4.2 目录清单包括所有的辅助设备，必要设备和工业车队等

4.3提供生产计划：基本设备，辅助设备，仓库，日常设备和其它涉笔

4.4 说明技术要求，提供必要文件的链接，或者提供设备的配置方案

4.5 告知设备交货日期和交货条件

4.6 根据一天的报价确定机器的成本

4.7 告知设备安装调试的可能性、日期和价格

4.8 提供生产所需资源的清单和数量

4.9 告知设备的操作特性，包括安全性，资源和保修期

4.10 提供设备的供电方式（热能和电能）- 液化气

4.11 提供计划生产解决问题的方案