Ligne de production de cure-dents à 2 pointes YQ

Offre: 11800 USD (EX-WORK)

Lien de vidéo: http://v.youku.com/v_show/id_XMjIwMzYzMzMy.html

L’offre ci-dessus contient dix machines suivantes. La production journalière est de 500000PCS / 8 heures (environ 80kg) Cependant, si vous ajoutez un YQ-642 (2000USD), la production va doubler. Par exemple, si vous avez 6 ensembles de YQ- 642, la production sera 3,000,000pcs / 8 heures.

Généralement, 100 kg de bambou (humide) peut vous apporter 120000 à 150000 cure-dents de taille φ2.0mm de diamètre, 65mm de long. (environ 18kg de cure-dents)

| Article | Quantité | Paramètres | Photo ( pour référence) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, Scie de bambou brut YQ-791 | 1 | Paramètres: Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 1.5Kw Poids: 58Kg Dimension: 1000*600*1150mm |  |
| 2, Machine de refendage de bambou YQ-388 | 1 | Paramètres: Feeding Speed: 1.5m/s Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 4Kw Poids: 650Kg Dimension: 3100*700*1250mm |  |
| 3, Trancheuse à épaisseur et largeur fixées YQ-275 | 1 | Paramètres: Feeding Speed: 85m/min Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 3.3Kw Poids: 310Kg Dimension: 1300*650*1030mm |  |
| 4, Façonneuse de filament de bambou YQ-144 | 1 | Paramètres: Feeding Speed: 80m/min Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 8.2-10.2Kw Poids: 400Kg Dimension: 1000*650*1100mm |  |
| 5, Machine de mesurage et fixation de filament de bambou YQ-741 | 1 | Paramètres: Saw Specification: 300*25*2*150T Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 0.75 Kw Poids: 80Kg Dimension: 1400*660*900mm |  |
| 6, Machine de mesurage et fixation de cure-dents YQ-746 | 1 | Paramètres: Saw Specification: 180*25.4*1.5*80T Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 3.37 Kw Poids: 125Kg Dimension: 850*650*900mm |  |
| 7, Machine à polir les cure-dents YQ-516 | 1 | Paramètress: Volumn: 0.56m2 Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 1.5 Kw Poids: 130Kg Dimension: 1300*1100*1300mm |  |
| 8, Collecteur de cure-dent YQ-948 | 1 | Paramètress: Speed: 20000PCS/Min Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 0.55 Kw Poids: 80Kg Dimension: 1000*1000*750mm |  |
| 9, Affûteuse de cure-dents YQ-642 | 1 | Paramètress: Speed: 1700PCS/Min Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 1.99 Kw Poids: 210Kg Dimension: 1050*650*950mm |  |
| 10, Affûteuse de lame multifunctionnelle YQ-803 | 1 | Paramètress: Alimentation: 380V, 50Hz, 3Phases, 0.37Kw Poids: 65Kg Dimension: 700*500*950mm |  |