Функциональные ыозможности

50 CTCSS/105 CDCSS

Голосовая активация передачи

Голосовые подсказки

Программа ПК-радио

Сигнал тревоги

Интеллектуальная зарядка

Режим энергосбережения

Защита от пониженного напряжения

Траймер ограничения продолжительность передачи

Фонарик

Технические параметры

| Основные параметры |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | UHF 400-470MHz |
| Количество каналов | 16 |
| Channel Spacing | 25KHz |
| Рабочее напряжение | 3.7 V |
| Батарея | 1500MAh Li-ion |
| Время работы батареи | Около 8 часов |
| Стабильность частоты | ±2.5ppm |
| Диапазон рабочих температур | -30°c- 60°c |
| Полное сопротивление антенны | 50Ω |
| размеры (Д×Ш×В) (с батарей, без антенны) | 110×50×32 mm |
| Вес (с батарей и антенной) | 198g |
| Диапазон передачи | about 6km |
| Приемник |  |
| RF выходная мощность модуляция | <5W F3E |
| Побочное излучение | ≤65dB |
| FM шум | ≤-45dB(W) ≤-40dB (N) |
| Искажения звука | ≤5% |
| Передавая течение | ≤1.3A |
| Получитель |  |
| чувствительность (12dB SINAD) | ≤0.20 uV |
| Избирательность | 55dB/50dB |
| Интермодуляция | ≥65dB |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥60dB |
| Ложные ответ | ≥60dB |
| FM шум | 45dB/40dB |
| Выходная мощность | 1000mW |
| Искажения звука | ≤5% |
| Ток в режиме ожидания | ≈15mA (with battery save on) |

Аксессуары:

1*радиостанция

1*батарея

1*зажим для ремня

1*зарядное устройство

1*описание