Прошу прошение за поздний ответ. Посмотрите мой ответ как следующий:

- О био-добавке, скажите, пожалуйста, у вас есть образцы био-добавки? Если вы хотите добавлять, нам нужен это материал, чтобы попробовать. Потому что мы не знаем какой материал вы хотите добавлять.

- Машина для производства пакетов JDRJ-400*2 предназначена для пакетов как следующий:

Машина для производства пакетов JDRJ-400*2, максимальная производительность - 160*2=320шт/мин, но нет формулы расчета. Обычно, производительность зависит от толщины и высоты. Например, производительность для 15мкр меньше чем 35мкр. Чем тоньше толщина, тем производительность выше, чем выше, тем ниже выход.

Если ширина 280ммб высота 500мм, толщина 15мкр, сторона 140мм, 2 стороны, то производительность составляет 120*2=240шт/мин.( Вы сказали сторона 140мм, 2 стороны, это значит стороны как фото?)

Если максимальная ширина 400мм, высота 650мм, толщина 35мкр, сторона 200мм, 2 сотороны, к сожалению, данное оборудование можно производить пленки, которого максимальная ширина 320мм. Ваша максимальная ширина 400мм? Если есть другой больше? Я рокомендую подходящую модель по вашему размеру, хорощо?

Пленки как следующие:

Это другая машина производит. Называется двухслойная пакетоделательная машина для “майка”. Проверьте размер сумки, я рекомендую вам подходящую модель.

- Экструдер модели JDBSJ-55/800, максимальная производительность 50кг/час, поэтому нормальная производительность данного оборудования составляет 40кг/час, его производительность зависит от толщины и ширины пленки, тоже нет формулы расчета. Например: если вы приобрети экструдер шириной 800, я хотел бы, что вы производить пленки шириной 800 и 600, так может быть выше производительность. Но если вы производите пленки шириной 200 и 300, так не подходит. В первую очередь, вам надо определить мак. ширину вы хотите, и какой размер вы хотите производить, потом я рекомендую модель для вас.

- Если контейнер 40 поставить до Астана(железно-дорожный транспорт), стоимость составляет 4500USD.

- Входит в покупку оборудования дополнительные услуги в виде монтажа и пуско-наладки оборудования, а также обучение вашего персонала производственному процессу.

- Когда поставить товары, мы организуем визы (требуется вашей компании предоставить документы, приглашения и т.д.), то вы должны быть в получении оборудования, когда можем отправить наши инженеры компании.

- как правило, 1 достаточно. Вы должны платить расходы на визовые сборы, сборы вернуть авиабилет, а также расходы на проживание в гостинице. Наш срок обучения пять дней, если более 5 дней, то вам нужно оплатить инженер 100USD / день.

Спасибо.

SUNNY