Технические параметры вращающейся печи φ3.2×50m

1、производительность ：1000т/сутки

2、главный привод：0.36-3.57об/мин

3、вспомогательный привод：6.5об/час

4、количество опор: 3

5、Типы уплотнения: ：- лабиринтное уплотнение для разгрузочного конца трубчатой печи с графитным наполнителем （клиетн может выбирать другой тип）

- торцевое уплотнение для предотвращения утечки выхлопных газов из разгрузочного конца трубчатой печи（клиент может выбирать другой тип）

6、тип охлаждения：с воздушным охлаждением

7、тип привода：отдельный

8、тип нажимного ролика：гидравлический

9、Зубчатое колесо насоса ：модель YY-I

10. модель главного двигатели：ZSN4-280-091B  мощность:160кВт  номинальная скорость:1500об/мин  напряжение:440В  напряжение возбуждения:180V  диапазон скоростей:150-1500об/мин

11、главный редуктор：

модель：NZS995-40VIBL  общее расстояние центра:995  общее передаточное число:40

12、вспомогательный двигатель：

модель：Y160M-4B  мощность:11кВт  номинальная скорость:：1460об/мин  номинальное напряжение:380В

13、вспомогательный редуктор：

модель：NZS352-31.5IL  общее расстояние центра:352  общее передаточное число:31.5

14、машина измерения скорости：

модель：ZYS-3A  номинальная мощность：22W

Наминальная скорость:0-2000об/мин  номинальное напряжение:110В

15、общий вес:290.6 тонн（в том числе, главное устройство - 258 тонн，кожух печи - 32.6 тонн）