Технические параметры вращающейся печи φ3.2×50m

1、производительность ：1000т/сутки

2、главный привод：0.36-3.57об/мин

3、вспомогательный привод：6.5об/час

4、количество опор: 3

5、Типы уплотнения: ：- лабиринтное уплотнение для разгрузочного конца трубчатой печи с графитным наполнителем （клиетн может выбирать другой тип）

- торцевое уплотнение для предотвращения утечки выхлопных газов из разгрузочного конца трубчатой печи（клиент может выбирать другой тип）

6、тип охлаждения：с воздушным охлаждением

7、тип привода：отдельный

8、тип нажимного ролика：гидравлический

9、Зубчатое колесо насоса ：модель YY-I

10. модель главного двигатели：ZSN4-280-091B  мощность:160кВт  номинальная скорость:1500об/мин  напряжение:440В  напряжение возбуждения:180V  диапазон скоростей:150-1500об/мин

11、главный редуктор：

модель：NZS995-40VIBL  общее расстояние центра:995  общее передаточное число:40

12、вспомогательный двигатель：

модель：Y160M-4B  мощность:11кВт  номинальная скорость:：1460об/мин  номинальное напряжение:380В

13、вспомогательный редуктор：

модель：NZS352-31.5IL  общее расстояние центра:352  общее передаточное число:31.5

14、машина измерения скорости：

модель：ZYS-3A  номинальная мощность：22W

Наминальная скорость:0-2000об/мин  номинальное напряжение:110В

15、общий вес:290.6 тонн（в том числе, главное устройство - 258 тонн，кожух печи - 32.6 тонн）

Объем поставки вращающейся печиφ 3.2×50m

一、главная машина

（一）вращающая часть

1、цилиндр  материал Q235-B и 20к  1шт.

2、шина  материал ZG310-570 HB>180   2шт.

3、зубчатый венец  материал ZG310-570 HB=200   1шт.

（二）лабиринтное уплотнение для разгрузочного конца трубчатой печи с графитным наполнителем 1 шт.

（三）- торцевое уплотнение для предотвращения утечки выхлопных газов из разгрузочного конца трубчатой печи  1шт.

（四）устройство опора（3）

1、опорный ролик （2 группы）

ролик ZG340-640  HB>190  2шт.×2

Ось ролика 45#  HRC45-48  2шт.×2

Подшипник ролика в сборе   2шт.×2

2、блок роликовый подшипник（1 гркпп）

опорный ролик ZG340-640  HB>190  2шт.

осьопорного ролика 45#  HRC45-48  2шт.

ролик  ZG340-640  HB>190  1шт.

Блок роликовый подшипник в сборе  1шт.

Зубчатое колесо насоса и управление модель YY-1  каждый 1шт.

（五）малая шестерня

1、малая шестерня  35SiMn  HB>207-269  1шт.

2、ось малой шестерни  35CrMo  HB>217-265  1шт.

3、подшипник малой шестерни в сборе  1 комплекс

（六）、устройство передачи

1、главный двигатель  ZSN4-280-091B  1шт.

2、главный редуктор NZS995-40VIBL 1шт.

3、вспомогательный двигатель  Y160M-4B  1шт.

4、вспомогательный редуктор NZS352-31.5IL  1шт.

5、соединительная муфта в сборе  1комплекс

6、 подшипник передачи в сборе  1шт.

7、машина измерения скорости  ZYS-3A  1шт.

（七）крышка большой шестерни  1шт.

（八）крышка печи в сборе  1комплекс

（九）специальные инструменты

ключ  1комплекс

Инструменты для установки большой шестерни   1комплекс

Инструменты для цилиндра  1комплекс

| （十） технические документы |  |
| --- | --- |
| （1） | Сборочный чертеж | 1 |
| （2） | Подробная информация расходный частей | 1 |
| （3） | описание | 1 |
| （4） | Сертификат качества | 1 |
| （5） | Устоовочная смеха для главных частей | 1 |
| （6） | Список отправки（включая упаковочный лист） | 1 |

Jiangsu Pengfei Group Co.Ltd.

2016.6.

Предложение вращающейся печи Φ3.2×50m

| номер | Имя, тип и стандарт | количество | цена(RMB 10000) | производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ3.2×50m вращающейся печи | 1 |  | Jiangsu Pengfei Group Co.Ltd. |
| 2 | SM3200 уплотнение печи | 1 | 3.78 |  |
| 3 | Холодная труба | 1 | 0.9 |  |
| 4 | цилиндр | 1 | 186.6 |  |
| 5 | 360×650 устройство поддержки | 1 | 25.5 |  |
| 6 | Устройство передочи（включая главный двигатель и редуктор） | 1 | 22.26 |  |
| 7 | Большая шестерня | 1 | 36.4 |  |
| 8 | Кожух зубчатого венца | 1 | 1.8 |  |
| 9 | QD3200 уплотнение печи | 1 | 3.08 |  |
| 10 | Устройство поддержки ролика | 1 | 28.9 |  |
| 11 | Система трубопровода ролика | 1 | 0.2 |  |
| 12 | Зубчатое колесо насоса | 1 | 3.2 |  |
| 13 | 355×600 устройство поддержки | 1 | 21.3 |  |
| 14 | выключатель ролика | 1 | 0.2 |  |
| 15 | SJB-D60 насос наполнения масла | 1 | 0.3 |  |
| 16 | Инструменты для установки вращающейся печи | 1 | 3.08 |  |
| 17 | Кожух выгрузки | 1 | 28.3 |  |
| 18 | Щит для управления электричества |  | 16 |  |
| 19 | Расходы транспорта до Шанхай и упаковки |  | 25 |  |
| Общая цена： 4,068,000RMB Валютный курс： 1:6.5 |