ТОО «PORTWEST»

Республика Казахстан, 100004 г. Караганда, мкр. Заводской 1-57, ИИК KZ3994804KZT22030905, в АО «Евразийский Банк»,

БИН 131040023384 БИК EURIKZKA, e-mail: portwest13@mail.ru

Исх. №81-22/06 22.06.2016 г.

Первому руководителю

请贵方将以下产品的报价单给我方，并确认产品数量和生产时间：

1、TQ340-35Y套管的动力开关，配有YZBF-120LD液压装置，数量为3个。

Технические характеристики

| TQ340-35Y套管的动力开关，配有液压装置 管道直径 - 4 ½"-13 3/8”(114.3-340мм); 开口大小 - 350мм; 开关运转数： 最快速度是 - 60-86 圈/分钟; 一般速度是 - 21-30 圈/分钟; - 最低速度是 - 3.6-5.3 圈/分钟; 最大扭矩: 直径为 323.85мм 12 3/4” - 2对(4个); -最快速度时 - 2.5-3 кн.м; - 一般速度时 -6.0-7.5 кн.м; 最低速度时 -32-40 кн.м; 最大工作压强不小于 -18Мпа; 尺寸大小为 1580x900x860мм; 开关重量不多于 - 750кг; 直径为 146.1мм 5 3/4” -1 对(2个); 直径为 168.3мм 6 5/8”5 对(10个); 直径为 177.8мм 7” - 1 对(2个); 直径为 244.5мм 9 5/8”4 对 (8个); | 用于运输的高压水管和快换接头, 每个开关有2 个 滑块 - 400个. (每套） 产品齐全的配件-根据第二个附件 YZBF-120LD风冷液压装置的技术参数最大产量不少于-120升/分钟; 桶的容量不少于 - 600 升; 最大的压强不少于 21,5Мпа; |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电动机的功率不少于 -37KW; 电压 380V; |  |
|  | 活塞泵 - 80YCY14-1BF-G; |  |
|  | 回转速度不少于-1500圈/分钟; |  |
|  | 工作压强为14Мпа |  |
|  | 生产力不少于-120升/分钟; |
|  | 在工作压强为21,5Мпа是，生产力不少于80 升/分钟; 风冷散热器型号- SR-40; |  |
|  |  | 散热面积不少于 - 40мм2; 电加热器型号 - SJB2-3; 大小为-1650x1300x1650мм; 重量不大于 1800кг |  |

最小一组TQ340-35Y电源开源的配件：

轴环，密封圈，橡胶圈 - 2套

液压机阀门 - 1套

气动阀门 - 1套

带有刹车片的制动带 - 2套

高压软管 - 1套

YZBF-120LD液压装置最小的零部件:、

轴环，密封圈，橡胶圈 - 2套

80YCY14-1BF-G活塞泵1套

过滤器 - 2套

球形阀门 - 1个

各种阀门开关 - 1套

2、ZQ203-100钻杆的开关，带有YZBF-120LD液压装置，数量为3个

Технические характеристики

ZQ203-100 钻杆的开关，带有液压装置：

液压参数:

额定产量不多于 - 114升/分钟;

最大工作压强不少于 - 16,6Мпа;

气动参数:

工作压强范围 - 0,5-1,0Мпа;

在产量为114升/分钟时的最大回转速度：高速传输不少于 40圈/分钟;

低速传输不小于 - 2,7圈/分钟;

压强为16,6МП时的扭矩：高速传输不小于- 10 000н.м;

低速传输不小于10ОООн.м;

软管直径范围为  101 - 203мм;

软管接头总长不少于  - 420мм;

气缸最大运动长度不少于 - 1500мм;

气缸推力不少于 - 2360Н;

气缸吸力不少于 - 1710Н;

大小为17ООх1ОООх1400мм.

重量不多于 - 2400кг;

直径范围为 203 - 183мм 8” -8个;

直径范围为 183 - 162мм 5

直径范围为 146 - 126мм 4 1/2”- 8个;

直径范围为 121 - 101мм 3 1/2” - 4个;

用于运输的高压水管和快换接头每个开关有2 套

滑块 - 1000个(每套).

完整的产品零部件抢看附件 №2а (最少组件);

YZBF-120LD风冷液压装置的技术参数: 最大产量不少于 - 120升/分钟

桶的容量不少于 - 600 升;

最大压强不少于21,5Мпа;

电动机功率不少于 - 37KW;

电压 3 80V;

活塞泵的型号- 80YCY14-1BF-G;

回转速度不少于1500圈/分钟;

当工作压强为14Мпа，产量不少于- 120升/分钟;

当工作压强为21,5Мпа是，产量不少于 - 80 升/分钟; 风冷散热器 SR-40; 散热面积不少于- 40мм2; 电加热器型号 - SJB2-3; 大小为-1650x1300x1650мм;

| 1/2” - 4个т; 直径范围为 162 - 142мм 5” -8个; |  |
| --- | --- |
|  | 重量不大于 1800кг |

最小一组型号为ZQ203-100钻杆的配件：

轴环，密封圈，橡胶圈 - 2套

液压机阀门 - 1套

气动阀门 - 1套

带有刹车片的制动带 - 2套

高压软管 - 1套

最小一组型号为YZBF-120LD液压装置的组件：

轴环，密封圈，橡胶圈 - 2套

80YCY14-1BF-G活塞泵1套

过滤器 - 2套

球形阀门 - 1个

各种阀门开关 - 1套

钻机开关为3个：

ААХ 悬挂开关; 型号和大小为: УМК 2 3/8 — 14 3/8 х 90KNm (Q2 7/8-до 13 3/8- 75kN.m);

一套机器有两个开关; 此外每套机器提供 100 个滑块;

开关应该符合 API Spec 7К标准.

还请告知：产家、产地和保质期

- 发货条件: 自行提货

此致

此致

ТОО «PORTWEST»	Казаков Е.Л

Исп.:

Култанова Маржан

8 7212 996 319

8 775 666 89 25