Опросный лист

| 1. | Заказчик: |
| --- | --- |
| 机构名称: | ОАО «Лесохимик» |
|  | название организации |
| 公司地址 | Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Демина, 3 |
|  | Страна, город, улица, дом |
| 联系人 | 技术总监 Баранов Александр Владимирович |
|  | (Ф.И.О. и должность) |
| 联系信息 | +375 177 73-62-74 |  | sgt2009@mail.ru |  | +375 177 78-08-99 |
|  | 电话 |  | E-mail |  | 传真 |

|  | - поля для заполнения (пожалуйста, заполните те поля, по которым имеется информация) |
| --- | --- |

| № | 名称/ 性能 |  | В рубашке | В аппарате |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术过程 |
| 1.1. | 技术说明 | 聚合作用 |
| 1.2. | 产品名称 | 合成石油树脂 |
| 1.3. | 客户要求材料清单 | 原材料 催化剂 |
| 2 | 性能 |
| 2.1. | 名称 | - | 载热体 | 原材料 |
| 2.2. | 物理状态 (气体、液体、蒸汽） |  | 液体 | 液体 |
| 2.3. | 密度 кг/м3 |  |  | 1040 |
| 2.4. | 粘性 сСт,(Па*с) |  |  | 25 (при 50°С) |
| 2.5. | 结晶趋势 |  |  | 没有 |
| 2.6. | 可燃性 |  |  | 有 |
| 2.7. | 危险等级 |  |  | 3 |
| 2.8. | 磨料 |  |  | 没有 |
| 2.9 | 固体份子的浓度 |  |  | - |
| 3 | 工作参数 |
| 3.1. | 工作压强, МПа |  | 0,1 | 1,3 |
| 3.2. | 计算压强, МПа |  |  |  |
| 3.3 | 工作温度, ˚С |  | 300-400 | 350 |
| 3.4 | 计算温度, ˚С |  |  |  |
| 4 | 结构特点 |
| 4.1. | 材料尺寸 |  |  |  |
| 4.2. | 表面换热, м2 |  |  |  |
| 4.3. | 换热器型号 |  |  |  |
| 4.4. | 反应器总容量, м3 |  |  | 12 |
| 4.5. | 反应器工作容量, м3 |  |  |  |
| 4.6. | 直径 (D1), мм |  |  |  |
| 4.7. | 圆柱形油罐高度, мм |  |
| 4.8. | 底部样子 (圆锥形, 椭圆形, 平坦型和其他的) | 椭圆形 |
| 4.9. | 表面密封型号 |  |  |  |
| 4.10 | 机器内部要求 |  |
| 4.11. | 机器外部要求 |  |
| 4.12. | 套管的载重量 |  |
| 4.13 | 隔热(选不需要). | 需要 |
| 4.14 | 隔热层厚度, мм |  |
| 4.15 | 隔热物材料 |  |
| 4.16. | 极低加固方式 |  |
| 4.17. | 机器放置地方 (межэтажное, на этаже и т.д.) |  |
| 5 | 混合设备 |
| 5.1. | 混合设备型号 | - |
| 5.2. | 搅拌器转动速度 圈/分钟 | 60-80 |
| 5.3. | 搅拌机电动机的功率, кВт. | - |
| 5.4. | 减速器型号 | - |
| 6. | 包装 |
| 6.1. | 机器放置地(在加热厂房或者不加热厂房或者街道上） | 不加热厂房 |
| 6.2 | 地震烈度, 不高于 | 4 |
| 6.3 | 较冷的一周平均温度 | -25 |
| 6.4 | 较热的一周平均温度 | +30 |
| 6.5. | 海拔高度, м | 160 |

Таблица штуцеров:

| № (обоз.) | 用途 | 位置(在炉床上面下面还是其他地方) | 数量 | DN | PN, Мпа | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加料出口 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸馏管 |  |  | 150 |  |  |
|  | 反应器排出物 | 底部 |  | 150 |  |  |
|  | 装载原料 |  |  | 57 |  |  |
|  | 装载催化剂 |  |  | 57 |  |  |
|  | 氮 |  |  | 57 |  |  |
|  | 备用 |  |  | 57 |  |  |
|  | 备用 |  |  | 57 |  |  |