1. CNC/GDZ-4000数控火焰多头切割机

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轨长 | 15000mm |
| 2 | 轨距 | 4000mm |
| 3 | 切割气体 | 氧气+乙炔，或者氧气+丙烷 |
| 4 | 数控火焰割炬 | 2组 |
|  | 纵向直条火焰割炬 | 9组 |
| 5 | 自动点火 | 2组 |
| 6 | 自动调高 | CHC-200D 2组 |
| 7 | 数控系统 | 西班牙 Fagor8037，带俄语 |
| 8 | 套料软件 | 澳大利亚FastCAM 专家版 |

技术参数

| 1 | 有效切割宽度 | 3200mm |
| --- | --- | --- |
| 2 | 有效切割长度 | 12500mm |
| 3 | 板材厚度 | 6-70mm (单枪100mm) |
| 4 | 切割速度 | 100-1000mm/ min |
| 5 | 行走速度 | 0-10000mm/min |
| 6 | 割炬升降行程 | <200mm |
| 7 | 驱动 | 日本松下全数字交流伺服电机双驱动J |

2 HZJ-1500组立机（配辊道2.6米*6节，拉杆箱一组三台，ZKR-350气保焊机两台，自动点焊）

H型钢高度：            200-1500mm

腹板厚度：            6-32mm

- 翼板宽度：              200-800mm

- 翼板厚度：           6-40mm

- 工件长度：          4000-15000mm

- 组立速度：          0.5-6 m/min

- 主电机功率：          5.5 kW

- 液压泵站功率：        4kW

3 LMH-4000龙门式焊接机（配ZX5-1000埋弧焊机两台）

轨距：4000mm

焊接方式：船型焊

腹板高度： 200-1500mm

翼板宽度：200-800 mm

焊接速度：0.15—1 M/min

返程速度：3 M/min

主机功率：3.6KW

回收机功率3KW

4 JZJ-800矫正机

- 翼板宽度：200-800mm

- 翼板厚度： 6-40mm

- 工件材质：Q235-A

- 矫正速度：18 m/min

- 主电机功率22 kW

矫正参数表：

| 翼板厚度 | ≤25mm | 25～30mm | 30～35mm | 35～40mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翼板宽度 | 200～350mm | 350～500mm | 500～600mm | 600～800mm |