| A: | De: Shandong Light M&E Co., Ltd. |
| --- | --- |
| Attn: | Devis fait par Ms. Sophie Lee |
| Tél.: | Tél.: +86-531-82316905 |
| E-mail: | Mobile/WhatsApp: +86-15863179132 |
| Valable avant le 30 septembre, 2016 | Skype: light-summer |

Ligne de production de torillas chips, nachos et doritos LT65

Cette ligne de traitement produit torillas chips, nachos et doritos à partir de farine de maïs, de farine de riz, de farine de blé, etc. Les matières premières passent par les procédés de mélange, d'extrusion, de formage, de friture et d’assaisonnement.

Cette ligne se caractérise par une technique unique, une configuration rationnelle, une automation élevée et une performances stable.

- Matières Premières: Farine de maïs, farine de riz, farine de blé, etc.

- Produits: En changeant le rouleau de découpe de la machine de formage, cette ligne peut produire des produits de nombreuses formes, tels que rond, triangle, oval, hexagonal, etc. Après la friture, les chips seront assez croustillantes; Les chips deviendront beaucoup plus savoureuses et délicieuses après la pulvérisation de poudre d'assaisonnement.

- Organigramme: de droite à gauche

Mélange(Extrusiong ( Formage(Séparation (Friture(Assaisonnement(Emballage

- Equipements et Liste de Prix: (Capacité: 100-150kg/heure)

| N° | Equipements | Quantité | Prix Unitaire (USD) | Prix Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mélangeur de farine AM40 | 1Ensemble |  |  |
| 2 | Convoyeur à vis | 1Ensemble |  |  |
| 3 | Extrudeuse bi vis LT65 | 1Ensemble |  |  |
| 4 | Machine de découpe de bobine | 1Ensemble |  |  |
| 5 | Petit convoyeur | 1Ensemble |  |  |
| 6 | Tambour de refroidissement et de separation | 1Ensemble |  |  |
| 7 | Alimentateur vibrant | 1Ensemble |  |  |
| 8 | Friteuse en continu (électrique) | 1Ensemble |  |  |
|  | Friteuse en continu ( gaz) Optionnelle |  |  |  |
| 9 | Machine de déhuilage vibrante | 1Ensemble |  |  |
| 10 | Machine d’assaisonnement | 1Ensemble |  |  |
| Prix Total FOB Port Qingdao en Chine |  |
| Machines Auxiliaires pour Friteuse |
| 13 | Filtre primaire | 1 Ensemble |  |  |
| 14 | Filtres à vide | 1 Ensemble |  |  |
| 15 | Réservoir pour huile (L’un pour l'huile fraîche + L'autre pour l'huile usagée) | 2 Ensembles |  |  |
| 16 | Tubes et vannes | 1 Ensemble |  |  |
| 17 | Pompe pour huile chaude | 1 Ensemble |  |  |
| 18 | Papier filtre | 4 Cartons |  |  |
| 19 | Composé de filtrage | 30 Cartons |  |  |
| Prix Total des Machines Auxiliaires |  |

- Termes Commerciaux:

  - Modalité de paiement: l’acompte 30% est payé par T/T, 70% payé par T/T avant l’expédition.

  - Délai de livraison: 40-50 jours après la reception de l’acompte.

  - Garantie: Un an.

  - Conteneurs: conteneur 1x 40 pieds est nécessaire.

- Spécifications des Equipements:

| N° | Equipements | Photo | Spécification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mélangeur de farine |  | Matériau:- acier inoxydable Fonction:- mélanger tous les ingrédients et l'eau ensemble uniformément Puissance:- 4Kw, moteur SIEMENS Capacité:- 40Kg/Batch Dimension:- 1040*750*1300mm |
| 2 | Convoyeur à vis |  | Matériau:- acier inoxydable Fonction:- convoyer les mélanges à l'extrudeuse Puissance:- 1.1Kw Capacité:- 300Kg/H Dimension:- 1500*600*2300mm |
| 3 | Extrudeuse bi vis LT65 |  | Matériau:- acier inoxydable Fonction:- extruder des mélangers en de différentes formes selon les paramètres Boîtier de commande séparé, Moteur pincipal: SIEMENS(Chine) Onduleur: DELTA(Taiwan) Contacteur AC & Bouton: FUJI(Japon) Interrupteur à air: LG (Corée), Relais: OMRON (Japon) Puissance: 34Kw, Capacité: 100-150Kg/H Dimension:- 3100*930*2100mm |
| 4 | Machine de découpe de bobine |  | Matériau:- acier inoxydable Découper des feuilles extrudées en dimensions et formes requises. Avec deux onduleurs DELTA, rouleaux en alliage d'acier nitruré extra-dur avec revêtement en téflon, Un rouleau supplémentaire coûte 2000 USD Puissance:-3Kw, Capacité:-300Kg/H Dimension:-1100x1050x1700mm |
| 5 | Petit convoyeur |  | Matériau:- PVC Belt, Fonction:- transporter des pastilles au tamiseur Puissance:- 0.37Kw Capacité:- 300Kg/H Dimension:- 1800*500*2000mm |
| 6 | Tambour de refroidissement et de separation |  | Matériau:- Acier inoxydable Séparer les snacks adhésifs, et éliminer les petites particules de débris de snack Puissance:-0.75Kw Capacité:-300Kg/H Dimension:-1500*1300*1900mm |
| 7 | Alimentateur vibrant |  | Puissance: 0.4Kw avec 2 moteurs vibrants, Dimension: 1500×800×1000mm Toutes les parties en contact avec les produits alimentaires sont en acier inoxydable. Le cadre est en acier doux peint. |
| 8 | Friteuse en continu (électrique) |  | Matériau: acier inoxydable Model: LTCF-400 Conception de double courroie Dimension: 4300×1100×2200mm Zone de friture: 1900×700×60mm Volume d’huile: 500L Temps de friture: ajustable par l’onduleur DELTA. Puissance de moteur: 0.75Kw Puissance de chauffage: BTG28 Température de friture: <250oC contrôlé automatiquement. Matériaux: Tout en acier inoxydable incluant le cadre complet, les réservoirs, les courroies, les couvertures, les éléments de chauffage, etc., excetpé le boîtier de commande, l'échangeur de chaleur et le brûleur. Structure: structure à double courroie. La courroie inférieure est pour tenir les arachides; la courroie supérieure est pour pousser les produits sous le niveau d'huile pour maintenir un résultat de friture uniforme. Les deux courroies maintient les produits mouvant en avant. |
|  | Friteuse en continu ( gaz) Optionnelle |  |  |
| 9 | Machine de déhuilage vibrante |  | Modèle: LTZD-200 Dimension: 1500×800×900mm Puissance: 0.4Kw Toutes les parties en contact avec les produits alimentaires sont en acier inoxydable. Le cadre est en acier doux peint. |
| 10 | Machine d’assaisonnement automatique à simple tambour |  | Modèle: LTS-III Dimension: 5300×1000×1800mm Puissance: 2Kw Tambour de 3800mm de long, avec 635mm de diamètre. Comprend un convoyeur d'alimentation, un système de stockage et de pulvérisation d’assaisonnement, un tambour rotatif de mélange. Matériaux: Tout en acier inox. Excepté le convoyeur d’assaisonnement |

- Alimentation: 380V, 50Hz, 3phase, (Si votre tension/fréquence est différente, nous pouvons l’ajuster pour répondre à vos exigences.).

- Puissance installée: Environ 117Kw (Friteuse électrique), environ 70Kw(Friteuse à gaz),

- Pièces de Rechange Gratuites:

| N° | Nom | Application | Quantité | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine de chauffage | Extrudeuse bi bis LT65 | 2 | Pièce de rechange |
| 2 | Contrôleur de température | Extrudeuse bi bis LT65 | 1 | Pièce de rechange |
| 3 | Support de découpeuse rotative | Extrudeuse bi bis LT65 | 1 | Pièce de rechange |
| 4 | Barre d’alimentateur | Extrudeuse bi bis LT65 | 1 | Outil |
| 5 | Clé à douille | Extrudeuse bi bis LT65 | 1 | Outil |
| 6 | Clé à molette | Extrudeuse bi bis LT65 | 1 | Outil |
| 7 | Clé Allen | Extrudeuse bi bis LT65 | 5 | Outil |
| 8 | Lames de découpeuse | Extrudeuse bi bis LT65 | 8 | Pièce de rechange |
| 9 | Plaque de distribution | Extrudeuse bi bis LT65 | 2 | Pièce de rechange |
| 10 | Moules | Extrudeuse bi bis LT65 | 6 | Pièce de rechange |
| 11 | Thermocouple | Extrudeuse bi bis LT65 | 3 | Pièce de rechange |
| 12 | Relais | Extrudeuse bi bis LT65 | 2 | Pièce de rechange |
| 13 | Boulons et écrous pour tête de moule | Extrudeuse bi bis LT65 | 4 | Pièce de rechange |
| 14 | Tournevis à lame plate | Extrudeuse bi bis LT65 | 1 | Outil |
| 15 | Tournevis cruciforme | Extrudeuse bi bis LT65 | 1 | Outil |
| 16 | Tube de chauffage | Friteuse électrique | 4 | Pièce de rechange |
| 17 | Thermocouple | Friteuse | 1 | Pièce de rechange |

- Parts Brands used on This Process Line

| N° | Pièces | Marque | Pays |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moteur Principal | SIEMENS-CHINA | Chine |
| 2 | Relais | OMRON | Japon |
|  |  | FUJI | Japon |
| 3 | Onduleur | DELTA | Taiwan |
| 4 | Contacteur AC | FUJI | Japon |
| 5 | Borniers | FUJI | Japon |
| 6 | Interrupeur | FUJI | Japon |
| 7 | Ampèremètre | ZHONGTAI | Chine |
| 8 | Interrupteur | LG | Corée |
| 9 | Interrupteur à air | LG | Corée |
| 10 | Brûleur | BALTUR | Italie |

- Zone d’Usine Nécessaire:

  - Atelier: L -25m\  W-6m\  H-3m

  - Entrepôt pour matières premières: L -10m\  W-5m\  H-2.8m

  - Entrepôt pour produits finis: L -10m\  W-5m\  H-2.8m

- Technicien: 1; Operateur: 1; Travailleur supplémentaire: 2.

- Installation: Nous enverrons un ingénieur à l’usine de l’acheteur pour offrir le service d’installation et de formation qui dure 10-15 jours. Tous les frais corrélatifs sont à la charge de l'acheteur. Les frais de mise en service sont USD80 par jour.

- Après avoir reçu l’acopmte, nous fournirons un layout en fonction de la taille de l'usine de l'acheteur. Lors de la livraison, nous fournirons des manuels opérationnels en anglais.

- Cette ligne est assemblée dans l’usine de notre client:

- Présentation de la Société :

Shandong Light M&E Co., Ltd est un producteur professionnel de machines de traitement alimentaire, incluant le mélangeur, l’extrudeuse, le sécheur, le four, la rôtissoire, la friteuse, la machine d’assaisonnement, etc. ous avons plus de 10 ans d'expérience dans cette industrie et exportés vers 116 pays. Nous avons obtenu des certificats CE et ISO9001 et 6 brevets au cours des dernières années. Nous possédons une usine de 20000 mètres carrés avec 10 départements constitués de 85 membres du personnel.