Machine de production de Mcnugget et chicken nuggets (LTNP-600) (2 pages au toale)

Pour la viande, les fruits de mer, la volaille ou les légumes, la ligne de production peuvent finir la procédure de traitement entière incluant le formage, le pré-saupoudrage, l’enrobage tempura, la panure, etc. L'équipement peut être connecté à la friteuse, aux appareils de cuisson, au congélateur instantané et à la machine d’emballage pour construire une ligne complète de traitement automatique pour produire des plusieurs produits alimentaires populaires. Les matières premières comprennent le porc, le bœuf, le poulet, le poisson, l'oignon, la pomme de terre, etc. La ligne de production comprend les machines suivantes: (Capacité: 500-1000kg/h)

| N° | Article | Fonction | Paramètres | Quantité (Set) | Prix (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine de formage automatique LTHF-600 | Former la pâte ou les granule de viande en diverses formes | Largeur de courroie: 600mm, Puissance: 15.12kw, Epaisseur de hamburger: 6-40mm Diamètre maximum: 150mm (hamburger rond) Dimension globale: 3170×1170×2430mm | 1 |  |
| 2 | Enrobeuse de sauce Modèle 600 | Enrobage de sauce (pâte de farine) sur nuggets | Largeur de courroie: 600mm; Puissance: 2.6kw, Vitesse de courroie: 3~15m/min Hauteur d’entrée: 1050±50mm, Hauteur de sortie: 1050±50mm Dimension: 2100×1035×1450mm | 1 |  |
| 3 | Enrobeuse de farine avec système de ventilation Modèle 600 | Enrobage de farine et d’épice sur nuggets | Largeur de courroie: 600mm; Puissance: 2.93kw, Vitesse de courroie: 3~15m/min Hauteur d’entrée: 870~970mm, Hauteur de sortie: 1000±50mm Dimension: 2650×1035×2150mm Le système de ventilation collecte des poussières de farine et garde la chambre propre (puissance: 1.5kw) | 1 |  |
| 4 | Enrobeuse tempura Modèle 600 | Enrobage de tempura sur nuggets | Largeur de courroie: 600mm; Puissance: 2kw, Vitesse de courroie: 3~15m/min Hauteur d’entrée: 1050±50mm, Hauteur de sortie: 1050±50mm Dimension: 2100×800×1450mm | 1 |  |
| Prix total | FOBQingdaoUSD |

Organigramme: Formage(Enrobage( pré-saupoudrage (Enrobage tempura

Photos de notre usine: