Wuxi Zhouxiang Complete Set of Welding Equipment CO., LTD

地址：江苏省无锡市锡山区东湖塘                      邮编：214196

传真：86-510-88791142                              手机: 86-15206177595

邮箱：yvonne@wxzhouxianghi.com

报价

| 品名 | 型号 | 数量 | 单价 (USD/FOB Shanghai) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直条切割机 | GDZ-4000 | 1set |  | 割炬 9+1 组 (1组横向割炬，9组直条割炬), 导轨长15m |
| 数控火焰直条切割机 | CNC/GDZ-4000 | 1set |  | 2组数控火焰割炬(一主一副), 9组直条割炬; 西班牙Fagor8037数控系统（带俄文）; 自动点火，自动调高; 日本Panasonic伺服电机，日本SHIMPO减速机; 导轨长15m, 双边驱动；带澳大利亚FastCAM套料软件（专家版）. |
| H型钢组立机 | HZJ-1500 | 1set |  | 自动对中，液压控制；带2台洲翔牌ZKR-350气保焊机。配辊道2.6米*6节，拉杆箱一组三台 |
| H型钢龙门式焊接机 | LMH-4000 | 1set |  | 配洲翔牌ZX5-1000埋弧焊机两台，带双向返程焊接功能，95mm²双拼电缆。 |
| H型钢机械式矫正机 | JZJ-800 | 1set |  | 主电机功率22KW，配辊道3.5米*4节，带小压辊一套（适用于腹板高度160-600mm） |
| H型钢抛丸机 | HGP0816-8 | 1set |  | 含主室体，输送辊道，提升机，分离器，除尘器，电控箱，8个抛头，前后辊道各12米，室体主抛射区衬有厚度≥12mm的抗磨Mn13防护板，使用寿命3年以上（10000小时），用激光一次性切割成型，采用曲线单圆盘叶轮，抛丸比能可达15.0-16.0kg/min.kw |
| H型钢拼焊矫一体机 | PHJ0815 | 1set |  | 配两台美国Lincoln DC-1000埋弧焊机及其控制系统、送丝机构；单弧双丝；配4节被动辊道，2节主动辊道，2节主动带液压升降辊道，拉杆箱一组三台 |

1. 交货期: 收到预付款后45天

2. 质保期: 安装调试后一年，易损件除外

3. 付款方式：30%预付款T/T, 70%余款T/T 或 L/C发货前支付