Machine de sacs alimentaires à haute vitesse HD-400

Prix:45000USD,FOB,Shanghai( avec 4 ensembles de moules de sac)

Image pour référence

Cette machine est pour fabriquer des sacs à partir des rouleaux de papier ou des rouleaux de papier imprimé. Les sacs sont pour emballer les fast-food, tels que le pain, KFC, baguette. La machine est équipée d'IHM pour une utilisation facile. Avec photocellule, elle peut fabriquer les mêmes sacs en papier imprimés. Les sacs peuvent être fabriqués en différentes dimensions.

| Gramme-poids du papier (g/㎡) | 40-80 |
| --- | --- |
| Longueur de sac (mm) | 160-440 |
| Largeur de sac（mm） | 80-250 |
| Largeur de bordure de sac（mm） | 20-100 |
| Largeur de rouleau de papier (mm) | 230-720 |
| Largeur max. de rouleau de papier (mm) | 1200 |
| Vitesse | 100-400 sacs/min. |
| Puissance totale (kw) | 10 |
| Poids de machine (Tonne) | 3.5 |
| Dimension de machine (L*W*H) | 4500*1500*2100mm |

| Composants principaux de la machine de sacs alimentaires à haute vitesse HD-400 |
| --- |
| N° | Nom | Modèle | Spécification | Quantité | Marque | Pays |
| 1 | Servocommande | SGDM-50ADA | 5.0KW | 2 | Yasakawa | Japon |
| 2 | PLC | DVP | 32EH | 1 | Delta | Taiwan |
| 3 | Servomoteur | SGDV-330A01A | 4.4KW | 2 | Yasakawa | Japon |
| 4 | Écran d’interface homme-machine | DOP | B10S411 | 1 | Delta | Taiwan |
| 5 | Alimentation à découpage | DVP-PS02 | 2.1A | 1 | Delta | Taiwan |
| 6 | Interrupteur optoélectronique | LTK-1180 |  | 1 | Omron | Japon |
| 7 | Contacteur AC | CJX2-5011 | 50A/220V | 1 | Schneider | France |
| 8 | Relais statique | SSR-10DA | 10A | 2 | Schneider | France |
| 9 | Relais intermédiaire | JZX-22FD/3Z | DV24V | 1 | Schneider | France |
| 10 | Disjoncteur | DZ47-60 | C32/C5/C1 | 5 | Schneider | France |
| 11 | Interrupteur de position | YBLX-K1/411 | 5A | 3 | Schneider | France |
| 12 | Capteur à ultrasons pour système de collage | QS | 18UNA | 1 | Bonner | Etats Unis |
| 13 | Interrupteur de proximité | NPN |  | 2 | Omron | Japon |
| 14 | Boutons | LA39B3-11x/k | Rotary | 4 | Schneider | France |
| 15 | Relais | JZX-22FD/3Z | DV24V | 2 | Schneider | France |
| 16 | Bouton | NP3-1 | Inching | 1 | Schneider | France |
| 17 | Filter pressure regulating valve | AFR20 |  | 1 | Airtac | Taiwan |
| 18 | Disjoncteur magnétique | EPCB-K | 2.5kg | 1 | YAN-CLUTCH | TAIWAN |

Photos de Machine / Pièces & Echantillons

Système de collage à froide

Echantillons de sacs:

Service après-vente et remplacement des composants

During the period of quality guarantee, we supply the spare part in free for replacement.

Durant la période de garantie, nous fournissons les pièces de rechange à titre gratuit pour le remplacement.

Emballage

Nous adoptons l’emballage résistant à l'humidité et aux chocs qui est adapté au transport routier à longue distance et les différents types de conditions météorologiques. Un manuel complet et de maintenance et d'exploitation est inclus.

Délai de livraison

Sous les 35 jours après le paiement de l’acompte.

Conditions de transport

Le vendeur doit livrer le matériel dans son usine et peut organiser le transport pour l'acheteur, mais le fret est payé par l'acheteur.

Modalités de paiement

L’acompte 30% est payé par T / T lors de la confirmation finale; le solde doit être payé par T / T ou L / C avant l'expédition.

Garantie

Le vendeur assure une période de garantie de 2 ans. Toutes les pièces de rechange sont gratuites sous 1 an.

Formation, installation et mise en service

L’installation et la formation sont effectuées par notre technicien à l'usine de l'acheteur (normalement 20 jours). Les frais pour des billets d'avion, l'hébergement, la nourriture et le trafic et les frais de service à USD50 / jour sont à la charge de l'acheteur.

# Text boxes

Arbre pneumatique avec système hydraulique

Photocellule pour le papier imprimé