1 LMH-4000龙门式焊接机（配ZX5-1000埋弧焊机两台）

1.1 参数

轨距：4000mm

焊接方式：船型焊

腹板高度： 200-1500mm

翼板宽度：200-800 mm

焊接速度：0.15—1 M/min

返程速度：3 M/min

主机功率：3.6KW

回收机功率3KW

1.2 供货范围及组成单元

a．龙门架：        上平台、行走梁、立柱等

b. 焊臂和拖板：    焊臂、拖板等2组

c. 焊缝跟踪装置：  导弧架、送丝机构、十字滑板等2组

d. 焊剂回收系统：  焊剂回收机2台，焊剂筒、焊剂斗、输送管等2套

e. 电控系统：      电控箱，控制盒，变频器等

f. 埋弧焊接电源：  洲翔ZX5-1000/2台（也可选择其它品牌焊机）

1.3 用户制作部分

a．24kg/m导轨、压板、螺栓等

b. 挂线架（供方提供图纸）

c. 焊接工件架（供方提供图纸）

d. 地基（供方提供图纸）

2 JZJ-800矫正机

2.1 参数

- 翼板宽度：200-800mm

- 翼板厚度： 6-40mm

- 工件材质：Q235-A

- 矫正速度：18 m/min

- 主电机功率22 kW

矫正参数表：

| 翼板厚度 | ≤25mm | 25～30mm | 30～35mm | 35～40mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翼板宽度 | 200～350mm | 350～500mm | 500～600mm | 600～800mm |

2.2供货范围及组成单元

a. 主机：     底座、上机架、电机减速机、主传动辊、上压辊、导向轮、

辅助小压辊等

b. 输送辊道： 长3.5米输入输出辊道各2节

c. 电控系统： 电控箱、操作盒、电缆等

2.3用户制作部分

a. 地基（供方提供图纸）。

b. 地脚螺栓和膨胀螺栓。