- Soldadora tipo pórtico LMH-4000 (equipado con dos soldadoras SAW ZX5-1000)

1.1 Parámetros
Distancia entre rieles: 4000mm

Forma de soldadura: soldadura tipo barco

Altura de placa de alma: 200-1500mm

Anchura de placa de alma: 200-800 mm

Velocidad de soldadura: 0.15—1 M/min

Velocidad de retorno: 3 M/min

Potencia de la máquina principal: 3.6KW

Potencia de la recicladora: 3KW

1.2 Rango de suministro y unidad de componentes

a．Pórtico: plataforma superior, viga móvil, columna, etc.

b. Brazo de soldadura y carro: 2 sets - brazo de soldadura y carro, etc.

c. Dispositivo de seguimiento de costura de soldadura: 2 sets - bastidor de guía de arco, alimentador de alambre y carro transversal, etc.

d. Sistema de recuperación de flujo de soldadura: 2 sets - 2 recuperadores de flujo, tambor de flujo, tolva de flujo y tubo transportador, etc.

e. Sistema de control eléctrico: gabinete de control eléctrico, caja de control y inversor, etc.

f. Fuente de energía para SAW: ZhouXiang ZX5-1000/2 unidades (también puede ser soldadoras de otras marcas)

1.3 Partes preparadas por el cliente

a．Riel de 24kg/m, placas de presión, tornillos, etc.

b. Portacables (el vendedor ofrece el plano)

c. Soporte de piezas de soldadura (el vendedor ofrece el plano)

d. Fundación (el vendedor ofrece el plano)

- Enderezadora JZJ-800

2.1 Parámetros

- Anchura de placa de ala: 200-800mm

- Espesor de placa de ala: 6-40mm

- Material de pieza: Q235-A

- Velocidad de enderezado: 18 m/min

- Potencia del motor eléctrico: 22 kW

Tabla de parámetros de enderezado:

| Espesor de placa de ala | ≤25mm | 25～30mm | 30～35mm | 35～40mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anchura de placa de ala | 200～350mm | 350～500mm | 500～600mm | 600～800mm |

2.2 Rango de suministro y unidad de componentes

a. Máquina principal:base, rack, motorreductor, rodillo de impulsión principal, rodillo de prensado superior, rueda de guía, rodillo pequeño auxiliar, etc.

b. Rodillo de transporte: 2 tramos  - rodillo de entrada y salida de 3.5m

c. Sistema de control eléctrico: gabinete de control eléctrico, caja de operación, cables, etc.

2.3 Partes preparadas por el cliente

a. Fundación (el vendedor ofrece el plano)

b. Pernos de cimentación y pernos de expansión