Máquina de ensamblaje, soldadura y enderezado PHJ0815

1. Parámetros técnicos

- Altura de placa de alma：      200-1500 ㎜

- Anchura de placa de alma：      6-16 ㎜

- Anchura de placa de ala：      200-800 ㎜

- Espesor de placa de ala：      6-20 ㎜

- Longitud de pieza a procesar：      4000-15000 ㎜

- Velocidad de ensamblaje：      0.35-3 m/min

- Potencia del motor principal：      4 kW

- Potencia del motor para rodillo：  0.55×4=2.2 kW

- Potencia de la recicladora de flujo de soldadura：3×2=6 kW

- Potencia de la estación hidráulica：    5.5 kW

- Potencia de la fuente de energía de soldadora：  69 kW×2=138 kW

2. Rango de suministro y unidad de componentes

A．Máquina de ensamblaje y soldadura： base, bastidor de puerta, sistema de centrado de placa de alma y placa de ala, sistema de transmisión principal, etc.

b．Máquina de enderezado： sistema de enderezado de rodillo superior, sistema de enderezado de rodillo inferior, sistema de centrado de placa de ala, etc.

c．Rodillo transportador： 2 tramos - rodillo de elevación hidráulica(activo), 2 tramos – rodillo(activo), 4 tramos – rodillo(pasivo)

d．Sistema de pre-centrado： 3 unidades – conjunto de caja, barra y cilindro, etc.

e．Sistema hidráulico： estación hidráulica, manguera de alta presión, etc.

f．Sistema de control eléctrico：gabinete de control eléctrico, caja de operación, inversor AC, etc.

g．Sistema de recuperación de flujo de soldadura: 2 sets - 2 recuperadores de flujo, tambor separador, tolva de flujo y tubo transportador, etc.

h．Fuente de energía para soldadura： 2 sets – soldadora SAW de Lincoln DC-1000 de EE.UU., alimentador de alambre y caja de control, etc.

3. Documentos técnicos

- Instrucciones de la máquina completa (incluyendo el diagrama eléctrico, diagrama hidráulico, piezas de desgaste, etc.)

- Instrucciones de soldadora

- Instrucciones de recicladora de flujo de soldadura

- Lista de embarque

- Certificado del equipo

- Plano básico

4. Partes preparadas por el cliente

a. Fundación (el vendedor ofrece el plano)

b. Pernos de cimentación y pernos de expansión