Granalladora de vigas en H HGP0816—8

I.
1 Parámetros técnicos

●Tamaño de trabajo

Sección de pieza de trabajo de acero(Anchura×Altura) ≤800×1600㎜

Longitud                           3000-12000㎜

●Requisito de calidad

Al granallar la pieza, la superficie tiene que alcanzar el grado Sa2.5 de norma GB8923-88, la rugosidad es Ra15-50

●Dispositivo de granallado (8 unidades)

Modelo                           QZ320

Capacidad de granallado          8×200㎏/min

Velocidad de rotación            2940r/min

Velocidad de granallado          73m/s

Potencia                         8×11kw

●Sistema de transporte de piezas de trabajo por pista de rodillos

Longitud de pista de rodillos de alimentación   12000mm

Longitud de pista de rodillos de descarga       12000mm

Peso de carga de pista de rodillos              1000kg/m

Velocidad de transporte   0.5～5m/min 
frecuencia variable, sin escalones

Potencia                               2×2.2kw

●Sistema de alimentación de granallas

Capacidad de alimentación                120t/h

●Transportador de tornillo longitudinal

Potencia                                 5.5kw

●Potencia del elevador de cangilones

Potencia                                 7.5kw

Velocidad de elevación                   1.5m/s

Volumen de elevación                     120t/h

●Potencia del separador por aire tipo cortina

Potencia                                 4kw

Anchura de cortina                       2000mm

●Diámetro de granallas de acero               Ф0.8-Ф1.2㎜

●Modelo del sistema de recolección de polvo   LMF-Ⅰ

Emisiones                                〈120mg/m3

Velocidad de viento de entrada y salida  〈5m/s

Volumen de viento de recolección de polvo 15000 m3/h

Cantidad de filtros                       12 unidades

Área de filtrado (12×20)                 240 ㎡

●Modelo del ventilador centrífugo              4-72-5A

●Volumen del ventilador centrífugo             15000  m3/h

●Presión de viento del ventilador centrífugo   2022  Pa

●Potencia del ventilador centrífugo            15  KW

●Potencia de ventilador del sistema de granallado  15  KW

●Potencia total de la máquina                  ≈140 KW

●Volumen de viento total                       15000  m3/h

2 Rango de suministro

① Conjunto de cámara de limpieza： Cámara de limpieza principal, cámara de limpieza auxiliar, cortina de caucho, placa protectora de cámara de granallado, dispositivo de granallado, etc.;

② Rodillo de transporte： Pista de rodillos para exterior, pista de rodillos para interior, cadena, rueda de cadena, etc.;

③ Sistema de transporte por tornillo： Sistema de transporte por tornillo longitudinal, sistema de transporte de alimentación por tornillo, elevador, separador, válvula de alimentación de granallas, etc.;

④ Sistema de recolección de polvo：Tubo recolector de polvo, recolector de polvo, ventilador, conducto de aire, chimenea, dispositivo de limpieza tipo soplo, cartucho de filtro, etc.;

Conjunto de control eléctrico：Caja de control eléctrico, etc.

3 Partes preparadas por el cliente

- Fundación (el vendedor ofrece el plano)

- Pernos de anclaje o pernos de expansión

Lista de fabricantes de componentes principales

Lista de piezas de repuesto proveídas con la máquina

| Modelo | Piezas | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Eliminador de óxido con granallado HGP0816-8 | Paleta | 64 |
|  | Funda direccional | 8 |
|  | Rueda separadora de granallas | 8 |
|  | Fusible 10A | 3 |
|  | Llave Allen M16 | 1 |
|  | Tuerca anti-desgaste | 10 |
|  | Pistola de engrasar | 1 |

| Modelo | Piezas | Fabricante |
| --- | --- | --- |
| Granalladora HGP0816-8 | Motor eléctrico | 无锡华庄电机有限公司(公司名称请放英文) |
|  | Contactor | 正泰集团 |
|  | Inversor T-VERTER | 台湾台安 |
|  | Interruptor de aire | 苏州西门子 |
|  | Recolector de polvo | 无锡洲翔公司 |
|  | Dispositivo de granallado Q0342Ⅱ/Placa de revestimiento anti-desgaste/Rueda separadora de granallado/Funda direccional | 盐城丰特公司 |
|  | Unidad de visualización digital | 东崎电气公司 |
|  | Regulador a impulsos, válvula de impulsos | 无锡永大公司 |
|  | Botón | 江阴长江集团 |
|  | Cartucho de filtro | 无锡苏秦公司 |
|  | Reductor cicloidal | 常州国茂国泰集团 |

II. Fabricación y aceptación del producto
De acuerdo con el acuerdo técnico firmado por ambas partes.

III. Proceso de aceptación en fábrica y los contenidos
Después de terminar la fabricación de los equipos, el vendedor avisa al comprador para la inspección en la fábrica.Durante este proceso, se puede hacer la prueba de funcionamiento sin carga para la aceptación final.

IV.Plazo de entrega y asuntos relacionados
1. En 7 días después del comienzo del contrato, el vendedor ofrece el diagrama de instalación básica, los requisitos de agua, electricidad y gas y los planos de las piezas preparadas por el comprador sí mismo.

2. Los documentos proveídos junto con cada equipo incluyen ①Manual de uso ②Esquema eléctrico ③Certificado de equipo ④Lista de envío

V.Servicios del vendedor
1. Antes de la venta, ofrece la consulta y el servicio técnico para el diseño de planta, selección del producto y diseño del proceso, etc.

2. Durante la venta, ofrece la consulta y el servicio técnico para la distribución básica.

3. El vendedor es responsable de realizar la instalación y puesta en marcha sin cargo, el comprador ofrece la mano de obra y equipos relacionados para ayudar con la instalación y puesta en marcha.

4. El periodo de garantía es 1 (un) año después de la venta, los gastos serán asumidos por el vendedor.

5. El vendedor garantiza el suministro a largo plazo de las piezas repuesto y piezas de desgaste de alta calidad con precios favorables, y también garantiza el buen servicio fuera del periodo de garantía.

VI.Capacitación

El uso adecuado de las máquinas de corte y máquinas de granallado requiere ciertos conocimientos especializados. Durante la etapa de ensamblaje, el comprador puede enviar personal a la fábrica para recibir la capacitación técnica.

La capacitación incluye：

  - Principio de la estructura mecánica
Capacitador：Ingeniero técnico del vendedor

Lugar de capacitación：Fábrica del comprador

  - Principio de la parte eléctrica

Capacitador：Ingeniero técnico del vendedor

Lugar de capacitación：Fábrica del comprador

  - Operación in situ

Capacitador：Ingeniero técnico del vendedor

Lugar de capacitación：Fábrica del comprador

VII. Instalación, puesta en marcha y capacitación

1. Antes de la instalación y puesta en marcha, el comprador tiene que hacer los trabajos de preparaciones básicas tales como agua, electricidad, gas, grúa, etc.

2. Durante la puesta en marcha, el comprador tiene que ofrecer la ayuda con la mano de obra y los materiales.