عرض السعر

| Our Ref No. |  | Date:September 19th, 2016 |
| --- | --- | --- |
| To: | Abu-saleh | ICESTA Ice Systems |
| Attn: |  | From: Ms. Sharon |
| Email: | benhumaeed.ms@gmail.com | Email : sharon@icesta.com |
|  | Tel:+86- 0755-29914211 Fax: +86-0755-29914210 |
| Subject: | Quotation for 1ton tube ice machine |

يحتوى هذا المرفق على :
1. عرض السعر للآلة
2. المواصفات التقنية
3. الصور
4. شركاء التعاون

1. عرض السعر لآلة تصنيع أنابيب الثلج 1طن

| البند | الموديل | القدرة (T/24h) | سعر الوحدة (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| آلة تصنيع الثلج (تبريد بالهواء) | IT1T-R2A | 1t/24h | 10,420 |

شروط التجارة

| البند |  |
| --- | --- |
| الشروط التجارية | ميناء FOB SHENZHEN |
| شروط الدفع | التحويل التلغرافي، الدفعة المسبقة 30% يتم تأكيدها من قبل PO. ودفع المبلغ الباقي قبل التسليم |
| التسليم | 30 يوما بعد استلام الدفعة المسبقة، وفقا لموديل الآلة وعدد الطلب |
| التغليف | الصندوق الخشبي المعياري |
| الصلاحية | 30 يوما |
| مدة الضمان | سنة واحدة بعد تاريخ B/L. أي مشكلة الجودة خلال مدة الضمان، سنزود قطع الغيار مجانا، والدعم التقني والاستشارة للآلات متوفر. |
| الملاحظة |  |

2. المواصفات التقنية لآلة تصنيع أنابيب الثلج IT1T-R2A

| الموديل المواصفات | IT1T-R2A Bitzer |
| --- | --- |
| موديل الضاغط | 5HP |
| إنتاجية الثلج | 1t/24h |
| قطر أنبوب الثلج | φ29 |
| قدرة التبريد | 11.3 |
| درجة حرارة التبخير | -15 |
| درجة حرارة التكثيف | 40 |
| طاقة الدخل | 6.26 |
| طاقة الدخل للضاغط | 4.74 |
| طاقة الدخل لوحدة تخفيض سرعة تقطيع الثلج | 0.37 |
| إدخال مضخة المياه | 0.55 |
| طاقة الدخل لمروحة المكثف | 0.6 |
| مزود الطاقة | 3P/380V/50Hz |
| ضغط المياه | 0.1Mpa－0.5Mpa |
| المبرد | R22 |
| درجة الحرارة البيئية المعيارية | 30℃ |
| درجة حرارة المياه المعيارية | 20℃ |
| استهلاك المياه (M3/h) | 0.042 |
| قطر أنبوب تزويد المياه | 1-1/4" |
| أنبوب التدفق الزائد | 1" |
| أنبوب التصريف | 1" |
| وزن آلة الثلج | 950 |
| أبعاد آلة الثلج (mm) | 1400*1300*2000 |

3. الصور

4. شركاء التعاون من أنحاء العالم في المجالات المختلفة

صناعة مأكولات بحرية

صناعة تبريد الخرسانة والبناء

صناعة تجهيز المعدن

ذبح الدواجن

السوبر ماركت وسلسلة متاجر