压缩式垃圾车车辆配置表

Back-loading Compression Garbage Truck Configuration Table

| 车型Model：MQF5160ZYSD44 |
| --- |
| 主要参数Main parameters |
| 外形尺寸（长x宽 x 高） Dimension（L xW x H）（mm） | 8360,8660×2500×3125 |
| 轴数（根）Axles(pcs) | 2 |
| 轴距Wheelbase(mm) | 4500,4200 |
| 轴荷Axle load(Kg) | 6000/10000 |
| 前悬/后悬 Front suspension/Rear suspension(mm) | 1430/2730 |
| 货厢尺寸Garbage bin dimension (mm) | - |
| 总质量The max.weight（kg） | 16000 |
| 额定载质量Loading weight（kg） | 5075 |
| 整备质量The truck weight（kg） | 10730 |
| 准拖挂车总质量 Trailer total mass (Kg) | - |
| 载质量利用系数 Quality utilization coefficient | - |
| 额定载客人（人） Passenger | - |
| 驾驶室准乘人数Passengers allowed in cab | 3 |
| 接近角/离去角(度) Approach angle/Departure angle(degree) | 20/11.7 |
| 罐体容积 Tank volume(m³) | - |
| 最高车速The max.speed(Km/h) | 90 |
| 其他：Others | 该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪; This truck is equipped with driving recorder with GPS function. 左,右侧防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸110mm×30mm,离地高度340mm;后防护:为车架的组成部分(裙边结构),离地高度504mm; Left and right side protection:materialQ235,bolted connection,section size110mm x 30mm, ground clearance340mm. Back protection:is a part of frame(edge structure), ground clearance 504mm. 轴距4200mm对应的总长为8360mm,轴距4500mm对应的总长为8660mm; When the wheelbase is 4200mm,its total length is 8360mm and when the wheelbase is 4500mm, the total length is 8660mm. 随底盘选装,该车安装ABS,型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 The chassis of this truck is equipped ABS(Antilock Brake System), model:3631010-C2000, manufacturer: Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. Brake Systems. 选装挂钩。Hook can be selected. 油耗值(L/100km):Fuel consumption: ISDe210 40(26.1),ISDe180 40(26.5),ISDe |
| 底盘技术参数Chassis technical parameter |
| 底盘型号Chassis model | DFL1160BX4（Optional） |
| 生产企业Manufacturer | 东风汽车有限公司（可选） Dongfeng Motor Co. , Ltd (Optional) |
| 外形尺寸（长x宽 x 高） Dimension（L xW x H）(mm) | 7790,7190, 7490 × 2370,2460 × 2760,2760,2840 |
| 接近角/离去角(度)Approach angle/Departure angle(degree) | 20/18,20/20 |
| 钢板弹簧片数Steel spring number | 8/10+8,7/9+6 |
| 燃料种类Type of fuel | 柴油Diesel |
| 排放标准Emission standard | GB3847-2005,GB17691-2005 Ⅳ |
| 发动机型号Engine model | 型号Model | 发动机生产企业Manufacturer | 排量Emission(ml) | 功率Power(Kw) |
|  | ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 Dongfeng cummins engine co., Ltd | 6700 | 155 |
|  | ISDe180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 Dongfeng cummins engine co., Ltd | 4500 | 132 |
|  | ISDe185 40 | 东风康明斯发动机有限公司 Dongfeng cummins engine co., Ltd | 6700 | 136 |
|  | EQH180-40 | 东风商用车有限公司 Dongfeng commercial vehicle co., Ltd | 4752 | 132 |
|  | ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 Dongfeng cummins engine co., Ltd | 5900 | 132 |
| 轮胎数Tyre(pcs) | 6 |
| 轮胎规格Tyre specification | 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20 |
| 前轮距Front gauge(mm) | 1880 |
| 后轮距Rear gauge(mm) | 1860,1800 |
| Price：USD |
| 注：Note: |