Tabla de configuraciones del camión compactador de basura con carga trasera

| Modelo: MQF5160ZYSD4 |
| --- |
| Parámetros principales |
| Dimensiones (L xP x A) (mm) | 8360,8660×2500×3125 |
| Ejes (pzs) | 2 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4500,4200 |
| Carga de eje (Kg) | 6000/10000 |
| Suspensión delantera/Suspensión trasera (mm) | 1430/2730 |
| Dimensión de la caja de basura (mm) | - |
| Peso máx. (kg) | 16000 |
| Peso de carga (kg) | 5075 |
| Peso de camión (kg) | 10730 |
| Masa total del remolque (Kg) | - |
| Coeficiente de utilización de peso de carga | - |
| Pasajeros | - |
| Pasajeros permitidos en la cabina | 3 |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida (°) | 20/11.7 |
| Volumen del tanque (m³) | - |
| Velocidad máx. (Km/h) | 90 |
| Otros | Este camión está equipado con registrador de conducción con la función de GPS. Protección izquierda y derecha: material Q235, conexión atornillada, tamaño110mm x 30mm, distancia al suelo 340mm. Protección trasera: es una parte de marco (estructura de borde), distancia al suelo 504mm. Cuando la distancia entre ejes es 4200 mm, su longitud total es 8360mm, y cuando la distancia entre ejes es 4500mm, la longitud total es 8660mm. El chasis de este camión está equipado con ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos), modelo: 3631010-C2000, fabricante: Dongfeng Electronic Technology Co., Ltd. Sistema de frenos. Gancho opcional. Consumo de combustible: ISDe210 40(26.1), ISDe180 40(26.5), ISDe |
| Parámetros técnicos del chasis |
| Modelo del chasis | DFL1160BX4 (Opcional) |
| Fabricante | Dongfeng Motor Co. , Ltd (Opcional) |
| Dimensiones (L xP x A) (mm) | 7790,7190, 7490 × 2370,2460 × 2760,2760,2840 |
| Ángulo de aproximación/Ángulo de salida (°) | 20/18,20/20 |
| Cantidad de muelle de acero | 8/10+8,7/9+6 |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Estándar de emisión | GB3847-2005,GB17691-2005 Ⅳ |
| Modelo del motor | Modelo | Fabricante | Emisión (ml) | Potencia (Kw) |
|  | ISDe210 40 | Dongfeng cummins engine co., Ltd | 6700 | 155 |
|  | ISDe180 40 | Dongfeng cummins engine co., Ltd | 4500 | 132 |
|  | ISDe185 40 | Dongfeng cummins engine co., Ltd | 6700 | 136 |
|  | EQH180-40 | Dongfeng commercial vehicle co., Ltd | 4752 | 132 |
|  | ISB180 40 | Dongfeng cummins engine co., Ltd | 5900 | 132 |
| Neumáticos (pzs) | 6 |
| Especificación del neumático | 10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20 |
| Eje delantero (mm) | 1880 |
| Eje trasero (mm) | 1860,1800 |
| Precio: USD |
| Nota: |