Devis

| Réf. | ICT-DZA-20161010 | Date: le 10 octobre, 2016 |
| --- | --- | --- |
| A: |  | ICESTA Ice Systems |
| Attn: | Abdelkrim Khorsi | De: Ms. Vivian |
| Email: | karimkhor@gmail.com | Email : service@icesta.com |
| Tél.: 213 5 54 93 68 88 | Tél.:+86-0755-2991 9398 Mobile:+86 185 0305 5087 |
| Sujet: | Devis pour la machine à glace en écaille à eau de mer 5 tonne (Modèle: IFS5T-R4W) |

Ce programme inclut les éléments suivants:

1) Devis de l’équipement

2) Paramètres techniques et spécifications

3) Système de contrôle pour écran tactile

4) Galerie de photos pour des machines à glace en écaille

5) Cas pour référence

6) Usine et bureau

1). Devis pour la machine à glace en écaille 5T (Alimentation: 380V/3P/50Hz)

| N° d’article | Modèle | Capacité (T/24h) | Prix unitaire (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flake ice machine Seawater | IFS5T-R4W | 5t/24h | 26,306 |
| Sea freight | 650 |
| Total amount CFR ALGERIA | 26,956 |

Articles Commerciaux

| Remarques |  |
| --- | --- |
| Termes commerciaux | CFR Algérie |
| Modalités de paiement | Transfert télégraphique. L’acompte 30% payé après la confirmation de la commande. Le solde payé avant la livraison. |
| Livraison | 30-35 jours après la réception de l’acompte |
| Emballage | Emballage en bois standard |
| Validité | 60 jours |
| Période de garantie | 1 an après la date du connaissement. Pour toute défaillance survenue pendant la période appartenant à notre responsabilité, nous vous fournirons gratuitement les pièces de rechange, le soutien et la consultation technique permanente toute la vie pour les machines. |

2). Listes des paramètres tehcniques et des composants pour la machine à glace en écaille

Paramtères techniques

| Modèle | IFS5T-R4W |
| --- | --- |
| Modèle de compresseur | BOCK/ HG6/1410-4 |
| Production de glace | 5t/24h |
| Capacité de réfrigération (KW) | 27.4 |
| Température d’évaporation (C) | -28 |
| Température de condensation (C) | 38 |
| Puissance totale (KW) | 20.6 |
| Puissance d’entrée de compresseur (KW) | 18.6 |
| Puissance de réducteur (KW) | 0.37 |
| Puissance de pompe de évaporateur(KW) | 0.12 |
| Puissance de ventilateur de condensation (KW) | 1.5 |
| Alimentation | 3P/380V/50Hz |
| Pression d'eau d’entrée | 0.1Mp－0.5Mpa |
| Réfrigérant | R404a |
| Pompe de glace en écaille | -8℃ |
| Epaisseur de glace | 1.5-2.2mm |
| Température ambiante standard | 25℃ |
| Température d’entrée d’eau standard | 20℃ |
| Consommation d’eau (M3/h) | 0.38 |
| Tube d’alimentation | 3/4" |
| Poids net de l’unité | 1050KG |
| Dimension de l’unit (mm) | 1800*1500*1470 |

Fiche technique de la machine à glace en écaille

| N° | Nom | Spécification | Origine | Nom de marque | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Système de glace ICESTA | IFS5T-R4W | CHINE | ICESTA | 1 |
| 01 | Evaporateur | IFSE-5T | CHINE | ICESTA | 1 |
| 02 | Pompe à eau |  | CHINE | ICESTA | 1 |
| 03 | Reducteur |  | TAIWAN | GONGJI | 1 |
| 04 | Compresseur |  | ALLEMAGNE | BOCK | 1 |
| 05 | Condenseur |  | JIANGCHE | CHINE | 1 |
| B | Pièces de rechange de réfrigération |
| 01 | Séparateur G-L |  | TIANJIN, CHINE | FASIKE | 1 |
| 02 | Séparateur d’huile |  | USA | AMERSON | 1 |
| 03 | Filtre sécheur |  | USA | AMERSON | 1 |
| 04 | Eletrovanne |  | DANEMARK | DANFOSS | 1 |
| 05 | Détendeur |  | DANEMARK | DANFOSS | 2 |
| 06 | Contrôle de pression haute |  | DANEMARK | DANFOSS | 1 |
| 07 | Contrôle de pression basse |  | DANEMARK | DANFOSS | 1 |
| 08 | Manomètre |  | TAIWAN | COOIMAX | 3 |
| 09 | Eliminateur vibrant |  | COREE/USA | HJFLEX/PACKER | 1 |
| 10 | Réfrigérant | R404 | USA |  |  |
| C | Electric Control System |
| 01 | PLC |  | ALLEMAGNE | SIEMENS | 1 |
| 02 | Module de température PLC |  | FRANCE | SCHNEIDER | 1 |
| 03 | Module de pression PLC |  | FRANCE | SCHNEIDER | 1 |
| 04 | Ecran tactile |  | ALLEMAGNE | SIEMENS | 1 |
| 05 | Contacteur |  | FRANCE | SCHNEIDER | 4 |
| 06 | Relais thermique |  | FRANCE | SCHNEIDER | 4 |
| 07 | Interrupteur à air |  | FRANCE | SCHNEIDER | 1 |
| 08 | Capteur infrarouge |  | TAIWAN | RIKO | 1 |
| 09 | Contrôle de niveau d’eau |  | TAIWAN | FINE | 1 |
| 10 | Relais intermédiaire |  | SUISSE | JIALE | 3 |
| 11 | Relais de protection de séquence de phase |  | SUISSE | JIALE | 1 |

3) Innovation unique de système de contrôle ICESTA (brevet)

* État de fonctionnement montré sur l'écran tactile

* Tous les enregistrements de défaillance et solutions relatives programmés sur l’écran tactile pour plus de commodité.

* Le réglage d’heure d’arrêt à volonté

Système de contrôle ICESTA

A). Image 1 est l'écran d’affichage d’opération.

Caractéristiques : 1. Affichage convivial.

2. La défaillance du système sera indiquée sur l'écran.

B). Image 2 : Affichage de défaillance

Caractéristiques: Les défaillances possibles sont programmées dans l'ordinateur, l'opérateur peut résoudre facilement la panne en suivant les instructions de systèmes.

C). Image 3: Enregistrement de l'historique de défaillance

Caractéristiques: L'ordinateur enregistrera tous les enregistrements de défaillance dans le système, ce qui donnera beaucoup de commodité au contrôle et à la maintenance du système.

D). Image 4: réglage de heures de fonctionnement

Caractéristiques:

A. Conception conviviale, l'opérateur peut régler les heures de travail, et le système arrêtera automatiquement à l’heure programmée.

B. L’utilisateur peut décider les heures de travail, pour éviter le gaspillage de l'énergie et de réduire les coûts

4) Galerie de photos

5). Cas pour référence

Industrie des fruits de mer

Industrie de construction et de refroidissement de béton

Industrie de traitement de la viande

Abattage de volaille

Super marchés et chaîne de magasins

6) Usine et bureau

Bureau d’accueil

Bureau

Usine #1

Usine #2

Entrepôt

Merci pour lire notre devis et pour consacrer votre temps. Bienvenu à nous rendre visite à tout moment.

Nous sommes le meilleur fabricant d’unités de glace!

ICESTA Ice Systems

(Entreprise fiable et solvable)

Le 10 octobre,2016

MS. Vivian

E-mail : service@icesta.com

Tél./What’sapp: +86 18503055087