عرض السعر

| Our Ref No. |  | Date: Oct. 17, 2016 |
| --- | --- | --- |
| To: |  | ICESTA Ice Systems |
| Attn: |  | From: Ms. Sharon |
| Email: |  | Email : sharon@icesta.com |
|  | Tel:+86- 0755-29914211 Fax: +86-0755-29914210 |
| Subject: | آلة صنع أنابيب الثلج 10 طن |

هذا المشروع يشمل المحتويات التالية:
1. عرض السعر للمعدات
2. المواصفات التقنية
3. نظام التحكم
4. مبادئ للضمان والدعم التقني
5. صور آلة شرائح الثلج
6. الشركاء

1. عرض السعر لآلة صنع أنابيب الثلج 10طن

| البند | الموديل | الإنتاجية (T/24h) | سعر الوحدة (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| آلة أنابيب الثلج (تبريد بالهواء) | IT10T-R2A | 10t/24h | 47,025 |

المعلومات التجارية

| البند |  |
| --- | --- |
| شروط التجارة | ميناءFOB SHENZHEN |
| شروط الدفع | التحويل التلغرافي، الدفعة المسبقة 30% بعد تم تأكيدها من قبل PO. ودفع المبلغ الباقي قبل التسليم |
| التسليم | 30 يوما بعد استلام الدفعة المسبقة، وفقا لموديل الآلة وعدد الطلب |
| التغليف | الصندوق الخشبي المعياري |
| الصلاحية | 30 يوما |
| مدة الضمان | سنة واحدة بعد تاريخ B/L. أي مشكلة الجودة خلال مدة الضمان، سنزود قطع الغيار مجانا، والدعم التقني والاستشارة للآلات متوفر. |
| الملاحظة |  |

2. المواصفات التقنية لآلة أنابيب الثلج

| الموديل المواصفات | IT10T-R2A Bitzer |
| --- | --- |
| موديل الضاغط | 50HP |
| إنتاجية الثلج | 10t/24h |
| قطر أنبوب الثلج | φ29 |
| قدرة التبريد | 80.2 |
| درجة حرارة التبخير | -15 |
| درجة حرارة التكثيف | 40 |
| طاقة الدخل | 39.15 |
| طاقة الدخل للضاغط | 33.8 |
| طاقة الدخل لوحدة تخفيض سرعة تقطيع الثلج | 0.75 |
| إدخال مضخة المياه | 2.2 |
| طاقة الدخل لمروحة المكثف | 0.6*4 |
| مزود الطاقة | 3P/380V/50Hz |
| ضغط المياه | 0.1Mpa－0.5Mpa |
| المبرد | R22 |
| درجة الحرارة البيئية المعيارية | 30℃ |
| درجة حرارة المياه المعيارية | 20℃ |
| استهلاك المياه (M3/h) | 0.21 |
| قطر أنبوب تزويد المياه | 2" |
| أنبوب التدفق الزائد | 1-1/4" |
| أنبوب التصريف | 1-1/4" |
| وزن آلة الثلج | 2750 |
| أبعاد آلة الثلج (mm) | 2300*1600*3100 |

3. نظام التحكم ICESTA (براءة) ابتداع فريد
تعرض شاشة اللمس حالة التشغيل في الوقت الحقيقي
تسجيل جميع المشاكل وبرمجة الحلول المتعلقة
شاشة اللمس لتحقيق أكثر سهولة
يمكن تحديد وقت الانقطاع

نظام التحكم ICESTA
1. صورة 1 هي شاشة العرض لتشغيل
المميزات: 
1) عرض صديق للمستخدمين
2) يتم ظهور مشكلة النظام على الشاشة




2. صورة 2: عرض المشكلة
المميزات:
يتم برمجة جميع المشاكلة الممكنة في الحاسوب، يمكن للمشغل أن يقوم بحل المشاكلة وفقا لتعليمات الأنظمة بسهولة





3.   سجل مشكلة التاريخ
المميزات
سيسجل الحاسوب جميع مشاكلة التاريخ في النظام، إنه يسهل العامل لفحص وصيانة النظام.

4. صورة 4: تحديد ساعات التشغيل
المميزات
1. تصميم صديق للمستخدمين، يمكن للمشغل لتحديد ساعات العمل، سينقطع تشغيل النظام أوتوماتيكيا حسب الوقت المحدد
2. يمكن للمستخدم أن يحدد ساعات العمل بنفسه، مما يوفر التكلفة.

4. الضمان، الدعم التقني وإجرائات مطالبة مشكلة الجودة
1) يتم اختبار جميع أنظمة الثلج Icesta  بعيانة، مع التشغيل التجريبي بـ 72 ساعة بدون أي مشكلة.
2) جميع أنظمة الثلج  ICESTA جاهزة في ترتيب الأنابيب والقابس الكهربائي
3) مدة الضمان لجميع أنظمة الثلج  ICESTA هي 1 سنة منذ تاريخ B/L

الدعم التقني
1) تقدم ICESTA الدعم التقني الكامل ودروس التدريب بعد تم تركيب المعدات وتجريبها.
2) الدعم التقني هاتفيا بـ 24ساعة × 7أيام متوفر

إجرائات مطالبة مشكلة الجودة
1) يرجي ارسال وصف المشكلة المفصلة المكتوبة إلينا عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، وتقديم لنا معلومات المعدات المتعلقة والوصف المفصلة للمشكلة.
2) يرجي تقديم لنا الصور المتعلقة لتأكيد المشكلة.
3) سيقوم مهندسنا وفريق خدمة ما بعد البيع ICESTA بفحص وفعل تقرير التحليل.
4) سيتم تقديم للمستخدم حلول استكشاف الأخطاء وإصلاحها خلال 24 ساعة بعد استلام الوصف المكتوب والصور.

5. الصور

6. شركاء العمل من أنحاء العالم في الصناعات المختلفة
صناعة مأكولات بحرية

صناعة تبريد الخرسانة والبناء

صناعة تجهيز المعدن

ذبح الدواجن

السوبر ماركت وسلسلة متاجر