# Rotary drum type grille machine ( rotary grille cleaner )

| Model | XWN1 | XWN2 | XWN3 | XWN4 | XWN5 | XWN6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filter area(m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 |
| Screen net (mesh) | 60-225 | 60-250 |
| Capacity(t/h) | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 150-300 | 170-380 |
| Rotary speed(r/min) | 4-6 |
| Backwash water pressure(Mpa) | 0.30 |
| Power of motor(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Filter cylinder diameter(mm) | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 |
| Filter cylinder length(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| SS removal rate: 70-80% |