Parámetros técnicos principales

| Modelo Parámetros técnicos | Máquina roladora de perfil |
| --- | --- |
| Módulo resistente de sección de la resistencia a flexión máxima del perfil | 16cm3 |
| Límite elástico del perfil | (s(245MPa |
| Hierro angular curvado hacia dentro |  | Sección máx. | 70×70×8 |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 1200mm |
|  |  | Sección mín. | 30×30×3 |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 600mm |
| Hierro angular curvado hacia fuera |  | Sección máx. | 75×75×10 |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 1000mm |
|  |  | Sección mín. | 30×30×3 |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 500mm |
| Canal de acero curvado hacia dentro |  | No. de canal de acero | 8# |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 1000mm |
| Canal de acero curvado hacia fuera |  | No. de canal de acero | 14# |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 800mm |
| Acero plano con curvado vertical |  | Sección máx. | 75×16 |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 900mm |
| Acero plano con curvado horizontal |  | Sección máx. | 150×25 |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 700mm |
| Acero redondo |  | Sección máx. | (50 |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 600mm |
| Tubo de acero |  | Sección máx. | (76X3mm |
|  |  | Diámetro mín. de rolado | 800mm |
| Diámetro de molde (estándar) | (350mm |
| Velocidad de rolado | ～5m/min |
| Velocidad de elevación del rodillo inferior | 180～200mm/min |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 16MPa |
| Motor eléctrico | Y132M-4-B35 7.5KW |
| Dimensión(L×P×A) | 1400×1210×1355mm |

| No. | Item | Unidad | Parámetros | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espesor de rolado máximo | mm | 20 |  |
| 2 | Espesor máximo de pre-curvado | mm | 16 |  |
| 3 | Anchura máx. de rolado de chapas | mm | 2000 |  |
| 4 | Diámetro mín. del rodillo (en caso de especificación máx.) | mm | ￠800 |  |
| 5 | Límite elástico de chapa | MPa | 245 |  |
| 6 | Diámetro del rodillo superior | mm | ￠320 |  |
| 7 | Diámetro del rodillo inferior | mm | ￠320 |  |
| 8 | Radio de giro del rodillo inferior | mm | 465 |  |
| 9 | Engranajes abiertos del rodillo superior e inferior | mm | 60 |  |
| 10 | Velocidad de elevación del rodillo inferior | m/min | 200 |  |
| 11 | Velocidad de rolado | m/min | 4 |  |
| 12 | Potencia de motor eléctrico del sistema hidráulico | kw | 22 |  |
| 13 | Presión de trabajo del sistema hidráulico | MPa | 16 |  |
| 14 | Motor de accionamiento principal |  | IQJM52-4ZY |  |
| 15 | Dimensión(L×P×A) | mm | 3602×1880×1950 |  |