# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по мероприятию

11.31.17.009 «Замена центрифуги НГП-2к-1200 поз. 213-2 (инв. №0503007) на центрифугу в комплекте с электрооборудованием и кабельной продукцией, участка выделения моногидратной соды (без реконструкций фундамента),1 шт.» (ИСД)

| 1. Заказчик | АО «РУСАЛ Ачинск» |
| --- | --- |
| 2. Наименование организации исполнителя | Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск |
| 3. Нормативные документы | Выполнить в соответствии с требованиями: -СанПин, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ППБ, ПБ и другой действующей нормативно-технической документации. |
| 4. Стадийность | Одностадийный: 4.1. Выполнение демонтажных работ заменяемого оборудования без остановки технологического процесса; 4.2. Выполнение монтажных, пуско-наладочных работ центрифуги Р60/2 "Ferrum" без остановки технологического процесса; 4.3.Предусмотреть услугу по шеф-монтажным и пуско-наладочным работам от Поставщика оборудования. |
| 5. Основание для выполнения работы | Инвестиционный бюджет 2017 г. АО «РУСАЛ Ачинск» |
| 6. Цель работы | Обеспечение плановых объёмов выпуска соды кальцинированной, снижение затрат на содержание и ремонт парка центрифуг |
| 7. Требования к технологии, режиму предприятия | Режим работы – непрерывный. Обеспечить безаварийное, экономичное ведение технологического процесса. |
| 8. Объем работ, выполняемый ИСПОЛНИТЕЛЕМ | 8.1. Выполнение демонтажных работ в ЦКС АО «РУСАЛ Ачинск»; 8.2. Приобретение необходимого оборудования с рабочей документацией, материалов для реализации мероприятия; 8.3.Выполнение монтажа нового оборудования в ЦКС АО «РУСАЛ Ачинск»; 8.4. Выполнение монтажа трубных и кабельных проводок, сочленений. 8.5. Сдача-приемка смонтированного оборудования в эксплуатацию, с предоставлением необходимых инструкций, эксплуатационной и сдаточной документации. |
| 9. Наличие технологического регламента | Принять режимы и параметры согласно технологической инструкции производства содопродуктов ТИ 09-2013. |
| 10. Место размещения | АО «РУСАЛ Ачинск», Цех кальцинированной соды, узел фильтрации моногидратной соды, отм. 6м. в осях Е-Ж, ряд 38 |
| 11. Особые условия | Действующее производство, стесненность объектов, опасные и вредные производственные факторы с учетом специфики производства. |
| 12. Особые требования ЗАКАЗЧИКА | Подрядчик передаёт Заказчику установленное оборудование в работу после обкатки и проверки работоспособности всех узлов и механизмов. Тип оборудования: центрифуги с пульсирующей выгрузкой осадка Производительность по твердому (т/ч) Не менее 10 Диаметр ротора, мм 600мм, 800мм Частота вращения, об/мин 1320 Остаточная влажность в кеке(% вес.) не более 5 Количество твердых частиц в фильтрате (г/л) не более 3,8 % Промывка фильтр-кека (л/т твердого, промывная жидкость) кондесат |