| 1. 采购方 | «РУСАЛ Ачинск»股份公司 |
| --- | --- |
| 2. 操作公司名称 | 阿钦斯克 «РУС-Инжиниринг» 有限公司分公司 |
| 3. 规定文件 | 需要 符合-СанПин, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, ППБ, ПБ等其他规定技术文件的要求 |
| 4. 阶段 | 一个阶段的: 4.1. 更换设备的安装操作无需停止; 4.2. 安装调试 Р60/2 "Ferrum" 离心机是无需停止; 4.3.供应商上的安装调试服务 |
| 5. 完成工作的基础 | 2017 年«РУСАЛ Ачинск»股份公司的投资预算 |
| 6. 目的 | 保证煅烧苏打的固定产出量，节省离心机保养和维修成本 |
| 7. 企业模式和技术要求 | 操作模式 – 连续的. 为了保证操作过程中无障碍 |
| 8. 承包商的工作量 | 8.1. 完成«РУСАЛ Ачинск»股份公司的拆卸工作; 8.2. 采购必要的设备，技术文件和材料; 8.3.完成 «РУСАЛ Ачинск»股份公司新设备的安装工作; 8.4. 完成管道和电缆的安装. 8.5. 安装设备的交接，提供必要的操作说明和验收文件 |
| 9. 技术法规 | 采取生产纯碱产品的模式和参数ТИ 09-2013. |
| 10.放置地方 | «РУСАЛ Ачинск»股份公司, 煅烧苏打生产车间, 苏打水何物过滤, 6м. Е-W坐标，38 |
| 11. 特殊条件 | 考虑到生产和限制对象的威信有害的生产要素 |
| 12.采购商的特殊要求 | 再确认所有组件和产品之后，承包商将安装设备转交给客户 设备类型 脉冲卸载离心机 固体产量 (т/ч) 不少于 10 转子直径, мм 600мм, 800мм 旋转频率, 圈/分钟 1320 最后湿度 (% вес.) 不多少5 过滤固体数量(г/л) 不多于3,8% 清洗滤饼(л/т , 滤液) 泠凝水 |