Volteador de vigas cajón de 20Tons

Modelo:HBB-20 – Lista de cotización

Para:

SPS Ingeniería Estructural

Tel: +57 5 3603204

Email: viluna@iesas.com.co

A atención de: Vicente Luque

Hecho por: Mary Ji

Fecha de cotización: 21 Feb, 2017

Validad: 30 días                          Nota: Volteador de vigas cajón HBB

1. Sumario

Este equipo está diseñado especialmente para voltear la viga cajón o viga H. En el set estándar se incluye una fuente de energía y una polea loca.

2. Características principales

El HBB se equipa con rodillos de estructura de acero, un set tiene una fuente de energía y una polea loca, normalmente puede ser utilizado para la soldadura manual para el volteado de viga, también puede satifazer los requisitos más altos. Puede combinarse con los brazos robóticos para realizar la soldadura automática. La velocidad está ajustada mediante el transductor. Rodillo giratorio sin motor.
Tanto la fuente de energía como la polea loca están combinadas con la abrazadera redonda y engranajes para el volteado. La fuente de energía se fija en el suelo, mientras que las poleas locas se pueden mover en el suelo con las ruedas universales. La parte de control eléctrico se consiste en la caja de telecontrol y caja de control eléctrico.

3. Parámetros técnicos principales

| Modelo | HBB-20 |
| --- | --- |
| Capacidad de carga máx. | 20Tons |
| Tamaño de viga adecuado | Altura de placa alma: 500mm– Φ1500mm |
| Potencia del motor | 1 x3.0 kw Motor AC |
| Diámetro y anchura de la rueda | Φ350×180mm |
| Material de la rueda | Totalmente PU |
| Velocidad giratoria | 116-1160mm/min. |
| Estándar de voltaje | 380V/3Ph/50Hz |
| Voltaje de control | Circuito de control de 24V DC |

4. Componentes principales

Caja de engranajes: Guomao (Fabricado en China). www.guotai-cn.com

Motor AC: Siemens.-1pz

Rodamiento: TIMKEN,USA

Inversor AC: Caja de control de inversor 3.0KW, ABB.

Piezas de control eléctrico: Schneider

- Description of dealting with

Los marcos serán granallados antes de realizar la pintura antioxidante.

6. Composición principal

Cada equipo está compuesto de los siguientes elementos:
1. Uno con accioniador (fijado en el suelo – con abrazadera)
2. Uno sin accionador (con ruedas móviles para mover en el suelo) – con abrazadera
3. Sistema de control eléctrico

7. Cotización del volteador  Modelo: HBB-20

| Item | Mercancías y especificaciones | Precio unitario (USD) EXW | Ctd (set) | Valor (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modelo del volteador: HBB-20 1 x Marco de volteador con fuente de energía 1 X Marco de volteador con polea 1 x Caja de engranajes con motor 1 x Caja de engranajes con motor 3.0 KW 1 x Sistema de control eléctrico 1 x 12m Cable de control eléctrico 1 x Panel de control remoto | 14,420 | 1 | 14,420 |
| Valor total, EXW USD | 14,420 |
| EXW: Catorce mil cuatrocientos veinte. |
| Notas: Entrega: 35 días hábiles para la producción. El precio cotizado está con base en la tasa de cambio de 1USD: 6.80ROMB. Si la tasa de cambio se cambia, el precio se cambiará en consecuencia. Términos de pago: 1) 30% de depósito por T/T 2) El saldo de 70% a ser pagado por T/T antes del envío. Garantía: El equipo tiene un periodo de garantía de 12 meses desde la fecha de entrega. Si los componentes tiene defectos, los repuestos serán suministrados sin cargo. El precio no incluye las tarifas de instalación y puesta en marcha, si es necesario, podemos enviar personal para realizar la instalación y capacitación por una semana. Los gastos tales como hotel, transporte, billete de ida y vuelta y 100USD/día/ingeniero, se corren por la cuenta del comprador. |

8. Alcance de suministro

Volteador de vigas cajón HBB-20 (una fuente de alimentación + una polea)       1 set.

Caja de control eléctrico                                        1pz

Panel de control remoto                                      1 pz

Cable de control remoto                                     12metros X 1

Documentos técnicos (Manual de operación, certificado)           1 pz.

- Fotos de referencia

Panel de control remoto.               Caja de control eléctrico (Inversor Schneider)

Partes de nuestros clientes de volteador para la referencia:

Mun Siong Engineering Limited.(Singapore) 200tons. 1sets.

OTR Wheel Engineering ,INC. ( USA) 12sets 20tons.

D-J Engineering, Inc.(USA) 3sets.3tons long shaft rotator

West Craft Manufacturing,Inc (USA).

PT. Grand Kartech.(Jakarta).)50tons. 2sets.

Mun Siong Engineering Limited.(Singapore) 20tons. 3sets.

Dura-Metal ( S ) Pte Ltd.(Singapore) 10tons. 2sets

Thermal System (Pvt).Ltd. (India, Hyderabad).150tons, 80tons. 50tons. each 2sets.

Material Equipment Engineering.(Vietnam).40tons. 2sets

Oil fineds Supply Center Ltd. (UAE).60tons. 6sets.

Eilbeck Cranes (Australia). 10tons. 2sets.

Azarab Co.(Iran) 300tons. 4sets.(2010)

Universal Solution Pte Ltd. (Singapore)3-50 tons. 8 sets.

Rotary Engineering Limited.(Singapore) 150tons. 2 sets.

Azarab Co.(iran) 300 tons. 8 sets.(2012)

PT.MMC METAL FABRICATION(Id). 40tons. 2sets.

Bolzoni-Auramo Forklift Truck Attachment Co.,Ltd.(Italy)

Metal Work Co.,Ltd.(Saudi Arabia)

Azarab Co.(iran) 300 tons. 4sets.(2011)

Thermal System (Hyderabad) Pvt.Ltd.

DOMARKS LTD (Russia)

DRD Trucks (India) Pvt.Ltd.

Orara Industrial Lighting (Korea)

Stroycomposite -Spetsmaterialy.LLC (Russia)