- 生产能力要求：2～15Kg/Hr（根据作业产品配方的不同产能不同）；

- 主要技术参数：

  - 主机型号：   Z-SHJ20型双螺杆挤出机

  - 主机长径比    40：1；

  - 主电机功率：  4KW

  - 主机螺杆转速： 60~500rpm；

同向双螺杆实验造粒机Z-SHJ20 配置

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双螺杆计量喂料机 | Z-SHJ20 | 1台 |
| 2 | 双螺杆挤出机 | Z-SHJ20 | 1台 |
| 3 | 软水循环系统 | 120W | 1套 |
| 4 | 移动式不锈钢水槽 | 水槽长度：1米 | 1台 |
| 5 | 吹干机 | FD-0.37 | 1套 |
| 6 | 切粒机 | LQ-20 | 1台 |
| 7 | 电仪控制系统 |  | 1套 |
| 8 | 随机备品备件 |  | 1套 |
| 9 | 随机技术资料 |  | 1套 |

- 机组配置

  - SHJ 20双螺杆混炼挤出机组

- SHJ 20双螺杆计量主喂料机一台

      - 喂料电机为交流电机，主喂料电机功率：0.37KW。

      - 调速系统采用英威腾变频调速器。

      - 减速箱速比：17：1。

      - 电机与减速机采用直联式，喂料体中带卧式搅拌器，喂料平稳均匀，不架桥。

      - 喂料体与料斗均为流线型，下料顺畅，清理方便。

- 齿轮减速箱

  - 减速比：3：1

  - 输出轴转速：500rpm

  - 输入轴转速：Max1500rpm

  - 主机传动箱减速与扭矩分配部分合为一体，采用平行三轴式设计，结构紧凑。减速、扭矩分配及两根输出轴径向轴承均使用NSK轴承。

- 主机电机

  - 主机电机：4KW（交流电机）

  - 电机转速(MAX)：1500RPM

  - 品牌：西门子贝德

- 螺杆

  - 螺杆直径：Φ21.7mm

  - L/D=40:1

  - 螺杆为积木式

  - 螺杆芯轴为40CrNiMoA材质，螺纹元件与芯轴为渐开线联结，强度高，承载负荷大，拆装组合方便。

  - 螺杆元件材质为优质高速工具钢W6MO5Cr4V2,高温真空淬火热处理。整体硬度HRC60~64。

- 料筒

      - 机筒材质选用38CrMoAl材质氮化处理，喂料机筒长度L=100mm/节，其余机筒长度L=150mm/节。

      - 第一节筒体为喂料筒体，第六节筒体为排气筒体，第六节筒体为挤出筒体，其余筒体为闭口筒体。

      - 软水循环系统

          - 机筒内采用软水冷却

          - 意大利进口电磁阀

          - 水管采用紫铜管镀铬处理

          - 冷却形式：水冷

          - 冷却泵：120W

          - 水箱容量：30L

- 加热系统

控温段        料筒段          加热片型式

第一段             进料

一区          第二段             铸铜

二区          第三段             铸铜

三区          第四段             铸铝

四区          第五段             铸铝

五区          第六段             铸铝

六区           机头              铸铝

用熔温热电偶专测物料熔融温度，用压力传感器专测物料压力。

h)真空脱气装置

      - SK-0.15水环真空泵，

      - 驱动电机：0.75KW交流

      - 最大吸气量：9m³/h

      - 工作液量：0.2 m³/h

j) PLC电气控制系统

        - 3X380V，交流50Hz.

        - 低压电器为施耐德公司产品

        - 双螺杆电机为交流电机功率4KW，双螺杆主机调速装置为台达变频调速器，喂料机调速装置为台达变频调速器

        - 压力表量程为0~25Mpa

        - 电磁阀采用荷兰乔克电磁阀

        - 加热由温控表通过固态继电器控制，采用耐高温导线

        - 电器控制柜控制包括：温控系统；驱动系统；联锁联控系统

- 联锁控制系统

1、喂料系统与主机联锁，即启动主机后，才能启动喂料机。

2、压力系统与主机联锁，即过压时，主机及喂料均停止工作。

3、电流与主机联锁，即过电流时，主机及喂料均停止工作。

B、换网系统

铰链快开换网，水冷拉条机头

C、切粒辅机一套

1）1米不锈钢水槽                          1件

2）LQ-20型切粒机                          1台

3）0.37KW吹干机                           1台

- 备品备件及随机工具

1、备件/易损件清单

1）螺纹元件                                                  ~200mm

2）骨架油封                                                      3个

2、工具及随机清单

- 内六角扳手                                                   1套

- 技术文件                                                     1份

- 资料：电器安装图纸一套，双螺杆挤出机说明书一本，变频器说明书一本，温控表说明书一本，传动箱结构示意图一份及螺杆组合图一份。

设备安装条件:

1、电力条件及消耗指标：

1)用电标准：380V/50Hz （可根据不同国家用电标准定制）

2)机组配置总装机容量：15kw；

3)运行实际耗电量：5-9kw；

4)电源进线要求：3×10mm2(主线)

2、水量条件及消耗指标

1)供水压力：0.4～0.5Mpa

2)用水量：.5～1立方米/h

3、设备总量

1)主机重量：~.9t

2)其余件：<1t

4、设备所需场地：长8米×宽2米×高2.米