- Requerimiento de capacidad de producción：2～15Kg/Hora（la capacidad es diferente según la fórmula del producto）；

- Parámetros técnicos principales：

  - Modelo：   Z-SHJ2 Peletizadora de tornillo doble corrotatvio

  - Relación de aspecto:   40：1；

  - Potencia：  4KW

  - Velocidad rotado del tornillo： 60~500rpm；

Configuración de Z-SHJ20

| Número | Nombre | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentador de dosficación de doble tornillo | Z-SHJ20 | 1 |
| 2 | Extrusora de doble tornillo | Z-SHJ20 | 1 |
| 3 | Sistema circulatorio de agua blanda | 120W | 1set |
| 4 | Tanque movible de acero inoxidable | Longitud del tanque：1m | 1 |
| 5 | Secadora | FD-0.37 | 1set |
| 6 | Cortadora | LQ-20 | 1 |
| 7 | Sistema de control |  | 1set |
| 8 | Accesorios aleatorios |  | 1set |
| 9 | Datos técnicos aleatorios |  | 1set |

- Configuración del equipo

  - SHJ 20 Peletizadora de tornillo doble corrotativo

- SHJ 20 Alimentador de dosficación de doble tornillo(1 set)

      - El motor de alimentación es de corriente alterna. Potencia del motor: 0.37KW

      - El sistema de regulación de velocidad adopta el variador de frecuencia de INVT.

      - Relación de velocidad de caja de reducción：17：1

      - El motor eléctrico y el reductor adoptan el tipo de conexión directa. El alimentador está equipado con agitador horizontal que realiza la alimentación equilibradamente y regularmente. No se coloca el puente.

      - El cuerpo de alimentación y la tolva son aerodinámicos. Pueden hacer la alimentación fluidamente. Es fácil para la limpieza.

- Caja de engranajes de reducción

  - Relación de velocidad：3：1

  - Velocidad rotada del eje de salida：500rpm

  - Velocidad rotada del eje de entrada：Max1500rpm

  - La parte de reducción de velocidad y la parte de torsión de la caja de transmisión se unen juntos. Se adopta el diseño de eje triple paralelo y la estructura compacta. Los cojinetes transversales para las partes de reducción, torsión y distribución y dos ejes de salida utilizan los cojinetes de NSK.

- Motor eléctrica principal

  - Motor：4KW（corriente alterna）

  - Velocidad rotada(MAX)：1500RPM

  - Marca：Beide Siemens

- Tornillo

  - Diámetro：Φ21.7mm

  - Relación de aspecto =40:1

  - El tornillo es tipo de bloque de construcción.

  - El eje central es de materia 40CrNiMoA. Los elementos de tornillo y el eje central son de combinación evolvente. Tienen el fuerte alto y la carga nominal grande. Es fácil para el desmontaje y la combinación.

  - El material de los elementos de tornillo es herramienta de acero de buena calidad y alta velocidad W6MO5Cr4V2. Se procesa por el templado a alta temperatura y vacío. La dureza general es HRC60~64.

- Barril de carga

      - El material del barril adopta 38CrMoAl con el procesamiento de nitruración. Longitud del barril de alimentación: L=100mm/sección  Longitud de otros barriles: L=150mm/sección

      - La primera sección es el barril de alimentación. La sexta sección es el barril de escape y extrusión. Otras secciones son barriles cerrados.

      - Sistema circulatorio de agua blanda

          - El interior del barril adopta el enfriamiento de agua blanda.

          - Válvula magnética importada de Italia

          - El tubo de agua adopta el acabado cromado de tubo de cobre rojo.

          - Forma de enfriamiento：refrigeración por agua

          - Bomba de enfriamiento：120W

          - Capacidad del tanque de agua ：30L

- Sistema de calefacción

Sección de control de temperatura  Sección del barril  Tipo de banda de calefacción

Sección 1             Alimentación

Zona 1               Sección 2            Cobre fundido

Zona 2              Sección 3             Cobre fundido

Zona 3              Sección 4             Cobre fundido

Zona 4              Sección 5             Cobre fundido

Zona 5              Sección 6             Cobre fundido

Zona 6              Proa                 Cobre fundido

Se utiliza el par termoeléctrico para medir la temperatura fundida del material, y se usa el transductor de presión para medir la presión del material.

- Dispositivo de desgasificación al vacío

      - SK-0.15 Bomba de vacío de anillo de agua，

      - Motor：0.75KW Corriente alterna

      - Capacidad inspiratoria máxima：9m³/h

      - Volumen líquido de trabajo：0.2 m³/h

j) Sistema de control eléctrico de PLC

        - 3X380V，Corriente alterna 50Hz.

        - Los equipos eléctricos de baja presión son de la empresa Schneider

        - La potencia AC del motor de doble tornillo es 4KW. El dispositivo de regulación de velocidad de doble tornillo y el equipo de alimentación son el variador de frecuencia de Delta.

        - Rango de presión: 0~25Mpa

        - La válvula magnética adopta la marca JORC

        - La calefacción es controlada por el medidor de temperatura a través del relé sólido. Se adopta el conductor resistente a alta temperatura.

        - El control de la cabina incluye: sistema de control de temperatura, sistema de conducción, sistema de control interconectado

- Sistema de control interconectado

1、El sistema de alimentación está interconectado con el ordenador central. Es decir, después del funcionamiento del ordenador, se puede poner en marcha el equipo de alimentación.

2、El sistema de presión está interconectado con el ordenador central. Es decir, cuando la presión supera la carga, el ordenador y la alimentación cesan de trabajar.

3、El corriente está interconectado con el ordenador central. Cuando el corriente supera la carga nominal, el ordenador y la alimentación cesan de trabajar.

B、Sistema de cambio de malla

La bisagra es fácil de abrir para cambiar la malla

C、Un set de cortadora

1）Tanque de agua de acero inoxidable de 1m   1 unidad

2）LQ-20 cortadora                              1unidad

3）0.37KW secadora                             1unidad

- Accesorios y herramientas al azar

1、Lista de accesorios/piezas de desgaste

1）Elementos de tornillo                                   ~200mm

2）Sello de aceite del marco                              3 unidades

2、Lista de herramientas al azar

- Llave hexagonal interna                                 1 set

- Documento técnico                                     1

- Datos：un set de plano de instalación del equipo，un folleto de instrucciones de extrusora de doble tornillo, un folleto de instrucciones de variador de frecuencia, un folleto de medidor de temperatura controlada, una esquema de estructura de caja de transmisión y una esquema de tornillos.

Condición de instalación:

1、Condición de electricidad y índice de consumo：

1)Estándar de electricidad：380V/50Hz （puede personalizar según la norma de diferentes países）

2)Capacidad bruta instalada：15kw；

3)Consumo de energía real de funcionamiento：5-9kw；

4)Requerimiento de cable de alimentación entrante：3×10mm2(cable principal)

2、Condición de agua y índice de consumo

1)Presión de alimentación de agua：0.4～0.5Mpa

2)Consumo de agua：.5～1 m³/hora

3、Peso total del equipo

1)Peso de ordenador central：~.9t

2)Otros：<1t

4、Condición del lugar necesario：largo 8m × ancho 2m × alto2m