Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=6DtywHf0Caw

Hola, muchas gracias por su correo!

Las máquinas formadoras de vasos de papel tienen muchos modelos según el sistema, la velocidad y el precio. Puede revise las siguientes informaciones:

Máquina de vasos de papel MG-Q12

- Calefacción de barra de cobre. Sólo es ajustable para la fabricación de tasas de café y otros vasos de bebidas calientes.

- Velocidad de 50pcs/min.

- El tamaño del vaso de papel es de 2-12 oz. (Se cambia el molde para fabricar diversos tamaños. Pero en situaciones normales, recomendamos que una máquina está equipada solamente con un juego de molde. Ya que si tu empresa no tiene un ingeniero de experiencia, no es fácil para cambiar el molde. Si no está bien el cambio del molde, se va a malgastar el tiempo y el papel. Lo más importante es que el cambio del molde a largo plazo puede afectar la vida útil. )

- El requisito del papel es papel recubierto PE de una película (PE coated paper) de un peso de 150-350 g.

- Como este equipo tiene diversos motores principales, hay dos precios:

- Transmisión de cadena de caja de rotación: FOB Ningbo 7500USD/SET

- Transmisión de cadena de leva: FOB Ningbo 7800USD/SET FOB

Link de video：

https://www.youtube.com/watch?v=JaSQNcZQ_lI

2. Máquina de vasos de papel MG-X12

1) Cohesión ultrasónica (puede fabricar vasos de bebidas frías y calientes), soplado de fondo, tanto el vaso de bebida caliente como el vaso de bebida fría es aplicable en este equipo；

2)Velocidad 60 unidad/minuto；

3) El tamaño es aplicable para vasos de 2-12oz. (se puede cambiar el molde, pero generalmente no recomendamos)

4)El requisito del papel: se necesita el peso de 150-350g；

5 Como este equipo tiene diversos motores principales, hay dos precios：

A. Transmisión de cadena de caja de rotación: FOB Ningbo 9500USD/SET

B. Transmisión de cadena de leva: FOB Ningbo 9000USD/SET 。

C. Los tamaños de 8-22oz se necesita hacer a la medida，precio: 14000USD/SET FOB Ningbo

3. Máquina de vasos de papel MG-Z12 con sistema automática de lubricación：

1) Cohesión ultrasónica，soplado de fondo, tanto el vaso de bebida caliente como el vaso de bebida fría es aplicable en este equipo；

2) Velocidad 60 unidad/minuto；

3) El tamaño es aplicable para vasos de 2-12oz. (se puede cambiar el molde, pero generalmente no recomendamos)

4) El requisito del papel: se necesita el peso de 150-350g；

5)Precio：

A. Sin dispositivo de colección de vasos，sin pantalla táctil  Precio: 12000usd/set.

B. Con dispositivo de colección de vasos y pantalla táctil  Precio: 13800usd/set.

C. Los tamaños de 8-22oz se necesita hacer a la medida，Precio: 17800USD/SET FOB Ningbo

Link de video：

https://www.youtube.com/watch?v=6DtywHf0Caw

Si tiene otro problema después de revisar el correo, siéntate libre de enviarme el correo, o enviar el mensaje por whatsapp: 0086-18815053582.

Saludos,

phoenix