下表显示了天然气质量的说明。

表格1

天然气质量说明

| 属性 | 说明 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 高热能 | 不低于36.14MJ/ m³（970 BTU/ft m³） | ASTM D 3588 |
| 相对空气密度 | 不低于0.58，不超过0.69 | ASTM D 3588 |
| 氮气含量 | 不超过2% | ASTM D 1945 |
| 惰性气体含量，包括二氧化碳 | 不超过3.5% | ASTM D 1945 |
| 水蒸气 | 不超过95mg/ m³ | ASTM D 1142 |
| 硫化氢(H2S) | 不超过5mg/ m³ | ASTM D 4084-07 或由双方商定 |
| 硫醇 | 不超过15 mg/ m³ | ASTM D 4084-07 或由双方商定 |
| 硫磺 | 不超过50 mg/ m³ | ASTM D 4468-85 或由双方商定 |
| 氧 | 不超过0.2% | ASTM D 1945 |
| 二氧化碳 | 不超过0.2% | ASTM D 1945 |
| 露点温度 | 0℃，45kg/ cm²气压 | ASTM D 1142 |
| 杂质 | 无液态水，灰尘或任意固体或液体物质，蜡，黏性物，损害气体商业性的任何物质。无芳香烃，乙二醇，甲醇或用于气体加工的任何物质。无冷凝液体或液态烃类。 | 由双方商定 |

玻利维亚气体成分

| 成分 | 比例% |
| --- | --- |
|  | 高浓度甲烷C1 | 低浓度甲烷C1 | 气体类别 |
| 氮N2 | 1.85 | 2.546 | 惰性气体 |
| 二氧化碳CO2 | 0.941 | 0.623 |  |
| 甲烷C1 | 92.316 | 85.340 | 干气 |
| 乙烷 C2 | 4.502 | 6.343 |  |
| 丙烷 C3 | 0.349 | 3.103 | 如GLP |
| i-丁烷 i-C4 | 0.002 | 0.372 |  |
| n-丁烷 n-C4 | 0.010 | 0.919 |  |
| i-戊焼 i-C5 | 0.005 | 0.215 | 如天然汽油 |
| n-戊焼 n-C5 | 0.007 | 0.252 |  |
| 己烷 C6 | 0.003 | 0.141 |  |
| 己烷+ C7 | 0.015 | 0.106 |  |
| 总量 | 100.00 | 100.00 |  |
| 密度 | 0.596 | 0.666 | 平均：0.63 |
| 热量/冷量 BTU/PC 热量/冷量 kcal/m3 | 1006.82 8959.83 | 1106.91 9850.48 | 平均：1056.87 平均：9405.16 |
| 分子量 | 17.28 | 19.28 | 平均：18.28 |