Estimado señor Domingo,

Según la muestra suministrada, voy a ofrecerle nuestra más última máquina de termoformado automática UTOP470B para tu referencia. Los destalles son como lo siguiente.

Introducción del producto：

La serie UTOP-470 de la máquina de termoformado automática está controlada por el mirco-ordenador y el PLC con operación de interfaz hombre-computadora. Este producto de formación automático de plástico incluye alimentación de material, calefacción, formación, perforación y corte. Todos estos procesos son completados por una vez. Esta máquina es aplicable para la formación de materiales plásticos de PP/PS/PET/PVC/PLA y para la fabricación de los productos de envases, como caja, patillo, bandeja, tazón, tapa y etc.

Parámetros técnicos：

| Nombre | UTOP-470B |
| --- | --- |
| Max. Velocidad de corte y perforación | 10-35veces/min |
| Max. Longitud de formación | 260mm |
| Max. Anchura de formación | 470mm |
| Max. Profundidad de formación | 70mm |
| Espesor de material | 0.1mm-1.5mm |
| Potencia de calefacción | 16KW |
| Potencia de motor | 6KW |
| Fuente alimentadora y potencia total | Trifásico de cuatro hilos 380V 50HZ（220V 60HZ）22KW |
| Presión de alimentación de agua | 0.2MPa |
| Consumo de agua | 0.3m3/h(Circulación de agua fría) |
| Consumo de aire | ≥0.6m3/min |
| Presión de aire | 0.6-0.8MPa |
| Dimensión de instalación de máquina | 5000×1600×2100mm |
| Dimensión de embalaje de máquina | 5200×1800×2300mm |
| Max. Anchura de material | 510mm |
| Peso de máquina | 4000KG |

Si tienes cualquier problema, siéntate libre de contactarme. Gracias