锌灰回收设备（锌灰熔炼炉）

技术方案及报价

工大镀锌

中国·天津

锌灰回收设备介绍及报价

1.简介：

锌灰回收设备是将热浸镀锌企业产生的废料锌灰中锌颗粒进行分离的一种装置。

该装置可以利用燃油或燃气的方式进行加热。处理过程为：首先将待处理的锌灰装于一个密封桶中，然后将密封桶装于一个倾斜旋转的轴上，旋转轴在一个密闭的燃烧室内，通过开启加热装置对密封室内的锌灰桶进行加热。待达到锌颗粒熔化的温度时，锌灰中的颗粒就会熔化流出，从而达到分离锌灰中残余锌的作用。

该设备可回收锌灰中95%以上的游离锌，并且回收的锌可以直接用于热浸锌生产中，剩余锌灰进一步再利用。该设备能帮助热浸锌企业提高锌的利用率，降低锌耗的。

2.设备构成：

设备由减速机；联轴器；耐热钢的回转轴； 带隔热的密封式，耐热钢的密封桶，燃烧机（燃油或者燃气）耐温热电偶； PID温控系统构成。

该设备具有经久耐用，工作可靠等特点。

锌灰熔炼炉结构示意图

3. 规格型号

| 型号 | 加热筒容量 | 加热方式 | 额定功率 | 额定电压 | 吨灰耗燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-500 | 500kg | 燃油(柴油) | 3kw | 380V | 20~30kg |
| GD-800 | 800kg |  | 4kw |  |  |
| GD-1000 | 1000kg |  | 4kw |  |  |
| GD-500A | 500kg | 燃气 (天然气) | 3kw |  | 25~35m3 |
| GD-800A | 800kg |  | 4kw |  |  |
| GD-1000A | 1000kg |  | 4kw |  |  |

4.工作流程

注意事项：

- 在熔炼罐中的锌灰质量约为500～600kg，应为干锌灰。

- 装好后，锁紧装置一定要保持10mm左右的空隙。然后关闭熔化室门，锁紧。

- 燃烧器的加热温度上限为600℃，加热系统为自动控制。

- 保温时间为4h。

- 到温后，电机及燃烧器停止工作后，才能通过观察窗调节熔化罐位置，打开封闭阀，锌液将缓缓流入收液槽中。

- 整套设备需要安装地线。

5．设备明细及报价

| 锌灰熔炼炉 | 1 | 天然气烧嘴（150kw） | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 熔炼炉炉体（转筒材质：2520不锈钢） | 1套 |
|  | 3 | 温度控制系统（自动控温） | 1套 |
|  | 4 | 燃烧控制系统 | 1套 |
|  | 5 | 电机及传动机构（电机功率0.75kw） | 1套 |
|  | 6 | 锌回收槽 | 1套 |
|  | 7 | 设备包装及运输费用（运至天津港） |
|  | 8 | FOB报关费用 |
| 总价格：RMB | 13.5万元 |

- 本报价为FOB天津港价格，不包含安装调试人员往返机票及当地食宿费用；

- 本报价不包括设备天然气管道及附属设备施工费、设备到厂后的卸车及就位费等；

- 设备设计、制造周期为45天，安装调试10天；

- 预付45%，提付50%，调试完5%；

- 本协议所有尺寸及配件选型为初步选定，最终以双方签字确认后的图纸为准。

| 客户名称： |  | 公司名称： | 天津市工大镀锌设备有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人： |  | 联 系 人： | 周宗才 |
| 联系电话： |  | 联系电话： | 13752555418/022-26968016 |
| 传真号码： |  | 电子邮箱： | 13752555418@163.com |
| 电子邮箱： |  | 日 期： | 2017年5月4日 |

# Text boxes

®

预装锌灰

关闭室门

开动电机

燃烧器点火

余灰清除

关闭电机

关闭燃烧器

恒温保温

设定温度

放锌液流出