Технический проект и цена

Оборудования для переработки цинковой золы(плавильная печь цинковой золы)

Оценковка гонды

Китай·тяньцзинь

Информации и цена оборудования

1.структура оборудования：

Оборудование состоит из редуктора,муфта сцепления,ось вращения жароупорной стали ,герметическое водро из жароупорной стали,горелка(нефть или газ) и гальванопара,контроллеры температуры  PID.

оборудование является прочным,надежным и т.д.

2.чертеж конструкции

| модель | Объем нагревательной трубки | Метод нагревания | Номинальная мощность | Номинальное напряжение | Тонны расхода таплива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-500 | 500kg | топливо(дизельное топливо) | 3kw | 380V | 20~30kg |
| GD-800 | 800kg |  | 4kw |  |  |
| GD-1000 | 1000kg |  | 4kw |  |  |
| GD-500A | 500kg | топливо( газ) | 3kw |  | 25~35m3 |
| GD-800A | 800kg |  | 4kw |  |  |
| GD-1000A | 1000kg |  | 4kw |  |  |

3.процесс работы

4． Информация и цена оборудования

| Плавильная печь золы цинка | 1 | газовое сопло（150kw） | 1 комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Корпус печи（ материал барабана ：2520нержавеющая сталь） | 1 комплект |
|  | 3 | контроллеры температуры（авто-контроль） | 1 комплект |
|  | 4 | Контроллеры горения | 1 комплект |
|  | 5 | Электронная машина и передаточный механизм（ мощность машины0.75kw） | 1 комплект |
|  | 6 | Желоб переработки цинка | 1 комплект |
|  | 7 | Цена перевозки и упаковки（ в порт тяньцзинь） |
|  | 8 | Затраты заявки в таможню FOB |
| Общая цена：RMB | 135тысч. юаней |

1.Цена поставки на условиях фоб порта тяньцзинь,не включенна авиационных билетов и  оплаты за питание и начлег

2.Цена не включена оплаты работы  оборудования и оплаты разгрузки.

3.Период проекта и производства составляет 45дней,уставление 10 дней.

4.Заранее платить 45%,доставка50%,готовлена отладка 5%

5.В Соглашении все размеры и модели арматуры по первому выбору  ,определен чертаж после подписиния стороны

# Text boxes

®

Готовленная зола цинка

Дверь закрыта

горелка запуска

зажигание

Очистка золы

Закрыта машина

Закрыта горелка

хранение температуры

Температура

Зпуска жидкость цинка