Solución técnica y cotización sobre horno de recuperación de cenizas de cinc

工大镀锌

中国·天津

Introducción y cotización de equipo de recuperación de cenizas de cinc

1.

Composición del equipo：

El equipo está compuesto por reductor de velocidad, acoplador, eje de rotación de acero resistente al calor, barril de sellado de acero resistente al calor, motor de combustión (aceite o gas), par termoeléctrico y sistema de control de temperatura PID.

Es duradero y confiable para el trabajo.

Diagrama de la estructura del horno de cenizas de cinc

2. Configuraciones

| Modelo | Volumen de calentador | Método de calentamiento | Potencia nominal | Voltaje nominal | Consumo de combustible para cenizas de un tonelada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-500 | 500kg | Aceite(diesel) | 3kw | 380V | 20~30kg |
| GD-800 | 800kg |  | 4kw |  |  |
| GD-1000 | 1000kg |  | 4kw |  |  |
| GD-500A | 500kg | Gas (gas natural) | 3kw |  | 25~35m3 |
| GD-800A | 800kg |  | 4kw |  |  |
| GD-1000A | 1000kg |  | 4kw |  |  |

3. Procesamiento de trabajo

4．Detalles y la cotización

| Horno de cenizas de cinc | 1 | Boquilla de gas natural（150kw） | 1 unidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Cuerpo del horno（Material de tambor：acero inoxidable 2520） | 1 unidad |
|  | 3 | Sistema de control de temperatura（automático） | 1 unidad |
|  | 4 | Sistema de control de combustión | 1 unidad |
|  | 5 | Motor y mecanismo de transmisión（Potencia de motor 0.75kw） | 1 unidad |
|  | 6 | Tanque de recuperación de cinc | 1 unidad |
|  | 7 | Costo de embalaje y transporte（enviar a puerto Tianjin） |
|  | 8 | Gasto de aduana FOB |
| Precio total：RMB | 135.000 RMB |

- Esta cotización es precio FOB Puerto Tianjin, no incluyendo los costos de billetes, comidas y alojamientos locales para los personales de instalación y depuración.

- Esta cotización no incluye los costos de construcción para las tuberías de gas natural y equipos auxiliares y los costos de descarga y localización del equipo después de llegar a la fábrica.

- El periodo de diseño y fabricación del equipo es 45 días, y el tiempo de instalación y depuración es 10 días.

- 45% depósito, 50% para la entrega, 5% después de la depuración.

- Todas las dimensiones y las selecciones de modelos para los equipos auxiliares son selección preliminar. Se toma el plano después de la confirmación de la firma de ambas partes como criterio.

# Text boxes

®

Precargar  las cenizas

Cerrar la puerta

Empezar el motor

Encender el quemador

Eliminar cenizas restantes

Cerrar el motor

Cerrar el quemador

Permanecer la temperatura

Ajustar la temperatura

Fluir líquido de cinc