FORWOOD

PINFORME DE PROYECTO

Vendedor: ANHUI FORWOOD Drying Equipment Co., Ltd.

Proyecto:  Horno de secado de madera de panel de aluminio de 50M3（ ../../../Program Files (x86)/Youdao/Dict/7.0.1.0214/resultui/dict/result.html?keyword=electricidad）

Fecha: 2017/05/10

Cliente peruano

Especificaciones técnicas

Tipo: FW-50

Dimensiones de la cavidad del horno:

Profundidad: 6600mm

Anchura: 6000mm

Altura: 5600mm

Número de ventiladores: 4

Volumen de aire de trabajo de un solo ventilador: 30000M3/h

Energía eléctrica de un solo ventilador: 12kw

Material de transferencia de calor:  ../../../Program Files (x86)/Youdao/Dict/7.0.1.0214/resultui/dict/result.html?keyword=electricidad

# Cotización para el equipo(FOB shanghai)

Todos los componentes para un solo horno:

Precio total de una unidad de horno (../../../Program Files (x86)/Youdao/Dict/7.0.1.0214/resultui/dict/result.html?keyword=calentado por electricidad): 24,000USD/set

El vendedor enviará al personal para instalar el horno en el sitio al requerimiento del Comprador. El flete del personal enviado por el vendedor será pagado por el comprador y debe pagar el salario diario de $60 a cada personal.

# Términos de pago

El Comprador debe pagar al Vendedor 30% del precio total como el depósito cuando este contrato entre en vigor.

El Comprador debe pagar al Vendedor 70 % del precio total entre tres días después del envío contra BL.

# Fecha de envío

El envío se efectuará dentro de 40 días a partir de la fecha en que el Vendedor haya recibido el depósito del Comprador.

Lista detallada del equipo (para una unidad)

#### Sistema de control

1-1.Controlador de secado de madera     1 set

Tipo: DELPHI             HOLZMEISTER Delphi

Lugar de producción:    Italia

Especificaciones técnicas:

Rango de medición y control de temperatura:  0-100℃

Rango de medición y control de humedad:     0-100%

Rango de medición de contenido de humedad de madera: 4-60%

Potencia: 30W

Especificaciones ambientales:

Voltaje de entrada: 220+10%AC

Temperatura de trabajo: 5-50℃

Humedad de trabajo: 35-75%

Partes auxiliares:

Transductor de temperatura y humedad y cable   1 set

Sonda de medición de contenido de humedad de madera  12 piezas

Enchufe de medición de contenido de humedad de madera   12 piezas

Transductor y cable EMC                    6 sets

1-2. Panel de control

Tipo:               FW-50

###### Sistema de circulación de aire

2-1.Ventilador                 4 sets

Tipo:                ￠800

Lugar de producción:    CHINA-FUJIAN

Especificaciones técnicas:

Volumen de aire de trabajo: 30,000 m3/h

2-2. Motor                3sets

Tipo: 100 Series

Especificaciones técnicas:

Voltaje nominal: 380±10%CA

Frecuencia electromagnética: 50HZ

Corriente nominal: 6A

Potencia nominal: 3.0kw

Grado de aislamiento: H

Grado de protección: IP55

Lugar de producción:    CHINA-FUJIAN

Especificaciones ambientales:

Máxima temperatura de trabajo: 120℃

Máxima humedad de trabajo: 100%

Manera de trabajo: Continuo

2-3.Estante de ventilador            1 set

Lugar de producción:    FORWOOD

Material: Aleación de aluminio moldeada

2-4.Techo              1 set

Lugar de producción:    FORWOOD

Material: Placa de aleación de aluminio corrugada de 1.0mm

###### Sistema de calefacción

3-1. ../../../Program Files (x86)/Youdao/Dict/7.0.1.0214/resultui/dict/result.html?keyword=Bobinas del intercambiador de calor eléctrico    120KW

Lugar de producción:    FORWOOD

Especificaciones técnicas:

Tipo de aleta: Arrollado

Material de aleta: Aleación de aluminio

Tubo: Tubo de acero inoxidable

Área de intercambio de calor:

## Sistema de rociado

4-1. Válvula de rociado electromagnética         1 pieza

Tipo: D-20

Lugar de producción:    Taiwán

Especificaciones técnicas:

Estándar: 20

Voltaje de trabajo: 220V/CA

Máxima temperatura de trabajo permitida: 200℃

Presión de trabajo: 0.3-10Kg/cm2

4--2  cabeza rociada atomizada            5sets

4--3  bomba rociada atomizada            1set

## Sistema de ventilación

5-1. Motor de ventilación                    2set

Tipo: SIEMENS

- Lugar de producción: Alemania

Especificaciones técnicas:

Voltaje de entrada: 220V±10%/AC

Potencia: 4W

Par de salida: 15NW

Área máxima de carga: 4m2

5-2.Conducto de ventilación         6sets

Lugar de producción:    FORWOOD

Material: Aleación de aluminio

Estándar: D300

5-3. Mecanismo de accionamiento    2sets

Lugar de producción:    LIYANG

Material: Tubo de acero inoxidable sin costura

## Sistema de puerta

6-1. Puerta               1leave

Tipo: FW-50

Lugar de producción:    FORWOOD

Estándar: 6500×4450mm

Material:

Borde: Aluminio moldeado

Marco: Aluminio moldeado

Material de aislamiento: Capas de aislamiento

Material de sellado: Tubo de goma personalizado de forma especial

Partes auxiliares:

Caja de puerta: Aleación de aluminio moldeada

6-2. Puerta de inspección                   1 set

Lugar de producción:    FORWOOD

Estándar: 1600×600mm

Partes auxiliares:

Caja de puerta: Aleación de aluminio moldeada

6-3. Portador de puerta (Door Carrier):                          1set

Tipo: Deslizante y apoyado con riel de suelo

Lugar de producción:   FORWOOD

## Housing

7-1. Post, Beam, Truss

Material: aluminio moldeado o acero moldeado

Lugar de producción:         FORWOOD

7-2. Pared

Panel de pared interno: Plato de aluminio

Tipo: 1.2mm

Lugar de producción: FORWOOD

Panel de pared externo: Chapa de aluminio corrugada

Tipo: 1.0mm

Lugar de producción:   FORWOOD

Material aislante: Fibra de vidrio

Espesor: 100mm

7-3. Sala de control

Material: Panel de poliestireno de 50mm

##### Servicio postventa

## Instalación y pruba de ejecución

Nuestros ingenieros y técnicos que coordinen con el personal del usuario completarán toda la instalación y serán responsables de la prueba de ejecución hasta que todo el equipo funcione bien.

## Entrenamiento técnico

Vamos a entrenar a los operadores de secado de horno para los usuarios de forma gratuita en el sitio o en nuestra empresa. Los expertos del Instituto de Tecnología de Secado van a dar clases sobre el mecanismo de secado y las reglas de funcionamiento para que los operadores tengan un conocimiento real de la tecnología de secado de madera y sean expertos en el secado.

## Mantenimiento y servicio técnico

- Daremos servicio de mantenimiento rápido a nuestros usuarios por correo eléctrico y teléfono.

2.  Proporcionaremos repuestos al mejor precio.

3.  Ofreceremos la tecnología de secado de madera más última para nuestros usuarios y podemos suministrar servicio técnico particular según los requerimientos individuales del usuario.