热镀锌钢丝陶瓷锌锅项目

技术方案及报价

工大镀锌

中国·天津

内加热陶瓷锌锅介绍及报价

El tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente es una máquina de galvanizado por inmersión en caliente. Este equipo es perfecto para el galvanizado de alambre de acero, piezas de fijación, piezas estructurales, tuberías de hierro maleables, conexiones eléctricas, clavos de acero y placas y tiras de acero. La temperatura de cinc fundido alcanza los 550°C.

Estructura del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente

1. El tanque de galvanizado por inmersión en caliente está compuesto por un tanque, un dispositivo de calentamiento por inmersión, un sistema de control electrónico y un sistema de control de temperatura. El tanque está compuesto por una capa de fundición, una capa de aislamiento térmico, una capa de conservación de calor y una estructura de acero estructural.

2. El tanque tiene una estructura cúbica. La parte superior es plana y los calentadores están instalados de forma uniforme y vertical en la parte interior del tanque; por consiguiente, la temperatura del cinc es uniforme. Este dispositivo destaca por su gran productividad, seguridad y funcionamiento y mantenimiento fáciles.

3. El sistema de control electrónico y el sistema de control de temperatura del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente cuenta con una pantalla indicadora de temperatura del calentador y del cinc. Los calentadores son resistentes a la corrosión del cinc. El par termoeléctrico es un detector de temperatura que con el contacto directo con el cinc, indica de forma precisa la temperatura del flujo. Este dispositivo ofrece un control de temperatura automático y una temperatura estable de del cinc.

4. La estructura de acero del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente está soldada con acero de alta calidad. Sometemos el cordón y el punto de soldadura a un control de calidad que garantiza la resistencia de este equipo de galvanizado. Tratamos la superficie del producto con técnicas antioxidantes, lo que prolonga la vida de servicio del equipo de galvanoplastia y le ofrece un aspecto más estético.

Características del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente

1. Cuenta con dispositivos de calentamiento de aleación o cerámica compuesta, lo que ofrece una gran resistencia a la corrosión debido al cinc, buena conductividad térmica, resistencia a las altas temperaturas, dureza, resistencia al desgaste y resistencia a los impactos.

2. La cuba ofrece una gran estabilidad térmica, lo que garantiza más de diez años de vida de servicio.

3. El tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente ofrece un rendimiento térmico del 80%~90%. Si lo comparamos con un tanque de hierro con dispositivos de calentamiento externos, este dispositivo ahorra un 30% de energía.

4. El cuerpo de la cuba está compuesto de tres capas de material aislador térmico, lo que ofrece un gran rendimiento de conservación del calor. La temperatura externa del equipo aumenta. Esta técnica cuenta con una patente de modelo.

5. El tanque de galvanizado funde el cinc rápidamente gracias a la incorporación de dispositivos de calentamiento internos. Este proceso produce pequeñas cantidades ceniza de cadmio y cinc.

6. Si lo comparamos con el tanque de hierro, el consumo de cinc del tanque de cerámica es inferior (del 10-15%).

锌锅设计参数：

1、锅体内部尺寸：1500×600×900㎜（长×宽×深）；

2、锌锅外形尺寸：2900×2000×1500㎜（长×宽×高）；

3、锌液使用温度范围：440～480℃；

4、容锌量：约5吨；

5、锌锅加热功率：150千瓦（四侧加热，共计30套陶瓷加热器，每套5千瓦）；

设备构成及报价

| 序号 | 设备名称 | 依据 | 数量 | 单价/万元 | 总价/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌锅锅体 | 锌锅钢壳为钢结构框架，钢壳内含保温棉，外侧为装饰板，锌锅锅体使用陶瓷耐火材料整体浇注成型 | 1台 | 6.8 | 6.8 |
| 2 | 陶瓷加热器 | 电阻丝单支功率5kw | 30套 | 0.2 | 6 |
| 3 | 加热器固定底座 |  | 30套 | 0.03 | 0.9 |
| 4 | 加热器固定压条 | 含碳钢压条及固定螺栓 | 30件 | 0.02 | 0.6 |
| 5 | 接线铜排及端子 | 高铝陶瓷接线瓷块及铜排 | 1套 | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 耐锌蚀热电偶 | 规格：K型1米，材质：稀土合金 | 1套 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 电控温控系统 | 电力调整器控制，平滑启停 | 1台 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 耐高温导线 | 6mm²，锌锅距离电控柜超出5米的部分，甲方自行购买耐高温导线 | 6盘 | 0.08 | 0.48 |
| 9 | 安装调试费用 | 指导安装调试，1个工程师，预计20天完成 | 1 |
| 10 | FOB费用 | 含设备包装及运输费，运至天津新港 | 0.85 |
| 合计 | 人民币：19.73万元（RMB） 美元：$28,635 |

注：1、本报价为到天津港FOB价格，有效期30天；

2、本报价我司调试人员往返机票费用及当地食宿费用；

3、设备制作工期45天；

4、付款方式：预付40%，提货前55%，调试完5%。

# Text boxes

®