Plan técnico y cotización sobre tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente

工大镀锌

中国·天津

Introducción y cotización

El tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente es una máquina de galvanizado por inmersión en caliente. Este equipo es perfecto para el galvanizado de alambre de acero, piezas de fijación, piezas estructurales, tuberías de hierro maleables, conexiones eléctricas, clavos de acero y placas y tiras de acero. La temperatura de cinc fundido alcanza los 550°C.

Estructura del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente

1. El tanque de galvanizado por inmersión en caliente está compuesto por un tanque, un dispositivo de calentamiento por inmersión, un sistema de control electrónico y un sistema de control de temperatura. El tanque está compuesto por una capa de fundición, una capa de aislamiento térmico, una capa de conservación de calor y una estructura de acero estructural.

2. El tanque tiene una estructura cúbica. La parte superior es plana y los calentadores están instalados de forma uniforme y vertical en la parte interior del tanque; por consiguiente, la temperatura del cinc es uniforme. Este dispositivo destaca por su gran productividad, seguridad y funcionamiento y mantenimiento fáciles.

3. El sistema de control electrónico y el sistema de control de temperatura del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente cuenta con una pantalla indicadora de temperatura del calentador y del cinc. Los calentadores son resistentes a la corrosión del cinc. El par termoeléctrico es un detector de temperatura que con el contacto directo con el cinc, indica de forma precisa la temperatura del flujo. Este dispositivo ofrece un control de temperatura automático y una temperatura estable de del cinc.

4. La estructura de acero del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente está soldada con acero de alta calidad. Sometemos el cordón y el punto de soldadura a un control de calidad que garantiza la resistencia de este equipo de galvanizado. Tratamos la superficie del producto con técnicas antioxidantes, lo que prolonga la vida de servicio del equipo de galvanoplastia y le ofrece un aspecto más estético.

Características del tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente

1. Cuenta con dispositivos de calentamiento de aleación o cerámica compuesta, lo que ofrece una gran resistencia a la corrosión debido al cinc, buena conductividad térmica, resistencia a las altas temperaturas, dureza, resistencia al desgaste y resistencia a los impactos.

2. La cuba ofrece una gran estabilidad térmica, lo que garantiza más de diez años de vida de servicio.

3. El tanque de cerámica para galvanizado por inmersión en caliente ofrece un rendimiento térmico del 80%~90%. Si lo comparamos con un tanque de hierro con dispositivos de calentamiento externos, este dispositivo ahorra un 30% de energía.

4. El cuerpo de la cuba está compuesto de tres capas de material aislador térmico, lo que ofrece un gran rendimiento de conservación del calor. La temperatura externa del equipo aumenta. Esta técnica cuenta con una patente de modelo.

5. El tanque de galvanizado funde el cinc rápidamente gracias a la incorporación de dispositivos de calentamiento internos. Este proceso produce pequeñas cantidades ceniza de cadmio y cinc.

6. Si lo comparamos con el tanque de hierro, el consumo de cinc del tanque de cerámica es inferior (del 10-15%).

Parámetros de tanque galvanizado：

1、Dimensiones internas：1500×600×900㎜（largo×ancho×profundidad）；

2、Dimensiones externas：2900×2000×1500㎜（largo×ancho×profundidad）；

3、Rango de temperatura aplicable de líquido de cinc：440～480℃；

4、Capacidad de cinc：alrededor de 5 toneladas；

5、Potencia de calefacción：150KW（calefacción de 4 lados, un total de 30 juegos de calentador de cerámica, cada juego 5KW）；

Composición del equipo y cotización

| Núm | Nombre | Fundación | Cantidad | Precio unitario/diez mil RMB | Precio total/diez mil RMB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuerpo del tanque | La cáscara del tanque es armazón de acero. Entre la cáscara de acero, hay algodón de preservación del calor, y el lado exterior es lámina decorativa. El cuerpo del tanque es moldeado por fundición por los materiales refractarios de cerámica. | 1 | 6.8 | 6.8 |
| 2 | Calentador de cerámica | La potencia de cada cable de resistencia es 5kw | 30juegos | 0.2 | 6 |
| 3 | Base fija del calentador |  | 30juegos | 0.03 | 0.9 |
| 4 | Barra de depresión fija del calentador | Incluye barra de acero carbono y perno fijo | 30 piezas | 0.02 | 0.6 |
| 5 | Barra de cobre y terminal | Cerámica de conexión de alto contenido de aluminio y barra de cobre | 1juego | 0.2 | 0.2 |
| 6 | Par termoeléctrico resistente a la corrosión de cinc | Configuración：1 metro de tipo K型，Material：aleación de tierras raras | 1juego | 0.4 | 0.4 |
| 7 | Sistema de control de electricidad y temperatura | Se controla por el regulador de potencia, se puede encender y cerrar suavemente. | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | Conductor resistente a alta temperatura | 6mm²，para la parte más de 5m del tanque al armario de control eléctrico, el comprador debe comprar por sí mismo el conductor resistente a alta temperatura. | 6 discos | 0.08 | 0.48 |
| 9 | Costo de instalación y depuración | Se estimula que un ingeniero puede terminar la guía de instalación y depuración en 20 días. | 1 |
| 10 | Costo FOB | Incluye el costo de embalaje y el flete del puerto Tianjin. | 0.85 |
| Total | RMB：19.73 diez mil（RMB） USD：$28,635 |

NOTAS：1、Esta cotización es el precio FOB Puerto Tianjin. La validez es 30 días.

2、Esta cotización no incluye los costos de billetes de avión y la comida y el alojamiento de nuestro personal de depuración.

3、El período de fabricación del equipo es 45 días.

4、Forma de pago：40% depósito，55% antes de la entrega del producto，5% después de la depuración.

# Text boxes

®