| Mesa de corte Max 5 ejes | 1. Tipo de máquina: Tipo de pórtico (Split) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. .Área de corte: 3000 mm × 2000 mm 4000 mm × 2000 mm |  |
|  | 3. Eje Z:150mm |  |
|  | 4.Precisión de control: ±0.01mm |  |
|  | 5.Precisión de corte: ±0.1mm |  |
|  | 6. Precisión de repetibilidad: 0.02mm |  |
|  | 7.Servomotor CA: Mitsubishi |  |
|  | 8.Carril guía lineal: HIWIN Tornillo de bola: TBI |  |
|  | 9. Estructura de alta resistencia Estructura de soldadura integral, chorro de arena, templado, nunca usamos aleación de aluminio. |  |
|  | Parámetros técnicos: Eje biselado (A): ±45° Eje giratorio (C): ±540° Precisión de control: ±0.01mm Precisión de control de ángulo: 0.01° |  |
| Bomba de alta presión | 1. Tipo de bomba HP: Intensificador 2. Atenuador: 110L/Min 3.Max caudal de agua: 3.8L/Min 4. Max diámetro del orificio: 0.33мм 5.Max presión de agua:420Mpa/60,000Psi 6.Presión de trabajo recomendada :380-400mpa 7.Potencia : 37KW(50HP), 380 V / 50 Hz 8. Las partes principales del intensificador se importan de:Accustream/Hypertherm(EE.UU.) 9.Motor de bomba:SIEMENS | Accustream HYPERTHERM Motor de bomba: |
| Controlador CNC | 1.Interfaz PCI externa con Lambda: PHOENIX Bus 2.Tipo de compensación: Compensación de errores de tornillo, Compensación de retroceso, Compensación AQE, Compensación de herramientas 3.Formato de archive compatible: *.g/*.nc/*.u??/*.demo/*.iso/*.eng/*.cut/*.dxf/*.plt/*.txt 4.Basado en Windows XP/7 |  |
| Sistema de alimentación abrasiva automática | - Ofrece las funciones de apuntalar y lijar arenas para la máquina, también mejora la automatización y disminuye la intensidad laboral. - Capacidad: 170L - La alta exactitud puede permanecer trabajadores cuando alimentar el abrasivo. | Regulador abrasivo (Control de motor) |
| Sistema de refrigeración | - El ambiente de trabajo es limpio y ordenado. - Se controla bien la temperatura del aceite del sistema hidráulico. |  |
| Herramientas especiales & Piezas de repuesto | Lista 1 & Lista 2 |  |

| Plazo de pago |  |
| --- | --- |
| Cantidad | 1 |  |
| Condiciones de pago | Términos de pago:30% depósito por T/T；70% debe pagarse por T/T antes del envío, la balance del pago se debe pagar en 1 mes después de la instalación. |  |
| Tiempo de producción | Dentro de 7 semanas después de recibir el depósito |  |
| Condiciones | Instalación: Nuestra empresa va a enviar nuestro ingeniero& traductor a la empresa del cliente dentro de 10 días. El comprador debe arreglar los billetes de avión, comida y hotel para 1 ingeniero & 1 traductor. Garantía: Garantizamos todo el equipo suministrado por un período de 12 meses (excepto las piezas de desgaste), desde la fecha de entrega. Soporte: Nuestros servicios incluyen asistencia por corro eléctrico & por teléfono, asistencia remota y asistencia puerta a puerta. |  |
| Precio total: | FOB Shanghai L3020: |  |

| Equipamientos opcionales |
| --- |
| Nombre | Descripción | Imagen |
| Software de programación y anidamiento 8900 USD | IGEMS es una empresa de software con sede em Suecia que crea soluciones CAD/CAM para mejorar las máquinas de corte por chorro de agua. |  |
| Sistema de suavizado de agua 1100 USD | 1. Sistema de suavizado de agua: 2. Este sistema está diseñado para la extensión de los elementos básicos de la punta de corte, y también sella el sistema de alta presión. Elimina del flujo en el agua calcio y magnesio. 3. Ablande el agua y aumenta la vida útil de las piezas de repuesto de water jet. 4. technical characteristics: water: 2 t / h |  |
| Sistema de eliminación de lodos automático 3200 USD | Retira el abrasivo del tanque automáticamente, separa el abrasivo y el agua, reduce la fuerza laboral y mejora la eficiencia del trabajo. |  |
| Piezas de desgaste por un año 3466 USD | Referencia a Lista 3 |  |

YC Industry Co., Ltd.

Dirección:No.3 Changfa Road,Yangshan Town,

Wuxi City,Jiangsu Province,China

Email: sales@ycwaterjet.com  Web: www.ycwaterjet.com