Kyle，你好，

谢谢你这么快回复！

我们用于ENAMI铜矿（智利国家矿业公司）的硫磺厂出现了一个问题，我们急需解决它。我们将非常感激如果你能给我们提供技术帮助，来干燥和加热在大约16 m3的蓄能器（accumulator）中的压缩空气，我们要求的细节如下：

我们有一台压缩机和一台空气冷冻干燥机，如所附图片所示。压缩机的型号大概是386 SCFM，如果我没搞错的话，还有一台15 m3的accumulator，但是这个系统由气动控式面板供给，作用于一台ANDRITZ品牌的垂直压滤机的阀门上。目前这个系统的布局是压缩机/蓄能器accumulator/空气冷冻干燥机，因为我们要保护气动面板的仪表装置，因此希望你能告诉我们这种布局是否合适，或者你认为将干燥机放在压缩机和累加器之间会更好吗。我们估计不会更好，但是你根据你的经验，可以告诉我们别的东西。

但是，另一方面，不管我们做了什么布局，都一样要在网和蓄能器中冷凝，因为在冬季低温的情况下，潮湿的空气冷凝，我们的干燥机不能完全的去除水分，因此我们寻求贵司的技术，这看起来更加方便经济。所以我们需要一个方法来加热空气，首先我们有以下的问题需要问你：

- 需要哪些要求来使贵司提供的技术满足我们所需的目标？

- 我们如何保证网中的温度在37 到50 °C之间？

- 我们需要过滤室中的水分即使在冬天也能从12.5 % p/p下降到8.0 % p/p，我们估计在夏天37°c的温度也能达到8 % p/p，因为我们在夏天做过研究。根据之前37°C的条件，你可以确认我们能通过贵司提供的技术来循环网中的热气吗，如果它们被涂覆或夹套来保持温度？

- 获取贵司的技术和解决在蓄能器和网中的冷凝问题需要多少费用？

- 贵司在智利有代理商吗，联系方式是什么？

- 从蓄能器到过滤器的管段大约为18 m 7 m 3 m = 28 m

- 从蓄能器到控制面板的管段大约为28 m 7 m = 35 m，所有之前的都是单线的。

希望你能尽快回复我们，以便我们能补充你所需的信息，也希望你能告知以下商业信息，谢谢：

最快的交货期，报价有效期，支付条款，总重量和容积，交货地点，海运费/航运费，海运/航运保险，FOB价格等等。

期待您的回复，我们急需这个问题的解决方案，如果你有其他问题，请与我联系。