Техническое задание

на закуп вертлюга SL-450-5 и запасные части к вертлюгу SL-450-5 на 2017 год

Технические характеристики вертлюга SL-450-5

Запасные части к вертлюгу SL-450-5

Примечание:

Во избежание не соответствий необходимо учесть, что контракт по

указанному оборудованию и запасным частям к ним должны быть не делимым и

поставщиком должна быть одна компания. Техническое руководство по

эксплуатации и паспорт на русском языке. Предоставления сертификата

обязательно.

Станция назначения:

Карши Ул. Сохибкор-7, ДХО «ТТ ва Б» ООО

АК

«Узгеобурнефтегаз» Код получателя:  014330, Код станции:     733104

Грузополучатель: ДХО «ТТ ва Б» ООО

АК «Узгеобурнефтегаз»

Техническое задание

на закупку ротора ZP-275 и запасных частей для ротора ZP275 на 2017 год

Технические характеристики

Запасные части для ротора ZP275

Примечание: Во избежание не соответствий необходимо учесть, что контракт по

указанному оборудованию и запасным частям к ним должны быть не делимым и

поставщиком должна быть одна компания. Техническое руководство по

эксплуатации и паспорт на русском языке. Предоставления сертификата

обязательно.

Станция назначения:      Карши Ул. Сохибкор-7, ДХО «ТТ ва Б» ООО

АК «Узгеобурнефтегаз» Код получателя:   014330, Код станции:        733104

Грузополучатель: ДХО «ТТ ва Б» ООО АК «Узгеобурнефтегаз»

# Text boxes

| № | Наименование | Типоразмеры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник 91754Q4 | (Внутренний диаметр 270 мм, Наружный диаметр 550 мм, Ширина 130 мм) | 10 шт |
| 2 | Подшипник GB297-94 32040 91754Q4 | (Внутренний диаметр 200 мм, Наружный диаметр 310 мм, Ширина 70 мм) | 10 шт |
| 3 | Подшипник GB283-NU1048 | (Внутренний диаметр 240 мм, Наружный диаметр 360 мм, Ширина 56 мм) | 10 шт |
| 4 | Уплотнительное кольцо пружины GB9877.1-88 | B220x260x18 | 300 шт |
| 5 | Промежуточное кольцо SL001.08 |  | 200 шт |
| 6 | Уплотнительное кольцо пружины GB9877.1-88 | B250x290x18 | 300 шт |
| 7 | Промежуточное кольцо SL001.21 |  | 200 шт |

| 1 | Статическая грузоподъемность | тн | 450 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Условное рабочее давление | МПа | 35 |
| 3 | Условный проход | мм | 75 |
| 4 | Максимальная скорость вращения | Об/мин | 300 |
| 5 | Вес вертлюга с воздухопроводом | кг | 3060 |

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вертлюг SL-450-5 | шт | 12 |

| № | Наименование | Обозначение | Ед.изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шарикоподшипник упорно-радиальный (вн. диаметр 800 мм, нар. диаметр 1060 мм, ширина 155 мм) | 91682/800 | Шт | 10 |
| 2 | Шарикоподшипник упорно-радиальный (вн. диаметр 800 мм, нар. диаметр 950 мм, ширина 120 мм) | 1681/800 | Шт | 10 |
| 3 | Роликоподшипник (вн. диаметр 150 мм, нар. диаметр 320 мм, ширина 108 мм) | 22330С | Шт | 10 |
| 4 | Уплотнительное кольцо 180х220х15 | (Номер чертежа D7-1-67) | Шт | 20 |
| 5 | Уплотнительное кольцо 420х8,6 | (Номер чертежа D4-5-73) | Шт | 20 |
| 6 | Уплотнительное кольцо 1000х8,6 | (Номер чертежа 105.06.20) | Шт | 20 |
| 7 | Уплотнительное кольцо 800х8,6 | (Номер чертежа 105.06.15) | Шт | 20 |
| 8 | Большой зубчатый венец |  | Шт | 10 |
| 9 | Маленькая коническая шестерня |  | Шт | 10 |

| 1 | Максимальная статическая нагрузка | кН | 4500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Максимальный диаметр отверстия | мм | 699,5 |
| 3 | Максимальный выходной крутящий момент | Н.м. | 27459 |
| 4 | Максимальная скорость вращения | Об/мин | 300 |
| 5 | Размеры | мм | 2380х1670х685 |

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротор ZP-275 | шт | 12 |