我收到了8个轮子的报价。

我花了一点时间回复，因为我给您描述了几点内容，这些是我想核实的，希望您能给我们评论，报价，和在机器上调整的。

机器确定如下：

1.-我们想要8个轮胎，轮辋有6个螺丝，如发给我们的第二台机器，我们需要安装7.50-17轮胎。（轮胎图片）

2.- 要求轮辋的宽度一致，我记得第一台机器的尺寸不同。我需要轮辋的大小一样以防止轮胎相互摩擦。（轮辋图片）

3.-和之前一次一样，我们要求是，请检查轮辋，查看是否有裂缝或损坏来避免车轴和轮胎损坏。

4.-机器前部要求到牵引部分末端为1.40m，或到牵引孔中心为1.33m。（new machine 2017 figure）

请发送最终设计图。

5.-该机器需要与之前在2015年购买的第二台机器相同，因为我们要求配电箱在同一位置。（2017 new machine figure）

6.-机器和发电机的规格应该是220v，三相，60Hz。

7.- 机器的发电机应该有防雨箱，和之前的两台机器一样。

8.规格表示可以处理板材的厚度为0.6-1.5mm，我们需要机器可以处理"Thickness of the Panel:0.50 - 1.50 mm"，关于这点，您有什么想法？

9.-我们买的两台机器，在规格中有Span Aplicable of 5m - 42m，在这台新的机器中为span aplicable of 5m - 40m，问题：没有同样性能的吗？为什么span减少了？

10-我们的两台机器有2个 "Manual Un-coiler"，在这次的报价中只有1个"Manual Un-coiler"，我们要求和我们的两台机器一样，有2个"Manual Un-coiler"。

11.-能否修改"curving part"的门？使有两个门的地方变成只有一扇门，通过铰链向上打开，用杆子卡住，使它在工作的时候能够固定，当结束工作时，将那些支撑物或杆子拿掉，使门可以重新下来。（立式门图片）

12.- 我们的发电机有个问题，一台是第一台机器（2014年）的发电机，另外一台是在2015年单独购买的（without machine），这两台发电机的规格为220V，三相，60Hz，两台都损坏了，为了让2014年的机器运行，我们正在租用发电机。

两台发电机的发动机motor损坏了（损坏的发动机图片）, 但是发电机部分状况良好，我们想知道是否可以卖给我们这种发动机，然后我们装配在好的发电机上，使发电机可以重新运行。希望您能给我解释一下。（motor figure）

13.-能否给我两台完整的发电机报价，一台220v，三相，60Hz，一台380V，三相，50Hz，将会是三台发电机，我们想贵司能否给我们提供一个更好的价格，当我们购买三台发电机的时候。

9- 能否给我这个装置的一些配件的报价，因为有一些损坏了，我们这边很难买到（装置图片），或是否给只卖给我们这个设备的platinum和coils，因为这些是损坏最严重的，会导致机器无法使用。

14.-剪切机也有问题，刀片切不了了，我们正在对您卖给我们完整的一台剪切机或刀片的情况进行估价，能否给我剪切机刀片的报价？能否给我整台剪切机的报价？（剪切机图片）

15.-我对控制按钮有个技术性疑问，按下其中一个按钮，没有Reverse，有另一个按钮，是剪切机上升的按钮，也是如此，这些必须手动运行，通过直接按下配电箱里的设备，然而按钮是有作用的，因为它们变成了机器的另外一个功能。

问题是，当按下按钮的时候，为什么reverse和剪切机没有运行，当按钮变成另个功能的时候，会运行。这是怎么回事？

我希望我解释清楚了，您能理解我的意思，如果不能，我会试着做一个简短的视频来让您明白我的意思。

能否提供给我配电箱的连接图，便于我能知道是否哪根电线连接错误？或您能否给我相关的建议？

16-另外一个疑问是第二台机器的forming part，有轻击，当将它放入弯曲部分的时候，这种轻击会变得更加明显，附上Sheet1，Sheet2，Sheet3，Sheet4图片。

这会是什么？

这有点长，但是是我们需要消除的大部分疑问和问题，我们希望能在本周尽快确定下来，并且需要形式发票，这是CUSSTOM要求我们的，为了能够进行相应的定金支付。

期待您的回复。