- Planta de reparación de asfalto montada en camión ZQZ5080YH con dispositivo de decantación de asfalto tipo tambor

- Breve introducción

Una solución única para proyectos pequeños de pavimentación y trabajos de remiendo que requieren de 4 a 9 TPH.

*La secadora y la mezcladora se separan para evitar que el asfalto se queme.

*El polvo es eliminado por el ventilador de tiro inducido al secar, hace que la mezcla tiene apariencia suave.

*Todos los sistemas son accionados eléctricamente por la unidad generadora de Cummins. Es fácil para la reparación.

*Utilice el quemador automático de Riello de Italia con sistema de aceite de transferencia de calefacción.

*Calefacción por lotes sin desperdicio.

3. Características

(1)En general

La planta de reparación de asfalto montada en camión ZQZ5080YH es refabricada sobre la base del chasis que es bien conocido en el mercado interior. Puede elevar automáticamente para alimentar las piedras y los materiales.

(2)Sistema de decantación de betún con tanque de calentamiento y almacenamiento

Tanque de calentamiento/ almacenamiento de asfalto de 800 litros con instalación de decantación de tambor. El tanque de betún se calienta con el quemador diesel automático G20 Riello. El tanque de almacenamiento se calienta por aceite de transferencia térmica. Se acciona por el elevador eléctrico del tambor para levantar los barriles en el sostenedor del tambor.

(3)Calentador por lotes

Capacidad de 0.3m3, mezclador contra-rotativo con forros y paletas de acero desmontables y duros, los ejes se montan en cojinetes y se accionan directamente por el motor eléctrico. La puerta de salida es accionada por botones para la descarga rápida de material mezclado.

(4) Generador CUMMINS

El motor diesel refrigerado por aire tiene la carga de 20kW, utiliza el aceite diesel ligero y se equipa con filtro de aire, filtro de aceite y silenciador de escape. Hay el arranque eléctrico y motores accionados para el tambor de calentador y el mezclador.

(5)Mezcladora

Capacidad 0.3m3, mezclador contra-rotatorio de doble eje con forros y paletas de acero desmontables y duros, los ejes se montan en cojinetes y se accionan directamente por el motor eléctrico. Se opera la puerta de salida para la descarga rápida de material mezclado.

(6)Sistema de panel de control integrado

Todos los botones de los motores se controlan en el panel central para una fácil operación. El regulador de temperatura de aceite térmico Omron también puede ponerse en el panel.

- Especificación

| Ítem | Parámetro |
| --- | --- |
| Nombre | Planta de reparación de asfalto montada en camión |
| Dimensión | 7360x2200x3450mm |
| Capacidad de producción | 5T/h |
| Potencia total | 35kw |
| Potencia de salida de generador | 20 kw |
| Capacidad de tolva | 0.15m³ |
| Capacidad máxima de calentador por lotes | 0.3m³ |
| Peso máximo de elevación de grúa | 0.3T |
| Tensión de trabajo | Trifásico, 380V，50hz |
| Temperatura de funcionamiento de aceite de transferencia de calor | 230℃(Max) |

5.

(1). Carga de tambor de asfalto

(2). Pavimentación de carreteras acabada