Cotización

Núm de cotización: SN20170927-EC-14                             Fecha: 27 de septiembre, 2017

# Presentada a: Integer SA de CV - Grupo Ecofrio

Tema: Suministrar el sistema de refrigeración para planta mezcladora de concreto propuesta

Lista de Precios & Término Comercial

| Ítem | Producto & Especificación | Cantidad | Precio unitario（USD） | Monto（USD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina fabricadora de hielo en escamas en contenedor - 30T/D | 1 Unidad | 103,329.00 | 103,329.00 |
| 2 | Depósito de hielo automático– 125T | 1 Unidad | 162,500.00 | 162,500.00 |
| 3 | Sistema de transporte tipo tornillo– 10M | 1 Unidad | 8,887.00 | 8,887.00 |
| 4 | Flete marítimo & Seguro | -- | -- | 17,500.00 |
| 5 | Supervisión de instalación & Costo de puesta en marcha | -- | -- | 5,850.00 |
| TOTAL (CIF SALVADOR): USD 298,066.00 |
| SUMA TOTAL DÓLAR US : DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL Y SESENTA Y SEIS |

* La validez del precio es un mes. La cotización ofrecida se basa en el tipo de cambio: usd=6.60rmb. Está sujeto a cambios si el tipo de cambio varía.

# Términos y Condiciones :

  - Embalaje: El embalaje de exportación es adecuado para el transporte en contenedor.

(2) Términos de pago: 30% depósito por T/T, 70% saldo por T/T antes del envío.

(3) Tiempo de entrega: lista para enviar en 75 días después de recibir el depósito.

(4) Inspección pre-embarque : La inspección de pre-embarque del proveedor es Final. La inspección de pre-embarque hecha por la tercera parte es costo del comprador.

(5) Instalación y puesta en marcha : El vendedor arreglará el ingeniero para la supervisión de instalación y el trabajo de puesta en marcha. Y el alojamiento y la alimentación, los billetes del ingeniero del vendedor deben ser organizados por el comprador.

(6) Garantía: Un año después de la puesta en marcha o 18 meses después de la fecha del envío, sujeto al vencimiento temprano.

Especificación técnica

Parte-1  Máquina fabricadora de hielo en escamas tipo contenedor (FIP30) 30T/D

| 1. | 1 Set | Compresor tipo tornillo |
| --- | --- | --- |
|  |  | Compresor Capacidad refrigerante Temperatura de evaporación Consumo eléctrico Suministro eléctrico Refrigerante | Refcomp (Italia) 176.4 -24 94.5 3Ph,380V,60Hz R404A | SW3L13000 kw ℃ kw |
| 2. | 1 Set | Evaporador de hielo en escamas (agua filtrada) | F300SF Snowkey |
|  |  | Adopta varias patentes auto-desarrollados de utilidad y técnicas patentadas de procesamiento para asegurar la conductividad térmica de alta eficiencia de la parte central del evaporador de hielo en escamas. Tiene el diseño sin goteo para el inferior del evaporador. La cuchilla de hielo atornillada produce hielo uniformemente. Las escamas de hielo sin polvo no son fáciles para aglomerar, así pueden ser almacenados por mucho tiempo. Material : Acero al carbono de baja temperatura con cromado Cuchilla de hielo: SUS304, cuchilla de hielo atornillada patentada, baja carga, sin hielo roto con agua Rodamiento : Rodamiento industrial y accesorios de sello Cubierta superior e inferior: Aleación de aluminio, tratamiento superficial anticorrosivo Aislamiento : Espuma de poliuretano alrededor del tambor Cubierta exterior: Recubierta con chapa de acero inoxidable Caja de engranajes :Buena calidad, estable y fiable Motor : Marca de Wonder, uso industrial, grado de protección IP54 Bomba de agua: Bomba de agua vertical con cuchilla de acero inoxidable Tanque de agua: Acero inoxidable, con válvula de flotador, etc. |
| 3. | 1 Set | Condensador de evaporación | SLC-520 Snowkey |
|  |  | Se equipa en el superior del contenedor con ventilador de doble velocidad, bomba de agua, válvula de flotador automática, protector de nivel de agua, caja de conexión, etc. Realiza el intercambio térmico de condensación para el sistema de fabricación de hielo completo, el sistema de enfriamiento de almacenamiento de hielo y el sistema de climatización. |
|  |  | Carga térmica Potencia del ventilador Potencia de la bomba de agua Consumo de agua | 520 4.5/6 2.2 830 | kw kw kw L/hr |
| 4. | 1 Set | Separador de aceite | Carly (EE.UU.) |
| 5. | 1 Juego | Válvulas de refrigeración |
|  |  | Incluyen todas las piezas necesarias de refrigeración, como válvula anti-retorno, manómetro, controlador de presión (alta presión, baja presión, doble presión), visor de líquido, filtro, válvula electromagnética, válvula de solenoide, etc. |
| 6. | 1 Juego | Tubo conector de enfriamiento |
|  |  | Incluye todos los tubos necesarios de refrigeración, como tubo de escape de gas, tubo de retorno de gas, tubo de aceite, tubo aislado, tubo de agua y tubo capilar con pintura regulada. |
| 7. | 1 | Aceite del compresor y refrigerante |
|  |  | Todo el aceite del compresor y fluido refrigerante serán llenos en el sistema después de la prueba y la aceptación. |
| 8. | 1 Set | Caja eléctrica y sistema de control |
|  |  | Incluyendo interruptor y contactor de Schneider, relé intermedio de Omron, etc. |

Parte-2  Depósito de hielo tipo combinado (AIS125)

| 1． | 1 Set | Depósito de hielo |
| --- | --- | --- |
|  |  | La placa del depósito de hielo es espuma de poliuretano reforzada de alta densidad en el medio. La conexión interior de la placa de depósito es placa de onda galvanizada, y la exterior también es placa galvanizada. La estructura de doble pared se utiliza para el ciclo interno de aire frío. Por eso, una capa intermedia de aire frío será formada alrededor del hielo en el depósito. |
|  |  | Longitud exterior Anchura exterior Altura exterior Temperatura interna | 15000 5191 4965 -8 | mm mm mm ℃ |
| 2． | 1 Set | Dispositivo de rastro de hielo | Snowkey |
|  |  | La cuchilla de hielo impulsada por el dispositivo de conducción en el sistema de rastro de hielo rastrilla el hielo repetidamente para hacer el hielo plano cuando el hielo se cae en el depósito de hielo. Cuando se almacena el hielo, el dispositivo de rastro de hielo funciona en la dirección positiva, mientas que funciona en la dirección negativa cuando se transporta el hielo del depósito de hielo al dispositivo de tornillo horizontal. |
|  |  | Motor de rastro de hielo Marco de rastro de hielo | 3 Galvanizado en caliente | kw |
| 3． | 1 Set | Elevador | Snowkey |
|  |  | Según la capacidad de hielo, el elevador sube y baja automáticamente, perseverando el dispositivo de rastro sobre el hielo y evitando que el aparato queda enterrado por debajo del hielo. Baja automáticamente cuando transporta el hielo. |
|  |  | Motor de elevador Elevador | 0.25 Galvanizado en caliente | kw |
| 4. | 1 Set | Dispositivo de puerta de depósito de hielo |
|  |  | Sobre la anchura del depósito de hielo, la puerta cierra cuando se acumula el hielo y abre cuando se descarga el hielo. Hay un accesorio de vidrio y plástico para controlar la altura de hielo. |
|  |  | Motor de bloque de hielo Placa de bloque de hielo | 0.75 Galvanizada en caliente | kw |
| 5. | 1 Set | Sistema de refrigeración por aire en el depósito de hielo |
|  |  | Mantiene la temperatura de almacenamiento a -8℃ para garantizar que el hielo es seco y fácil de transportar. Incluye condensador enfriado por agua tipo casco, accesorios necesarios de refrigeración y sistema de descongelación automática. |
| 6. | 1 Set | Tornillo horizontal |
|  |  | Potencia Capacidad de envío | 2.2 16 | Kw T/h |
| 7. | 1set | Sistema de control automático |
|  |  | Se integra con máquina de hielo, depósito de hielo y sistema de transporte. Utiliza el PLC de SIEMENS (Alemania) para hacer el control completo, incluyendo el control de transporte remoto de hielo para el uso conveniente. |

Parte-3     Sistema de transpotte de hielo tipo tornillo (TSL1610)

| 1 | Diámetro | Φ323mm |
| --- | --- | --- |
| 2 | Longitud | 10m |
| 3 | Oblicuidad | 0°～+30° |
| 4 | Peso | 1.3T |
| 5 | Capacidad de transporte de hielo | 15T/H |
| 6 | Potencia | 9.2KW |
| 7 | Tratamiento superficial de tornillo | Tratamiento superficial de antifricción |

Exclusiones (El comprador es responsable de las siguientes partes) :

El comprador debe facilitar o suministrar las siguientes partes 20 días antes de la instalación.

1. Un juego completo de soldadura con gas, tales como medidor, cabezal de soldadura, válvula, bolsillo de gas, etc. El suministro de agua, electricidad a las posiciones del equipo en el taller según el diseño del vendedor. Así como la línea eléctrica que conecta el generador con el panel de control.

2. Debe suministrar el elevador, los materiales, la instalación de iluminación y ventilación, el sistema de protección contra incendios y otros sistemas comunes en la área de planta y el interior del taller.

3. Suministro de gas, por ejemplo, bomba de aire / bomba del compresor con 0.6MPA

4. Responsable de todas las construcciones de ingeniería civil según los dibujos ofrecidos por el vendedor.

5. Debe preparar el tubo de desagüe para el depósito de hielo.

6. 5-6 trabajadores cualificados que incluyen 2 soldadores y 1 electricista.

7. Gas refrigerante R404A.

8. Debe suministrar el alojamiento, la comida, el tránsito al grupo y ingenieros de instalación de Snowkey durante la instalación.

9. Cualquier otro ítem no incluido específicamente en el anterior.