I.Información de diseño

- Aplicación: Piedras de río

- Tamaño máximo de alimentación: 425 mm

- Tamaño de salida: 0-30 mm (ajustable según la diferente necesidad de los clientes) (0-5mm/5-15mm/15-30mm)

- Capacidad de procesamiento: 60-70 t/h

II Equipo principal

| Etapa de trituración | Nombre | Nombre y modelo de equipo principal | Potencia de instalación |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa primaria de trituración | Trituradora de mandíbula móvil HX85E57 | Trituradora de mandíbula PE500*750 | 55 kw |
|  |  | Alimentador vibratorioGZD850*3000 | 3*2 kw |
| Trituración secundaria y etapa de cribado | Trituradora de cono móvil HX4S185PSG917 | Criba vibratoria 4YK1854 | 30 kw |
|  |  | Trituradora de cono Symons PSGB0917 | 75 kw |
| Piezas auxiliares | Cintas transportadoras |
|  | Estación de lubricación de aceite fluido & Estación hidráulica & Armario eléctrico & Cable |
| EXW:1490000 |

Notas:

- El set complete cubre todas las piezas necesarias.

- Ventajas :

Durable: Las placas de mandibular y las piezas de repuesto de trituradora de cono son de alto manganeso Mn13.

Control fácil: Todas las máquinas controladas por el sistema de control general

Trituradora de mandíbula móvil (Trituradora primaria)

Trituradora de cono móvil (Trituradora secundaria )

Fabricación de trituradora móvil en nuestro taller

Fabricación de trituradora móvil en nuestro taller

Nota sobre la cotización:

1. Voltaje: El precio incluye todos los motores. La tensión eléctrica es 380V, trifásico, 50HZ. Y podemos ajustar el voltaje según el requerimiento del cliente.

2. Material: El acero de la estructura principal es Q235 (el estándar de Reino Unido es 4360-40B (C) y el de EE.UU. es K02502).

3.Puerto de embarque: Puerto Tianjin, China.

4. Términos de pago:

★El 30% de la suma total pagado como depósito por T/T, el saldo de 70% pagado por T/T antes de que las máquinas salgan de la fábrica del vendedor

★L/C 100% a la vista

5. Tiempo de entrega: unos 30 días después de que el vendedor recibe el depósito del comprador.

6. Inspección: El comprador puede inspeccionar todas las máquinas en la fábrica del vendedor antes de que el vendedor haga la entrega.

7. Instalación y puesta en marcha:

El comprador debe preparar bien el trabajo base, la ingeniería civil, el material auxiliar, el polipasto de cadena, la iluminación y la fuente de alimentación de antemano. El vendedor arreglará un ingeniero para guiar la instalación y la puesta en marcha y capacitar el trabajador local para operar la máquina.

8. Garantía: Todas las máquinas serán flamantes de 100%. La garantía de calidad es 12 meses (excepto las piezas de repuesto).