Техническое задание

на приобретение

Осадительно-фильтрующей шнековой центрифуги

|  | Назначение и состав центрифуги |
| --- | --- |
|  | Центрифуга предназначена |
|  | Необходимое (расчетное) количество | шт. | 1 |
|  | Центрифуга предназначена для обезвоживания концентрата класса 0-0,5 |
|  | в условиях ПЕ Обогатительная фабрика | участок Комсомолец |
|  | Максимальная производительность по Питанию твердого | т/час | 50 |
|  | Максимальный расход воды | м³/ч | 100 |
|  | Максимальный объемный расход | м³/ч | 140 |
|  | Содержание твердого в питании | 35% |
|  | Центрифуга должна состоять из следующего оборудования: |
|  | Питающий трубопровод | Футеровка – Al2O3 толщиной 12 мм |
|  | Разгрузочный желоб | Минимальное содержание глинозема в глиноземной плитке установленного размера 85%. При отсутствии какой-либо другой спецификации используется плитка размером 150 мм x 100 мм x 12 мм в зонах проскальзывания и толщиной 25 мм в зонах удара. Минимальная твердость составляет 73 по Роквеллу (R45N). Плитка должна иметь гладкую поверхность, номинально Ra1.6 μm. Использование плитки шестиугольной формы недопустимо без согласования. При необходимости монтажа плитки на криволинейных поверхностях либо патрубках применяется конусовидная плитка. |
|  | Камера фугата фильтрующей секции | Футеровка – эпоксидное покрытие с керамическим наполнителем толщиной 6 мм |
|  | Камера фугата | Футеровка – эпоксидное покрытие с керамическим наполнителем толщиной 6 мм |
|  | Статический вес центрифуги, кг (не более) | 21000 |
|  | Рабочая скорость вращения | об/мин | 1000 |
|  | Вибрации | мм/сек | 5-12,7 (пик) |
|  | Модель редуктора (аналог) | DMI 1000K |
|  | Передаточное число редуктора | Определяется изготовителем |
|  | Комплект инструментов для монтажа | Комплект | 1 |
|  | Размер питающей трубы ДУ (внутренний диаметр трубы с учётом футеровки) | Мм | 127 |
|  | Привод | шт. | 1 |
|  | Количество электродвигателей | шт. | 1 |
|  | Тип | 1DP450L-4 |
|  | Мощность, кВт | 400 |
|  | Исполнение | IP55 |
|  | Скорость вращения, об/мин | 1481 |
|  | Электроснабжение | 380В/3 фазы/50Гц |
|  | Шкив ведущий (диаметр/число ручьев/ ремни) | Определяется производителем |
|  | Турбомуфта | 562TVY |
|  | Шкив ведомый (диаметр/число ручьев/ ремни) | Определяется производителем |
| 1.3. | Дополнительная комплектация: |
| 1.3.1 | Шкив ведущий (диаметр/число ручьев/ ремни) | 1 шт. |
| 1.3.2. | Гидравлическая турбомуфта VOITH 562TVY | 1 шт. |
| 1.3.3. | Электроклапан | 3 шт. |
| 1.3.4. | Насос системы жидкой смазки | 1 шт. |
| 1.3.5. | Плужки разгрузки | 36 шт. |
| 1.3.6. | ремень | 12 шт. |
| 1.3.7. | Штифт срезной | 20 шт. |
| 1.3.8. | Частотный преобразователь АВВ 400кВт | 1 шт. |
|  | Перечень нормативно - технической документации |
|  | Обязательная разрешительная документация в соответствии с требованиями Законодательства РФ о техническом регулировании и промышленной безопасности опасных производственных объектов. |
|  | Перечень должен включать следующие документы: |
|  | Заключение экспертизы промышленной безопасности на машины и оборудование, не указанные в п.1.1 (п.2 ст.7 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") |
|  | Сертификат (декларация) соответствия на машины и оборудование, указанные в Приложении № 3 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |
|  | Техническая документация необходимая для эксплуатации, технического обслуживания, монтажа-демонтажа и ремонта: |
|  | Протокол предварительных (заводских) испытаний. |
|  | Паспорт на механизм, оборудование или прибор с указанием: а) «ресурса» - суммарной наработки, при достижении которой, эксплуатация машины или оборудования должна быть прекращена независимо от их технического состояния; б) «жизненного цикла» - периода времени от начала проектирования машины, оборудования до завершения утилизации, включающие взаимосвязанные стадии и способ утилизации; в) ремонтный цикл до капитального ремонта с указанием наработки межремонтного периода; г) каталог запчастей и материалов с указанием; д) формуляр, включающий комплект поставки, технические данные, сроки безопасной эксплуатации оборудования. |
|  | Руководство по монтажу, эксплуатации и ремонту на русском языке, в том числе 1 экз. на электронном носителе, включающий: а) инструкцию по расконсервации/консервации оборудования; б) подробное описание технического обслуживания и текущего ремонта; в) указание вредных факторов и опасностей в работе оборудования и необходимых мер безопасности; г) схемы и описание принципа действия механических, гидравлических и других систем; д) методику диагностирования и проведения контрольных испытаний; е) карту смазки с указанием объема каждой камеры, таблицу основных смазочных материалов, фильтров, рабочих жидкостей и их заменителей, рекомендованных изготовителем оборудования с указанием технических параметров и фирмы-изготовителя |
|  | Регламент технического обслуживания, с указанием периодичности и нормативов времени на выполнение каждого вида работ по утвержденному формату. |
|  | Спецификация основных деталей и узлов. Паспорта на комплектующие покупные узлы, агрегаты, подшипники заводов-изготовителей |
|  | Сборочные чертежи оборудования, с указанием общего веса и габаритов, а также отдельных элементов (включая чертежи машины в транспортном положении). |
|  | Учебное пособие (видеофильм) обучения специалистов предприятия по монтажу/демонтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования. |
|  | Компоновочные чертежи с описанием составных элементов |
|  | Список быстроизнашивающихся узлов и деталей |
|  | Предоставить нормативную документацию согласно требуемого перечня в сканированном (электронном) виде. |
|  | Технические требования к центрифуге |
|  | Конструкция центрифуги должна соответствовать техническим условиям. |
|  | Гарантийное обслуживание, наличие сервисного центра, местонахождения, быстрота реагирования (да, нет, сервисный центр; 12 час.) | да |
|  | Технические условия применения центрифуги |
|  | Центрифуга предназначена для обезвоживания концентрата класса 0-0,5 |
|  | Основные сведения об условиях применения центрифуги приведены в таблице. |
|  | Температура окружающей среды | Градус С | от +5 до +30 |
|  | Напряжение силового оборудования | В | 380±20% |
|  | Частота питающей сети | Гц | 50 |
|  | Влажность окружающей среды | % | 98 |
|  | Наличие системы сжатого воздуха (да, нет) | да |
|  | Наличие системы водоснабжения (да, нет) | да |
|  | Дополнительные требования: |
| 5.1. | Поставщик должен поставить: - систему контроля и диагностики нагруженных узлов центрифуги (подшипники, электродвигатель) |
| 5.2. | В период гарантийной эксплуатации, простой оборудования недопустим |
| 5.3. | На гарантийный период эксплуатации центрифуги необходимо обеспечение быстроизнашивающимися деталями, расходными и смазывающими материалами. |
| 5.7. | Гарантийный период эксплуатации не менее | лет | 3 |
| 5.8. | Ресурс | час | 30000 но не менее 5 лет |
| 5.9. | Необходимое (расчетное) количество | шт. | 1 |
|  | Срок представления технического предложения | 3 квартал 2017 года |
|  | Дата поставки | 1 квартал 2018 года |