HBT80-13-160SR(REXROTH)混凝土泵主要技术参数表

| 项目内容Item | 单位Unit | 参数Parameter |
| --- | --- | --- |
| 整机性能Entire Machine Performance | 最大理论混凝土输送量 Max Theoretical Concrete Conveying Capacity | m3/h | 88/53 |
|  | 混凝土输送压力Concrete Conveying Pressure | MPa | 13/7 |
|  | 分配阀型式Distribution Valve Type |  | S管S pipe |
|  | 混凝土缸规格×行程Specification of Concrete Cylinder X Stroke | mm | 200×1800 |
|  | 料斗容积×上料高度Hopper Capacity x Height of Adding Material | L×mm | 700×1400 |
|  | 出料口直径Diameter of Discharge Exit | mm | Φ150 |
| 柴油机 Diesel engine | 额定功率Nominal power | KW | 160 |
|  | 额定转速Nominal rotation speed | r/min | 2200 |
|  | 燃油箱Fule tank | L | 150 |
| 液压系统Hydraulic system | 液压油路形式Hydraulic oilway type |  | 开式回路Open loop |
|  | 推送油压Propelling oil pressure | MPa | 32 |
|  | 分配油压Distribution oil pressure | MPa | 16 |
|  | 搅拌系统油压Mixing system oil pressure | MPa | 12 |
|  | 最高搅拌转速Max. mixing rotate speed | r/min | 33 |
|  | 液压油箱容积Volume of hydraulic oil tank | L | 500 |
| 其它参数Other parameters | 允许最大骨料粒径Allowable Max. aggregate size | mm | 卵石pebble:50 碎石gravel:40 |
|  | 混凝土输送管内径inner diameter of concrete conveyor pipe | mm | Φ125/Φ150 |
|  | 外形尺寸：长×宽×高overall size: L×W×H | mm | 6633×2000×2187 |
|  | 总质量Total weight | kg | 6000 |

液压系统配置

Configuration of Hydraulic System

| 序号 No. | 代号 Code | 名称 Name | 数量Qty. | 品名或产地 Production name or place |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6BTA5.5-C180 | 柴油机 diesel engine | 1 | (康明斯)中国 Cummins china |
| 2 | A11VO190 | 主油泵main oil pump | 1 | 力士乐RChinaexroth |
| 3 | 30-25 | 齿轮泵gear pump | 1 | 美国America |
| 4 | AGM20 | 主溢流阀 main overflow valve | 1 | 意大利Italy |
| 5 | DPHI | 电液换向阀Electrohydraulic directional valve | 2 | 意大利Italy |
| 6 | STB140 | 节流阀throttle | 1 | 意大利Italy |
| 7 | DA20 | 卸荷阀 unloading valve | 1 | 中国China |
| 8 | 华德 | 电磁换向阀electromagnetic directional valve | 1 | 中国China |
| 9 | 1QJM12-1.25 | 搅拌马达mixing motor | 1 | 中国China |
| 10 | tecsis | 压力表Pressure gage | 2 | 进口原装 Imported originally |
| 11 | 250 | 冷却器cooler | 1 | 中国China |
| 12 | TF100 | 吸油滤油器 oil absorption filter | 1 | 中国China |

电气系统主要配置清单（标配）

Main configuration list of electrical system (standard)

| 序号No. | 名称 Name | 型号及规格 Model and specification | 数量 Qty. | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程控器PLC | 6ES7214 | 1 | 西门子Simens |
| 2 | 附加模块 Added module | 6ES7223 | 1 | 西门子Simens |
| 3 | 固态继电器 Solid relay | SSR | 4 | 台湾阳明FOTEK |
| 5 | 固封继电器 Solid seal relay | RPF2ABD | 1 | 施耐德Schneider |
| 6 | 文本显示器 Text displayer | MD204L | 1 | 步科Kinco |
| 7 | 中间继电器Intermediate relay | RXM2LB1BD(带座） | 1 | 施耐德Schneider |
| 11 | 小型断路器Miniature Circuit Breaker | IC65N 1P C10 | 1 | 施耐德Schneider |
| 12 | 带熔断器端子 With fuse terminal | 282-122 | 1 | 万可WAGO |
| 13 | 步进电机驱动器Stepper motor driver | M542.V2.0 | 1 | 雷赛Leadshine |
| 13 | 有线遥控器 Wired remote control | 五孔Five holes | 1 | 意大利GG |
| 14 | 指示灯 Indication light | 红色Red 24V | 3 | 施耐德Schneider |
| 15 | 指示灯 Indication light | 绿色Green 24V | 1 | 施耐德Schneider |
| 16 | 急停按钮emergency button | BS54C | 2 | 施耐德Schneider |
| 17 | 三位旋钮 Three position switch | 闭锁atresia，不复位Not reset BD3C | 3 | 施耐德Schneider |
| 18 | 两位旋钮 Two position switch | 闭锁atresia，不复位Not reset BD2C | 3 | 施耐德Schneider |
| 19 | 绿色按钮Green button | BA3C | 2 | 施耐德Schneider |
| 20 | 红色按钮Red button | BA4C | 1 | 施耐德Schneider |
| 21 | 三位旋钮Three position switch | 不闭锁atresia，自复位Self reset BD5C | 3 | 施耐德Schneider |
| 22 | 触点Contact | 常开Normally open BE101C | 18 | 施耐德Schneider |
| 23 | 触点Contact | 常闭Normally closed BE102C | 3 | 施耐德Schneider |